## Slide 1: Tema 2
Representación de la Información

## Slide 2: Contenido
Introducción
Clasificación
Datos numéricos
  Naturales
  Corrección de errores
  Enteros
  Flotantes
Datos Alfanuméricos
Instrucciones y direcciones
  Modos de direccionamiento
  Formato de instrucciones
  Juego de instrucciones

## Slide 3: 2. 1 Representación de la Información
¿Qué es información?
  Instrucciones: Lo que hay que hacer
  Datos (sobre los que actúan las instrucciones)
Representación: Traducción a un lenguaje específico
  ...que la máquina pueda “entender” y “manipular”.
  (Se utilizará este símbolo para indicar la operación de representar)
¿Cómo se representan instrucciones y datos?
  Utiliza un “lenguaje” con sólo dos “letras”: 0 , 1
  (cada “letra” está asociada a un potencial eléctrico)
  Las palabras son cadenas binarias: 00001010101

## Slide 4: ¿Qué tipos de instrucciones?
Muy simples. Ejemplo:
  Almacenar ciertos datos en registros
  Almacenar ciertos datos en alguna posición de memoria
  Realizar una operación elemental con los datos y guardar el resultado en algún sitio (memoria o registro)
    sumas, restas, and, or
    opuesto, inverso, not, etc...
Se representan en binario: NOT Reg3 01001 00011

## Slide 5: ¿Qué tipo de datos?
Letras del alfabeto y otros símbolos
  “alfanuméricos”: a, B, ñ, ), ?, +, 3, $, ~, , 
  Cadenas de alfanuméricos: “pepe”, “xDD”
Números
  Naturales: 1, 25
  Enteros: -12, +48
  Racionales y reales
    Algunos no son representables: 
    11.0010010101000101010100100101010101010100100.....
01010000 01000101 01010000 01000101
00001101
00110000

## Slide 6: Dos tipos de problemas
Problemas directos: ¿Cómo representamos X?
Problemas inversos ¿Qué representa 0010100?
X 00100100
00100100 X

## Slide 7: Inconvenientes:
Símbolos iguales para instrucciones y datos
0010100101 ?
El “contexto” es siempre necesario:
  donde debe haber instrucciones, habrá instrucciones
  donde se espera un dato de cierto tipo, allí debe estar
  en caso contrario:
    “El programa ha efectuado una operación no valida”

## Slide 8: Ejemplo de problema inverso
¿Qué representa 01000101?
  No hay respuesta valida
¿Qué representa 01000101...
  ... si identifica un símbolo alfabético utilizando el formato de representación “ASCII”
  01000101 : “E”

## Slide 9: 2.2 Clasificación de la información
Datos
  Numéricos
    Naturales (sin signo)
      No posicionales
      Posicionales
    Enteros (con signo)
      Signo-Magnitud
      Negativos en complemento a 1, a 2
      En exceso
    Punto flotante (subconjunto de los reales) IEEE-754
  Alfanuméricos
      ASCII
      Unicode
Instrucciones

## Slide 10: 2.3 Representación de datos numéricos

## Slide 11: Números Naturales
Arbitrarios:
  Ejemplo:
      1 010001
      2 001010
      3 100101
No arbitrarios
      Responden a una ciertas reglas
      1 000001
      2 000010
      3 000100

## Slide 12: Naturales
Posicionales
  El valor de un dígito (0 o 1) depende de la posición:
        a b
    0 00
    1 01
    2 10
    3 11
  ( el dígito a tiene peso 2, el dígito b, peso 1)
Similar a la numeración indoarábiga: binario natural

## Slide 13: Cuenta en binario
0
1
10
11
100
101
110
111
1000

## Slide 14: Cuenta en binario
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
Ojo!!!
La longitud de la secuencia es muy importante!

## Slide 15: Binario Natural
El peso de cada dígito depende de su valor d (0, 1) y su posición i
      dígito 0 1 0 1 0 1
      posición 5 4 3 2 1 0
El peso de cada dígito es di · 2i
El número es 0·32+1·16+0·8+1·4+0·2+1·1 = 21

## Slide 16: Binario natural. Solución de problemas
Imprescindible especificar el número de dígitos en el problema directo
Completar con ceros a la izquierda
Para el problema inverso:  (di · 2i)
Problema directo: 23: 2 = 11, resto 1
11: 2 = 5, resto 1
5 : 2 = 2, resto 1
2 : 2 = 1, resto 0
1 : 2 = 0, resto 1
se repite 0 : 2 = 0, resto 0 cuanto sea necesario
solución: 00010111

## Slide 17: Binario Natural. Trucos imprescindibles
Los ceros a la izquierda no cuentan: 001100 equivale a 1100
Cualquier número en la forma 100000 es una potencia de 2
  en base 10 sería una potencia de 10 (evidente, ¿no?)
Cualquier número en la forma 111111 es una potencia de 2, menos 1
  en base 10, ¿existe una norma equivalente?
Del 0 al 15 deben memorizarse (0000 a 1111)
1K= 1024 = 210 =10000000000 (1 seguido de 10 ceros)
1Mega= 1048576 = 220 =100000000000000000000 (20 ceros)
1Giga= 1024 = 230 =10000000000000000....000000 (30 ceros)
Todos los impares terminan en 1, y en cero los pares
Si A=00010101 termina en 01, entonces A módulo 4 es 1 (01)
Si A=00010101 termina en 101, entonces A módulo 8 es 5 (101)

## Slide 18: Problema
En un torneo de tenis, por el sistema de eliminatorias, participan 1024 jugadores. ¿Cuántos partidos hay que programar, incluida la final?
Solución:
512 partidos en primera ronda + 256 partidos en segunda ronda + 128 en tercera ronda + 64 partidos en la cuarta + 32 partidos + 16 + 8 de partidos de octavos + 4 cuartos de final + 2 semifinales + final

## Slide 19: Otra solución
Si en cada partido se elimina un jugador, y tras la final, hay 1023 eliminados y un solo ganador:
      1023 partidos jugados

## Slide 20: Binarios naturales. Regla
2n – 1 = 2n-1 + 2n-2 + 2n-3 + ... + 4 +2 + 1
Ejemplo: 1+2+4+8 = 15 = (16 – 1)
1111 = 10000 - 1

## Slide 21: Binario natural. Otras bases potencias de 2
En otras bases, la cuenta es similar
  base cuatro: 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20
  base ocho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11
Agrupaciones de bits:
  00 00 11 10 en binario natural es 0 0 3 2 en base cuatro
  Se agrupan los bits de dos en dos y se convierten los grupos
  00 001 110 es 0 1 6 en base ocho

## Slide 22: Hexadecimal, o base 16
Se necesitan 16 símbolos
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
0110 1000 en binario natural es 68 en base 16
1·26+1·25+1·23 = (0·23+1·22+1·21+0·20)·24
+ (1·23+0·22+0·21+0·20)· 20
= 6·161+8·160
Se puede deducir una regla general de agrupación de bits
E incluso extrapolar a base 100:
4 = 69042299

## Slide 23: Cuatro operaciones para recordar
Exceso a E de N  N+E
  El exceso a 3 de 8 es 11
Complemento a C de N  C-N
  El complemento a 1000 de 327 es 673
Complemento a 1 de N (binario) 
    Cambiar todos los ceros por unos
    Cambiar todos los unos por ceros
  El complemento a 1 de 010001 es 101110
Paridad de N (binario) 
    Si el número de unos es par, 0
    Si el número de unos es impar, 1
  La paridad de 0111001 es 0 (par)

## Slide 24: Otras representaciones de N
Exceso a X (caso particular X=3): N+X en binario
Complemento a X (caso, X=2n-1): X-N en binario
Binario natural con bit de paridad: 1 bit adicional, xor
Códigos Hamming (SEC y DEC): más bits.
BCD: cada digito decimal es convertido a bn de 4 bits
Gray, reflejo: 000 001 011 010 110 111 101 100
Problema: ¿Cuáles son posicionales y cuáles no?

## Slide 25: Binario natural con bit de paridad
Paridad de una cadena binaria:
Paridad del número de “unos” contenidos en la cadena.
Ejemplo: A=100011101 tiene 5 “unos”; 5 es impar, luego A tiene paridad impar
Bit de paridad: 0 para cadenas pares, 1 para las impares (el bit de paridad de A es 1)
Ejemplo: Representación de 23 (10111 en bn ) con bit de paridad a la derecha. Solución: 10111 0

## Slide 26: Representación de datos numéricos enteros (números con signo)

## Slide 27: Representaciones elementales (1)
Signo – Magnitud
  1 bit representa el signo (siempre se usa el de la izquierda)
    0 es positivo
    1 es negativo
  n-1 bits representan la magnitud (en binario natural)
  Doble representación para el cero. Ejemplo de 8 bits:
    00000000
    10000000
    Notación:
    n  es el número de bits, incluyendo siempre el signo
    N es el número que se quiere representar

## Slide 28: Representaciones (n=4)
base 10 | signo magnitud |  |  |  | 
+7 | 0 111 |  |  |  | 
+6 | 0 110 |  |  |  | 
+5 | 0 101 |  |  |  | 
+4 | 0 100 |  |  |  | 
+3 | 0 011 |  |  |  | 
+2 | 0 010 |  |  |  | 
+1 | 0 001 |  |  |  | 
+0 | 0 000 |  |  |  | 
-0 | 1 000 |  |  |  | 
-1 | 1 001 |  |  |  | 
-2 | 1 010 |  |  |  | 
-3 | 1 011 |  |  |  | 
-4 | 1 100 |  |  |  | 
-5 | 1 101 |  |  |  | 
-6 | 1 110 |  |  |  | 
-7 | 1 111 |  |  |  | 
-8 |  |  |  |  | 

## Slide 29: Representaciones elementales (2)
Representaciones en exceso
  Una representación en exceso a X de n bits permite representar números desde –X hasta 2n-X
Ejemplo: exceso a 127 con 8 bits
  -127 00000000 (-127 +127 en bn)
  0 01111111 (0 +127 en bn)
  11111111 (128 +127 en bn)
El bit más significativo indica el signo, pero 1 es +
El cero tiene representación única

## Slide 30: Representaciones
base 10 | signo magnitud | exceso a 8 | exceso a 7 |  | 
+7 | 0 111 | 1111 | 1110  |  | 
+6 | 0 110 | 1110 | 1 101 |  | 
+5 | 0 101 | 1 101 | 1100 |  | 
+4 | 0 100 | 1100 | 1 011 |  | 
+3 | 0 011 | 1 011 | 1 010 |  | 
+2 | 0 010 | 1 010 | 1 001 |  | 
+1 | 0 001 | 1 001 | 1 000 |  | 
+0 | 0 000 | 1 000 | 0 111 |  | 
-0 | 1 000 |  |  |  | 
-1 | 1 001 | 0 111 | 0 110 |  | 
-2 | 1 010 | 0 110 | 0 101 |  | 
-3 | 1 011 | 0 101 | 0 100 |  | 
-4 | 1 100 | 0 100 | 0 011 |  | 
-5 | 1 101 | 0 011 | 0 010 |  | 
-6 | 1 110 | 0 010 | 0 001 |  | 
-7 | 1 111 | 0 001 | 0 000 |  | 
-8 |  | 0 000 |  |  | 

## Slide 31: Representación de negativos en complemento a 2
Es la representación estándar para números enteros
El bit de signo es el más significativo:
  01010101  Este número de n=8 bits es positivo
  1001  Este número de n=4 bits es negativo
Si el número es positivo, se representa en binario natural
  De 0 a 2n-1
Si el número es negativo…
  La representación no es muy poco intuitiva
  Los negativos se representan en complemento a 2n del valor absoluto:
          BinarioNatural(2n – abs(N))
La denominación auténtica es Negativos en complemento a 2n

## Slide 32: Representaciones
base 10 | signo magnitud | exceso a 8 | exceso a 7 |  | negativos C–2
+7 | 0 111 | 1111 | 1110  |  | 0 111
+6 | 0 110 | 1110 | 1 101 |  | 0 110
+5 | 0 101 | 1 101 | 1100 |  | 0 101
+4 | 0 100 | 1100 | 1 011 |  | 0 100
+3 | 0 011 | 1 011 | 1 010 |  | 0 011
+2 | 0 010 | 1 010 | 1 001 |  | 0 010
+1 | 0 001 | 1 001 | 1 000 |  | 0 001
+0 | 0 000 | 1 000 | 0 111 |  | 0 000
-0 | 1 000 |  |  |  | 
-1 | 1 001 | 0 111 | 0 110 |  | 1 111
-2 | 1 010 | 0 110 | 0 101 |  | 1 110
-3 | 1 011 | 0 101 | 0 100 |  | 1101
-4 | 1 100 | 0 100 | 0 011 |  | 1 100
-5 | 1 101 | 0 011 | 0 010 |  | 1 011
-6 | 1 110 | 0 010 | 0 001 |  | 1 010
-7 | 1 111 | 0 001 | 0 000 |  | 1 001
-8 |  | 0 000 |  |  | 1 000
Complemento a 16 de 6
Complemento a 16 de 8
Complemento a 16 de 2

## Slide 33: Negativos en complemento a 2
¿Porqué un formato tan poco intuitivo?
Motivo nº 1: aritmética mucho más sencilla.
Veamos ejemplos equivalentes en base 10, con n=2, y negativos en complemento a 100 (y utilizo colores en lugar de signos)
Tengo 23 euros, y como es positivo lo represento 23 euros
Gasto 12 euros en mascarillas.
Lo represento en complemento a 100: 88 euros
¿Cuánto suman las dos cantidades? 23
+88
111 (n es 2)

## Slide 34: Negativos en complemento a 2
¿Porqué un formato tan poco intuitivo?
Motivo nº 1: aritmética mucho más sencilla.
Veamos ejemplos equivalentes en base 10, con n=2, y negativos en complemento a 100 (y utilizo colores en lugar de signos)
Debo 44 euros, y como es negativo lo represento 56 euros
.
Me tocan 16 euros en la primitiva 16 euros
¿Cuánto suman las dos cantidades? 56
+16
72 (Mi deuda es 28)

## Slide 35: Negativos en complemento a 2
¿Porqué un formato tan poco intuitivo?
Motivo nº 1: aritmética mucho más sencilla.
Veamos ejemplos equivalentes en base 10, con n=2, y negativos en complemento a 100 (y utilizo colores en lugar de signos)
Debo 44 euros, y como es negativo lo represento 56 euros
.
Ahora me llega otra factura de 23 euros 77 euros
¿Cuánto suman las dos cantidades? 56
+77
133 (Mi deuda es 67)

## Slide 36: Negativos en complemento a 2
¿Porqué un formato tan poco intuitivo?
Motivo nº 2: ¡Es muy fácil calcular el complemento!.
Veamos ejemplos equivalentes en base 10, con n=2, y negativos en complemento a 100
Pregunta: ¿Cuál es el complemento a 10000 del número 1327?
Respuesta rápida: Uno más el complemento a 9999 del número 1327
Vaya, pues me he quedado igual
No te creas: El complemento a 9999 es el complemento a 9 de cada dígito separado:
9 – 1 = 8
9 – 3 = 6
9 – 2 = 7
9 – 7 = 2 Respuesta final: 8673

## Slide 37: Representaciones
base 10 | signo magnitud | exceso a 8 | exceso a 7 |  | negativos C–2
+7 | 0 111 | 1111 | 1110  |  | 0 111
+6 | 0 110 | 1110 | 1 101 |  | 0 110
+5 | 0 101 | 1 101 | 1100 |  | 0 101
+4 | 0 100 | 1100 | 1 011 |  | 0 100
+3 | 0 011 | 1 011 | 1 010 |  | 0 011
+2 | 0 010 | 1 010 | 1 001 |  | 0 010
+1 | 0 001 | 1 001 | 1 000 |  | 0 001
+0 | 0 000 | 1 000 | 0 111 |  | 0 000
-0 | 1 000 |  |  |  | 
-1 | 1 001 | 0 111 | 0 110 |  | 1 111
-2 | 1 010 | 0 110 | 0 101 |  | 1 110
-3 | 1 011 | 0 101 | 0 100 |  | 1101
-4 | 1 100 | 0 100 | 0 011 |  | 1 100
-5 | 1 101 | 0 011 | 0 010 |  | 1 011
-6 | 1 110 | 0 010 | 0 001 |  | 1 010
-7 | 1 111 | 0 001 | 0 000 |  | 1 001
-8 |  | 0 000 |  |  | 1 000
Complemento a 16 de 6
Complemento a 16 de 8
Complemento a 16 de 2

## Slide 38: Antes de seguir…
¿Sabemos sumar uno, a un número binario?
¿Qué es el acarreo/carry?
¿Y el desbordamiento/overflow?

## Slide 39: Representaciones
base 10 | signo magnitud | exceso a 8 | exceso a 7 | negativos C –1 | 
+7 | 0 111 | 1111 | 1110  | 0 111 | 
+6 | 0 110 | 1110 | 1 101 | 0 110 | 
+5 | 0 101 | 1 101 | 1100 | 0 101 | 
+4 | 0 100 | 1100 | 1 011 | 0 100 | 
+3 | 0 011 | 1 011 | 1 010 | 0 011 | 
+2 | 0 010 | 1 010 | 1 001 | 0 010 | 
+1 | 0 001 | 1 001 | 1 000 | 0 001 | 
+0 | 0 000 | 1 000 | 0 111 | 0 000 | 
-0 | 1 000 |  |  | 1 111 | 
-1 | 1 001 | 0 111 | 0 110 | 1 110 | 
-2 | 1 010 | 0 110 | 0 101 | 1101 | 
-3 | 1 011 | 0 101 | 0 100 | 1 100 | 
-4 | 1 100 | 0 100 | 0 011 | 1 011 | 
-5 | 1 101 | 0 011 | 0 010 | 1 010 | 
-6 | 1 110 | 0 010 | 0 001 | 1 001 | 
-7 | 1 111 | 0 001 | 0 000 | 1 000 | 
-8 |  | 0 000 |  |  | 

## Slide 40
Negativos: complemento a 1, más uno
Ejemplo: -23 con 6 bits
    (recordemos bn(23)=10111)
    Signo: 1
    C-1(23)= 01000  C-2(23)= 01000+1= 01001
    Resultado: 1 01001
Representación “negativos en complemento a 2”

## Slide 41: ¡ Aviso Importante !
¡Sólo los negativos invierten los bits!

## Slide 42
Problema: ¿Qué representa 010111, si está en formato N-2?
Respuesta: +23 (¡no invertimos bits, porque es positivo!)
Problema: ¿Qué representa 100111, si está en formato N-2?
Representación “negativos en complemento a 2”

## Slide 43
Representación “negativos en complemento a 2”
¿Qué representa 100111, si está en formato N-2?
  Identificar signo: es negativo
  Si es negativo: Por definición 00111 (7) es el complemento a 32 de 25; la solución es -25
  Alternativa más fácil: si es negativo, al resto de la cadena:
    a) Restar 1 00110
    b) Invertir bits 11001
    c) Convertir de bn a base-10 25. La solución es -25
  Otra más fácil aún: si es negativo , al resto de la cadena :
    a) Invertir bits 11000
    b) Sumar 1 11001
    c) Convertir de bn a base-10 25. La solución es -25

## Slide 44: Extensión de números y extensión del signo
Dada una representación con n bits de un cierto número ¿cómo se representaría con n+m bits?
s-m: Insertar m ceros entre el signo y la magnitud
exceso: Insertar m ceros a la izquierda
c-1 y c-2: Repetir el signo m veces a la izquierda
“Extensión del signo”

## Slide 45: Números en punto fijo
Naturales y enteros se conocen como
  “Números en punto fijo, o coma fija”
La coma de fracción está fija en el extremo derecho de los registros de almacenamiento:
Se puede, no obstante, fijar en otra posición:
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
,

## Slide 46: Números en punto fijo
Posiciones de los dígitos: i= -2..3
Pesos a la derecha de la coma: di·2i (igual)
En el ejemplo, los pesos son 0.5 y 0.25
Para ejercicios sobre complemento a 2, se suma 1 al dígito más a la derecha.
El problema directo es diferente para las partes entera y fracción:
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
,

## Slide 47: Convertir 2.5625 a bn de 4,4 bits
Parte entera:
2:2=1 resto 0
1:2=0 resto 1
0:2=0 resto 0
0:2=0 resto 0
Parte fracción:
0.5625*2= 1 . 125
0.125 *2= 0 . 25
0.25 *2= 0 . 5
0.5 *2= 1 . 0
0 | 0 | 1 | 0 , | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 48: Extensión de números por la derecha
A la derecha de la coma, la extensión con m bits es:
  s-m y n-2: añadir m “ceros”
  n-1:
    añadir m “ceros” si es positivo,
    m “unos” si es negativo

## Slide 49: Ejemplos (de 8 a 16 bits)
Sin fracción:
Consideremos el 23 y el -23
Formato | 8 bits | 16 bits | 
Binario natural | 00010111. | 0000000000010111. | 0’s a izqda
S-M | 00010111. | 0000000000010111. | 0’s a izqda. magnitud
N-1 | 00010111. | 0000000000010111. | Ext. de signo
N-2 | 00010111. | 0000000000010111. | Ext. de signo
Formato | 8 bits | 16 bits | 
Binario natural | No valido | No valido | 
S-M | 10010111. | 1000000000010111. | 0’s a izqda. magnitud
N-1 | 11101000. | 1111111111101000. | Ext. de signo
N-2 | 11101001. | 1111111111101001. | Ext. de signo

## Slide 50: Ejemplos (de 8 a 16 bits)
Con fracción: 6.2  10.6
Consideremos el 23.25 y el -23.25
Formato | 8 bits | 16 bits | 
Binario natural | 010111.01 | 0000010111.010000 | 0’s a izqda., 0’s a dcha
S-M | 010111.01 | 0000010111.010000 | 0’s a izqda. Magnitud, 0’s dcha
N-1 | 010111.01 | 0000010111.010000 | Ext. de signo, 0’s a dcha
N-2 | 010111.01 | 0000010111.010000 | Ext. de signo, 0’s a dcha
Formato | 8 bits | 16 bits | 
Binario natural | No valido | No valido | 
S-M | 110111.01 | 1000010111.010000 | 0’s a izqda. Magnitud, 0’s dcha
N-1 | 101000.10 | 1111101000.101111 | Ext. de signo, 1’s a dcha!!!
N-2 | 101000.11 | 1111101000.110000 | Ext. de signo, 0’s a dcha

## Slide 51: Representación de datos numéricos reales (números en punto flotante)

## Slide 52: Coma flotante
La representación en punto fijo no es apropiada para ciertos números:
  6.023 ·1023 , 1.6·10-19, etc...
Es preferible usar la forma: mantisa, base, exponente
El exponente hace “flotar la coma” de la mantisa

## Slide 53: Coma flotante
Si la mantisa está representada en una base B (p.e. B=2), entonces la base en punto flotante debe ser una potencia de B:
1.011· 2 12 = 10.11·211
1.011· 4 6 = 101.1·4 5
Incrementos y Decrementos de exponente implican desplazamientos a Izquierda y Derecha de la coma un número entero de posiciones

## Slide 54: Coma flotante
Fijada la base, un número en coma flotante es una pareja de números en punto fijo: Mantisa-Exponente
Ejemplo:
  Base 2
  3 bits de mantisa bn, en la forma m,mm
  2 bits exponentes (representados en C-2)
1,00 e 11 1.0·2-1 = 0.5
1.10 e 01 1.5·21 = 3

## Slide 55: Coma Flotante, Nº representables
000e01 001e01 010e01 011e01 100e01 101e01 110e01 111e01
000e00 001e00 010e00 011e00 100e00 101e00 110e00 111e00
000e11 001e11 010e11 011e11 100e11 101e11 110e11 111e11
000e11 001e11 010e11 011e11 100e11 101e11 110e11 111e11
000e10 001e10 010e10 011e10 100e10 101e10 110e10 111e10
090790689068906890789078907890789078907890789008
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5

## Slide 56: Coma Flotante. Bases superiores. Ej. 4
000e01 001e01 010e01 011e01 100e01 101e01 110e01 111e01
000e00 001e00 010e00 011e00 100e00 101e00 110e00 111e00
000e11 001e11 010e11 011e11 100e11 101e11 110e11 111e11
090790689068906890789078907890789078907890789008
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 7
Mayor rango de representación. Menor precisión
(misma cantidad de números representables, pero más dispersos)

## Slide 57: Coma Flotante. Aumento del exponente
000e01 001e01 010e01 011e01 100e01 101e01 110e01 111e01
000e00 001e00 010e00 011e00 100e00 101e00 110e00 111e00
000e11 001e11 010e11 011e11 100e11 101e11 110e11 111e11
090790689068906890789078907890789078907890789008
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5
Mayor rango de representación. Mayor proximidad al cero. Misma precisión

## Slide 58: Coma Flotante. Aumento de mantisa
000e01 001e01 010e01 011e01 100e01 101e01 110e01 111e01
000e00 001e00 010e00 011e00 100e00 101e00 110e00 111e00
000e11 001e11 010e11 011e11 100e11 101e11 110e11 111e11
090790689068906890789078907890789078907890789008
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5
Mismo rango de representación. Mayor precisión

## Slide 59: Normalización de mantisas
6,023e23 60,23e22 602,3e21 varias formas de representar un mismo número
Ejemplo: 5 bits  32 combinaciones; pero sólo 20 números representables (redundancia)
Solución: Fijar la coma respecto al dígito más significativo (DMS): Normalización.
Ej.: Sólo la forma 6.023e23 es válida
El cero es un caso especial (no tiene DMS)

## Slide 60: Normalización de mantisas. Bit implícito
Sólo las combinaciones: 1MM-EE son válidas
“Gastamos” un biestable para guardar siempre un 1
Solución: Al representar, no guardar ese 1
  Bit implícito: 1.011e 11 se guarda como 011e11
  (aumentamos la precisión sin coste, al evitar la redundancia)
  ¡Al operar con el número, hay que recuperar el bit implícito!

## Slide 61: IEEE-754 de 32 bits
Exponente E en exceso a 127 con 8 bits
Mantisa en formato signo S (1 bit) - magnitud M
La magnitud M tiene 24 bits, pero está normalizada con BMS a la izquierda de la coma, y el BMS se hace implícito (23 bits)
(-1)S· 1.M · 2 (E-127)
S | EEEEEEEE | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

## Slide 62: IEEE–754 de 32 bits
8 bits para exponentes (rangos de 1038)
23 bits para mantisa (precisión equivalente a 7 dígitos en base 10)
  float a=3.14159263523452345;
  main()
  {
  printf("%22.20f\n",a);
  }
  3.14159274101257324219

## Slide 63: Conversión de N a IEEE-754
Paso 1. Identificar el signo S
Paso 2. Expresar el número en formato mantisa· 2 exponente
  Ya está así! (vete al paso 3)
  Si es entero y relativamente pequeño, exprésalo como mantisa· 20
  Igual si es entero y fracción, o fracción grande
  Lo siguiente no es frecuente, y mucho menos en exámenes de esta asignatura:
    Si es un entero relativamente grande, divídelo sucesivamente por 2
    Si es fracción y relativamente pequeña, multiplica sucesivamente por 2
    Si es entero y muy grande, o fracción muy pequeña, expresado como m·10 exp
        La forma más rápida suele consiste en determinar un valor aproximado para x en esta fórmula
          2 x 10 exponente y a partir de ahí, calcular el coeficiente que permita la conversión

## Slide 64: Conversión de N a IEEE-754 (2)
Paso 3. (Innecesario) Intenta facilitar el paso 4
  Si la parte fracción de la mantisa es 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 o alguna de sus sumas combinadas, lo más probable es que se pueda convertir a un entero. (Prueba a multiplicar la mantisa por 2 sucesivamente, a ver si se simplifica)
      Ejemplo 2.875 = 23·2-3
Paso 4. Convierte la mantisa a binario, usando el procedimiento ya conocido
Paso 5. Normaliza, flotando la coma y cambiando el exponente
Paso 6. Suma 127 al exponente y representa en bn con 8 bits!

## Slide 65: Conversión desde IEEE754
Simplemente, Convierte el exponente a decimal y aplica la expresión
(-1)S· 1.M · 2 (E-127)
Y si es necesario, convierte la mantisa a base 10

## Slide 66: Casos especiales
E=255 (11111111)
  M=0
    S=0  + 
    S=1  - 
  M0  NaN (Not A Number)
E=0 (00000000)
  M=0  0
  M0  (-1)s· 0.M · 2-126 (no está normalizado)

## Slide 67: IEEE–754 de 64 bits
11 bits para exponentes (rangos de 10308 !)
52 bits para mantisa (precisión equivalente a 15 dígitos en base 10)
double a=3.14159263523452345;
main()
{
printf("%22.20f\n",a);
}
3.14159263523452336742

## Slide 68: Representación de datos alfanuméricos

## Slide 69: ASCII

## Slide 70: UNICODE
Lista ordenada de todos los caracteres conocidos
  Universal Character Set
  Cada símbolo tiene asignado un número de 32 bits: Code Point
¿8bit, 16bit, 32bit?
  Opc. A: Compromiso entre eficiencia y universalidad.
  Opc. B: UTF-8 
    Utilizar 1 (ascii), 2 o 4 bytes (n ascii)
    1 byte, a menos que sea 11XXXXXX (multibyte char)
    10XXXXXX (continuation chars)
UNICODE también define UTF-16 y UTF-32
  necesitan especificar endianismo
  Byte Ordering Mask: FEFF (big), FFFE (little)
Hola este es un ejemplo:
وسایل

## Slide 71
Instrucciones y Direcciones

## Slide 72: Arquitectura del Juego de Instrucciones
puertas lógicas
transistores, circuitos
00101011100111010100100110
bloques lógicos
bloques funcionales
ensamblador
lenguaje alto nivel


## Slide 73: Arquitectura del Juego de Instrucciones

puertas lógicas
transistores, circuitos
lenguajes de alto nivel
nivel ISA: Instruction Set Architecture:
La barrera entre el hardware y el software
Inteligible para nosotros, también para los circuitos
traducción software
traducción hardware
00101011100111010100100110

## Slide 74: Las operaciones del hardware
Operaciones que el computador realiza en el nivel que estudiamos:
  Ejemplos:
    Mover (en realidad, es copiar, y equivale al típico x = y de alto nivel)
    Sumar (x = y+z)
Instrucción: Secuencia binaria donde se indica:
    La operación a realizar (Código de Operación)
    Con qué datos la va a realizar
    Ejemplo: sumar x y z: 01000 01010 01001 01001
Lenguaje ensamblador:representación intermedia formada por:
  Mnemónico. Ej.: ADD, MOVE, JUMP
  Operandos - El nombre de un registro, un dato, una dirección
  ADD REG1, REG2, REG3
La traducción es simple. Tablas específicas para diferentes arquitecturas
  Ej.: ADD  0010.
Notes: Sabemos, que cualquier computador es capaz de realizar ciertas operaciones muy elementales, por ejemplo, sumar, mover un dato de un lugar a otro, saltar, etc.. Son operaciones básicas que están disponibles en prácticamente todos los procesadores.
Pues bien, una instrucción no es más que una cadena binaria donde se indica: la operación a realizar, con qué datos la va a realizar, y qué condición tiene que cumplirse para que se lleve a cabo. Cuando el procesador recibe una de estas instrucciones, la ejecuta.
Además, suele realizar operaciones adicionales conocidas como efectos laterales. Uno de los efectos laterales más conocidos es el incremento del contador de programa, preparando de esta forma a la máquina para la siguiente instrucción.
Como dije anteriormente, esta cadena binaria es inteligible para nosotros, sin embargo, para poder movernos con mayor comodidad con el juego de instrucciones, hemos inventado un lenguaje de representación intermedia conocido como ensamblador. Una instrucción en lenguaje ensamblador está formada por un mnemónico y una secuencia de operandos. El mnemónico se utiliza para representar la operación a realizar, que en su versión binaria se conoce como código de operación .
(*) El puntero a la siguiente instrucción era necesario en las memorias de acceso secuencial

## Slide 75: Operandos y direcciones
Las operaciones requieren operandos
    add destino, dato1 (“fuente 1”), dato2 (“fuente 2”)
    jump destino
    mov destino, dato fuente x=y , a=17
Constantes o variables
  Las variables se conocen como direcciones (residencia del dato)
    mov dirección_destino, dirección_fuente
    Sólo hay dos almacenes: Registros y Memoria
Modos de direccionamiento
  Diferentes formas de indicar la residencia del dato
Operandos implícitos: Ej.: INCR X
Notes: Pero además del código de operación, las operaciones requieren operandos, donde se digan con que datos se va a trabajar y donde hay que guardar los resultados. Por ejemplo, cuando movamos un dato hay que decir de dónde lo sacamos y en qué lugar lo almacenamos. Recuerdo, que siempre que mencione un movimiento de datos, me refiero a la realización de una copia de un lugar del computador a otro. Equivale a la típica instrucción x=y en los lenguajes de alto nivel que copia el valor actual de la variable y en la variable x.
En el nivel ISA, una variable se considera como un espacio físico donde se guarda un dato, y al que le asignaremos el nombre de dirección, de la misma forma que usamos direcciones para referirnos a los lugares donde residimos.
Con la misma frecuencia que utilizamos variables en lugar de constantes, utilizaremos direcciones en las instrucciones máquinas, por lo que, es frecuente llamar a los operandos de una instrucción con el nombre de direcciones.
A las diferentes formas de suministrar una dirección las conocemos como modos de direccionamiento.
Por otro lado, puede ocurrir que una instrucción no necesite especificar perfectamente todas las direcciones sino que algunas de ellas pueden estar implícitas en la propia instrucción. Distinguiremos así entre los operandos o direcciones implícitas, que no aparecen en la instrucción, y las explícitas.

## Slide 76
Modos de
direccionamiento

## Slide 77: Direcciones de memoria
La memoria es una estructura ordenada de los datos
Un dato puede ocupar más de una posición
  La dirección del dato es la de la posición más baja
Los datos deben estar alineados en memoria
  Datos de tamaño n en direcciones múltiplo de n
Situación del dato en múltiples posiciones
  Big “endian”  dirección (dato) = dirección (palabra más significativa)
  Little “endian”  dirección (dato) = dirección(palabra menos significativa)
0
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Notes: Antes de seguir avanzando con los MD, recordemos algunos aspectos importantes del acceso a memoria.
Sabemos que la memoria es una estructura ordenada de datos, en la que la dirección de cada uno de los datos es precisamente su número de orden.
Si un dato ocupara más de una posición, lo cuál es bastante frecuente, consideraremos que la posición del dato es la dirección más baja de las que ocupa
En muchos casos los datos deberán estar alineados en memoria, lo cual significa que los datos de tamaño n deben ocupar las posiciones múltiplo de n.
Cuando un dato ocupa varias posiciones de memoria, ¿dónde debemos almacenar la parte más significativa, y dónde la menos significativa? En principio, cualquier opción sería válida y no hay grandes diferencias entre una opción u otra. Si decidimos que la dirección del dato es la de la parte más significativa, es decir, la dirección del dato es la de su extremo más grande, diremos que hemos utilizado un almacenamiento big-endian; en caso contrario, el almacenamiento se conoce como little-endian.
CDC direcciona 60 bits
burroughs direcciona bits

## Slide 78: Direcciones de memoria
La memoria es una estructura ordenada de los datos
Un dato puede ocupar más de una posición
  La dirección del dato es la de la posición más baja
Los datos deben estar alineados en memoria
  Datos de tamaño n en direcciones múltiplo de n
Situación del dato en múltiples posiciones
  Big “endian”  dirección (dato) = dirección (palabra más significativa)
  Little “endian”  dirección (dato) = dirección(palabra menos significativa)
0
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Slide 79: Modos de direccionamiento directos
Almacén del computador: registros y memoria.
El operando establece “directamente” la residencia del dato
    el nombre de un registro (MD directo por registro)
    la posición en la memoria (MD directo por memoria)
MD directo por registro se usa en el 50% de instrucciones
Notes: Modos de Direccionamiento.
Hemos mencionado que en la mayoría de los casos, los operandos no son incluidos en la instrucción, sino que se suele especificar el lugar donde se almacenan.
Como en un computador solo hay dos lugares posibles para los datos: los registros y la memoria, en principio, una dirección debe indicar directamente el nombre de un registro o la dirección de memoria. Pues bien, estas serán las dos primeras formas o modos de direccionar los operandos que conozcamos: MDDR o MR y MDDM o MA

## Slide 80: Modos directos, Ejemplo
ADD R1,R2,1021
memoria
registros
memoria
1021
1022
rg1
rg2
rg0
1020
1.5 + 3.3
1.5
3.3
rg3
4.8

## Slide 81: MD indirectos
La instrucción indica el lugar donde se encuentra la dirección del dato (“indirecciones” o punteros)
    un registro que guarda la dirección en memoria de un dato (MD indirecto por registro, indirecto)
    una posición de memoria que guarda la dirección en memoria de un dato (MD indirecto por memoria)
En los MD indirectos, el dato casi siempre se encuentra en la memoria.
Puede haber varios grados de indirección
Notes: En otros casos, nos encontraremos que en la instrucción lo que aparece es el lugar donde se guarda la dirección de un dato. Es lo que se denomina como indirección.
Es algo parecido a lo que ocurre con las direcciones de las personas y los apartado de correos. explicar
Desde el punto de vista del computador, la indirección puede ser:
    un registro que guarda la posición en memoria de un dato (MD indirecto por registro, indirecto)
    una posición de memoria que guarda la posición en memoria de un dato (MD indirecto por memoria)

## Slide 82: Modos indirectos, ejemplo
ADD R1, (R2),(1021)
registros
memoria
1021
1022
rg1
rg2
rg0
1020
1026
1017
rg3
1026
1017
1.5
3.3
1.5 + 3.3
4.8
Notes: En este ejemplo vemos como una instrucción usa el MDIR para un operando fuente, y el MDIM para el otro.
En ambos casos, tanto el RG2 como la dirección 1021 contienen los punteros o las direcciones de los datos que van a ser operados.
De hecho, estos modos indirectos equivalen a las variables punteros en los lenguajes de alto nivel.

## Slide 83: Otros modos de direccionamiento
  MD inmediato, o literal. Las instrucciones incluyen el propio dato
    Ej.: ADD “dirección destino”, # 1.5 , # 3.3
  MD relativo. La posición en memoria se calcula..
      Suma de dos enteros.
        Valor inmediato (constante entera)
        Valor en registro (variable entera)
      La suma debe ser un número natural
      Si despl==0  Modo indirecto por registro
base
desplazamiento
Notes:     Pero existen otros MD, que se resumen aquí.
    El primero, que ya conocemos, es el modo de “direccionamiento implícito o inherente” presente cuando en la instrucción no aparece explícitamente ninguna referencia al operando
    Uno de los modos más frecuentes es el MDI, que ocurre cuando las instrucciones incluyen el propio dato y no su dirección
      Finalmente, en el modo relativo, La posición del dato en memoria se obtiene normalmente sumando dos números, uno que se considera la base o punto de referencia de la memoria y el otro es el desplazamiento.

## Slide 84: Operandos y operaciones implícitas
Operandos implícitos:
  operandos que no aparecen de forma explícita (ya sea en ensamblador o binario)
  Ejemplos:
    INCR reg1 (reg1=reg1 + 1)
    MUL BL (AL = AL + BL)
Operaciones implícitas:
  Todas las instrucciones incrementan implícitamente el registro PC
  Muchas instrucciones modifican los registros de estado
Un ejemplo que contiene operandos y operaciones implícitas: la pila

## Slide 85: La Pila
11
INTRODUCIR Y (PUSH Y)
23
42
Y
3
11
puntero
11
42
EXTRAER R (POP R)
23
1
11
INTRODUCIR X (PUSH X)
23
X
2
4
puntero
23
puntero
42
puntero
42
R
Notes: La pila no es más que un conjunto de direcciones organizadas de forma que solo se puede introducir un nuevo dato, colocándolo justo encima del último que se guardó previamente, (fwd)
y del cuál solo se pueden extraer los datos que están justo en lo alto (rew).
El computador registra en un lugar denominado PP la dirección del último elemento guardado, para saber donde debe poner el dato o de donde lo tiene que quitar
(fwd), (rew)
A la operación de introducir un dato en la pila se le conoce como PUSH y la extracción se conoce como POP
La operación de suma se realizaría en una máquina de cero operandos extrayendo como fuentes (fwd) los dos últimos elementos de la pila (fwd), y guardando el resultado (fwd) en lo alto de ésta.

## Slide 86: Especificación (en ensamblador) del modo de direccionamiento
En lenguaje ensamblador, existe una simbología especial para diferenciar los modos de direccionamiento:
  LD RG3, #23
  ADD RG5, 28(RG4)
El uso de etiquetas para las direcciones absolutas permite la reubicación del código
  LD R2, edad
Diferentes ensambladores, distintos símbolos
Un estándar: IEEE-694

## Slide 87: Especificación (en ensamblador) del modo de direccionamiento

## Slide 88
Formato de las Instrucciones

## Slide 89: Juntándolo todo: La instrucción
Código Operación
dirección_op_1
dirección_op_2
dirección_op_3
Registro
Número
Registro
Número
La instrucción es la unión de varias cadenas binarias (campos)
Notes: Terminaremos este primer apartado, juntando todos los conceptos que hemos presentado, en lo que es el núcleo de esta lección: la instrucción:
La instrucción, repito, no es más que una cadena binaria formada por:
Un código de operación, representado en binario,
y una secuencia de 0,1,2 o 3 operandos, cada uno con su correspondiente representaciones en binario.
Y en los que cada operando debería indicar:
El modo de Direccionamiento que se está utilizando
El nombre del registro que se utiliza, si fuera necesario
Y también si fuera necesario, un dato numérico que indique bien una dirección, un valor constante o un desplazamiento

## Slide 90: Longitud total de la instrucción
Fija:
  Múltiplo de 8 bits. Frecuentemente 32 bits.
  8 bits en el procesador de la primera lección
Variable:
  Sólo en procesadores antiguos
  Mejor aprovechamiento:
    Más bits para instrucciones con más operandos
  Hardware más complejo e ineficiente (descartado)

## Slide 91: El campo código de operación
Indica la operación a realizar en el ciclo de instrucción actual
Longitud de la secuencia binaria
  log2(nº de instrucciones)  Si es un campo de longitud fija
  Unos 6 bits en procesadores modernos (64 instrucciones)
  Más de 8 bits en procesadores CISC (+256)
Codificación arbitraria. Ejemplos:
  ADD : 010000
  NOP: 000 (instrucción que no hace nada; frecuentemente, 000..0)
  En caso de longitud variable, se reservan opcodes cortos a instrucciones con más argumentos (operandos), para disponer de más bits
A veces, extensible con subcódigos de operación
  La macroinstrucción 000000 en MIPS se extiende con 6 bits adicionales

## Slide 92: Ejemplos
    Un computador con 4 instrucciones (2 bits)
      00 Sumar
      01 Mover
      10 Saltar
      11 Dormir
    Computador de 8 instrucciones, una de ellas con 4 funciones
      000 Calcular
        000 00 sumar
        000 01 restar
        000 10 multiplicar
        000 11 dividir
      001 Mover
      010 Saltar
      011 Dormir
      100 Bifurcar
      101 Push
      110 Pop
      111 No hacer nada (Nop)
    Total: 23 – 1 + 22 = 11 instrucciones

## Slide 93: Problema de CASIUM
    Si un computador tiene 27 instrucciones, y una de ellas usa 6 bits como campo de función. ¿cuántas instrucciones podría llegar a implementar, en realidad?
    Si tiene 27 instrucciones, necesita 5 bits de código de operación, ceil(log2(27)))=5
    Si tiene 5 bits de código de operación puede llegar a implementar 32 instrucciones
    Pero una de ellas se reconvierte en 2^6 (64 funciones)
    Suman 31+64

## Slide 94: Los campos de operandos
Tantos como requiera la instrucción
Normalmente de 0 a 3 campos
  Ejemplo 0: RET
  Ejemplo 1: PUSH op1
  Ejemplo 2: MOVE op1 op2
  Ejemplo 3: ADD op1 op2 op3
Cada campo podría precisar de subcampos:
  Bits para nombrar un registro:
    Si es modo directo por registro
    Si es modo indirecto por registro
    Si es modo relativo
  Bits para indicar un número
    Si es modo relativo (un desplazamiento: un entero)
    Si es inmediato (normalmente un número entero)
    Si es directo por memoria (un número natural). Descartado.

## Slide 95: El modo de direccionamiento
En los procesadores modernos, el código de operación establece el modo de direccionamiento de cada operando:
    ADD Registro Registro Registro
    ADDI Registro Registro Inmediato
    LW Registro Relativo

## Slide 96: Campo Registro
Nombre del registro utilizado:
  Si es directo por registro
  Si es indirecto por registro
  Si es relativo
Tamaño: de 2 a 6 bits
  2 bit(procesador 8086, con registros AX, BC, CX, DX)
  5 bit En procesadores con 32 registros, como RiscV

## Slide 97: Campo numérico
En modos relativo  Desplazamiento
En modos inmediatos  Valor
En modo directo a memoria Dirección (descartado)
Casi siempre un natural o entero
En RISCVCompl-2

## Slide 98: Ejemplo: ADDI en MIPS
La instrucción suma un valor inmediato al registro fuente y guarda el resultado en destino: destino = fuente + inmediato
ADDI Rg destino, Rg fuente, Inmediato
MIPS admite 6 bits de opcode
Operandos 1 y 2  Modo registro (directo por registro)
  Hay 32 registros
Operando 3  Modo inmediato
  Entero de 16 bits
OOOOOO RRRRR RRRRR IIIIIIIIIIIIIIII
001000 01001 10111 1111111111111100
  ADDI R23, R9, #-4

## Slide 99: Risc-V
Computador de conjunto reducido de instrucciones, versión 5
Mantenido por RISC-V International, cualquier empresa puede diseñar, fabricar y vender chips RISC-V sin pagar licencias
  Procesador de 32 bits (tamaño típico de registros y buses). Aunque hay versiones superiores.
  Arquitectura Load-Store: Solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria; el resto opera sobre registros.
  Formato de Instrucción Fijo: Facilita el diseño del decodificador en el hardware, lo que reduce el consumo de energía y el área del chip.
  Sin Modos de Direccionamiento Complejos: Mantiene el ciclo de ejecución predecible y eficiente.
32 registros
  Registros de 32 bits
  El registro x0 siempre almacena la constante cero
Reserva 7 bits de opcode: teóricamente, hasta 128 instrucciones, extensibles con funciones

## Slide 100: Risc-V reducido
Procesador RISC-V (32 bits) con conjunto reducido de instrucciones
lw rd, imm12b(rs1) | rd  MEM[rs1 + sExt(imm)] | tipo-I
sw rs2, imm12b(rs1) | MEM[rs1 + sExt(imm)]  rs2 | tipo-S
add rd, rs1, rs2 | rd  rs1 + rs2 | tipo-R
sub rd, rs1, rs2 | rd  rs1 - rs2 | tipo-R
and rd, rs1, rs2 | rd  rs1 & rs2 | tipo-R
or rd, rs1, rs2 | rd  rs1 ¦ rs2 | tipo-R
slt rd, rs1, rs2 | rd  if (rs1 < rs2) then 1 else 0 | tipo-R
addi rd, rs1, imm12b | rd  rs1 + sExt(imm) | tipo-I
andi rd, rs1, imm12b | rd  rs1 & sExt(imm) | tipo-I
ori rd, rs1, imm12b | rd  rs1 ¦ sExt(imm) | tipo-I
slti rd, rs1, imm12b | rd  if (rs1 < sExt(imm)) then 1 else 0 | tipo-I
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (rs1 = rs2) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4) | tipo-B
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), rd  PC + 4 | tipo-J
ALU
ALUI

## Slide 101: Risc-V reducido
Estos son los distintos tipos de formato de instrucciones
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
tipo-R |  |  |  |  |  | 
tipo-I |  |  |  |  |  | 
tipo-S |  |  |  |  |  | 
tipo-B |  |  |  |  |  | 
tipo-J |  |  |  |  |  | 
Instrucción | Tipo | funct7 (31:25) | funct3 (14:12) | op (6:0)
lw | I | - | 010 | 0000011
sw | S | - | 010 | 0100011
add | R | 0000000 | 000 | 0110011
sub | R | 0100000 | 000 | 
and | R | 0000000 | 111 | 
or | R | 0000000 | 110 | 
slt | R | 0000000 | 010 | 
addi | I | - | 000 | 0010011
andi | I | - | 111 | 
ori | I | - | 110 | 
slti | I | - | 010 | 
beq | B | - | 000 | 1100011
jal | J | - | - | 1101111
ALU
ALUI

## Slide 102: En resumen…
Las instrucciones son secuencias binarias
  Típicamente, 32 bits (RiscV)
La secuencia binaria se divide en campos
  Los tamaños de los campos dependen del hardware
  Ej.: 5 bits para un registro (RiscV), porque hay 32 registros
El formato de instrucción es
  Una descripción formal del número, tamaño y posición de los campos específicos de una arquitectura (familia de procesadores compatibles)
  La relación formato de instrucción/hardware es estrecha:
    El formato es la abstracción del hardware para el software
    El formato condiciona el hardware
    El hardware condiciona el formato

## Slide 103
El repertorio de Instrucciones
Notes: Pausa
Bien, pasamos a continuación a exponer el conjunto de instrucciones, es decir a elegir las instrucciones que deben aparecer en un buen repertorio y a indicar los criterios considerados en la elección.

## Slide 104: Repertorio de instrucciones
El repertorio de instrucciones es el conjunto de todas las instrucciones que puede ejecutar un procesador
Hay diferentes tipos de instrucciones:
  Transformación de datos: realizan operaciones aritméticas, lógicas bit a bit y de desplazamiento de bits.
  Transferencia de datos: copian datos entre registros y memoria
  Control o salto: rompen el orden implícito de ejecución (modifican PC)
  Privilegiadas: permiten acceso a funcionalidades para control del sistema
El repertorio de instrucciones del RISC-V es extremadamente reducido

## Slide 105: Repertorio de instrucciones: aritméticas (I)
Realizan operaciones aritméticas con 2 operandos fuente y 1 operando destino, todos de 32 bits
  El operando izquierdo se encuentra SIEMPRE en un registro
  El operando derecho se encuentra en un registro o es un inmediato corto
    La constante inmediata es de 12 bits en C2 ([-2048, +2047]) pero se extiende a 32 bits
  El resultado se almacena SIEMPRE en un registro
  sub x8, x2, x1
  addi x8, x2, 6
x0 | 
x1 | 0f700ce4
x2 | 00200000
x8 | 0f500ce4
x31 | 
Registros
x0 | 
x1 | 
x2 | 0f700000
x8 | 0f700006
x31 | 
Registros
1 operando destino
2 operandos fuente
+
32
32
32
+
32
32
32
12
sExt

## Slide 106: Repertorio de instrucciones: aritméticas (II)
Existen instrucciones diferentes de comparación para interpretar operandos fuente como datos con y sin signo
Instrucción | Operación | Descripción
add rd, rs1, rs2 | rd  rs1 + rs2 | add suma
sub rd, rs1, rs2 | rd  rs1 - rs2 | subtract resta
slt rd, rs1, rs2 | rd  if (rs <S rs2) then (1) else (0) | set if less than “menor que” con signo
sltu rd, rs1, rs2 | rd  if (rs <U rs2) then (1) else (0) | set if less than unsigned “menor que” sin signo
addi rd, rs1, imm12b | rd  rs1 + sExt(imm) | add immediate Suma una constante
slti rd, rs1, imm12b | rd  if (rs <S sExt(imm)) then (1) else (0) | set if less than immediate “menor que constante” con signo
sltiu rd, rs1, imm12b | rd  if (rs <U sExt(imm)) then (1) else (0) | set if less than immediate unsigned “menor que constante” sin signo

## Slide 107: Repertorio de instrucciones: lógicas (I)
Realizan operaciones de tipo lógico bit a bit (bitwise) con 2 operandos fuente y 1 operando destino, todos de 32 bits
  El operando izquierdo se encuentra SIEMPRE en un registro
  El operando derecho se encuentra en un registro o es un inmediato corto
    La constante inmediata es de 12 bits en C2 pero se extiende su signo a 32 bits
  El resultado se almacena SIEMPRE en un registro
  ori x8, x2,0xfff
x0 | 
x1 | 
x2 | 0f500a34
x8 | 0f500fff
x31 | 
Registros
1 operando destino
2 operandos fuente
+
32
32
32
12
sExt
 | 00001111010100000000101000110100
or | 00000000000000000000111111111111
 | 00001111010100000000111111111111

## Slide 108: Repertorio de instrucciones: lógicas (II)
Las operaciones de tipo lógico bit a bit se usan para manipular los bits individuales de un dato
  Un operando contiene el dato a manipular
  El otro operando contiene una máscara que indica los bits a cambiar
  Se utilizará una operación distinta según el cambio que se desee
dato manipulado
máscara
 | 00001111010100000000101000110100
or | 00000000000000000000111111111111
 | 00001111010100000000111111111111
dato
 | 00001111010100000000101000110100
and | 00000000000000000000111111111111
 | 00000000000000000000101000110100
La instrucción or pone a 1 aquellos bits del dato cuyos correspondientes en la máscara estén a 1
 | 00001111010100000000101000110100
xor | 00000000000000000000111111111111
 | 00001111010100000000010111001011
La instrucción and pone a 0 aquellos bits del dato cuyos correspondientes en la máscara estén a 0
La instrucción xor complementa aquellos bits del dato cuyos correspondientes en la máscara estén a 1

## Slide 109: Repertorio de instrucciones: lógicas (III)
Instrucción | Operación | Descripción
and rd, rs1, rs2 | rd  rs1 & rs2 | and “y lógica” bit a bit
or rd, rs1, rs2 | rd  rs1 ¦ rs2 | or ”o lógica” bit a bit
xor rd, rs1, rs2 | rd  rs1 ^ rs2 | xor ”o-exclusiva lógica” bit a bit
andi rd, rs1, imm12b | rd  rs1 & sExt(imm) | and immediate “y lógica” bit a bit con constante
ori rd, rs1, imm12b | rd  rs1 ¦ sExt(imm) | or immediate ”o lógica” bit a bit con constante
xori rd, rs1, imm12b | rd  rs1 ^ sExt(imm) | xor immediate ”o-exclusiva lógica” bit a bit con constante

## Slide 110: Repertorio de instrucciones: de desplazamiento (I)
Permiten desplazar los bits de un operando fuente un número de posiciones indicadas por otro y almacenarlo en un operando destino
  El operando izquierdo de 32 bits se encuentra SIEMPRE en un registro
  El operando derecho de 5 bits se encuentra en un registro o es un inmediato
    Del registro se toman los 5 bits menos significativos
    La constante inmediata son 5 bits en binario puro que no se extienden
  El resultado se almacena SIEMPRE en un registro
  slli x8, x2, 7
x0 | 
x1 | 
x2 | 0f500a34
x8 | a8051a00
x31 | 
Registros
1 operando destino
2 operandos fuente
<<
32
32
5
 | 00001111010100000000101000110100
slli | 00111
 | 10101000000001010001101000000000
Desplazar cada bit 7 posiciones a la izquierda

## Slide 111: Repertorio de instrucciones: de desplazamiento (II)
Insertan 0’s por un extremo del dato y descartan los bits que salen por el otro
  Permiten el reescalado de datos sin signo:
    Desplazar n bits a la izquierda equivale a multiplicar por 2n
    Desplazar n bits a la derecha equivale a dividir por 2n
    Aplicadas tras una lógica bit a bit permiten extraer campos de un dato:
 | 00000000000000000000101000110100
slli | 00111
 | 00000000000001010001101000000000
Desplazar cada bit 7 posiciones a la izquierda
2612 << 7 = 2612×27 = 334336
 | 00000000000000000000101000110100
srli | 00111
 | 00000000000000000000000000010100
Desplazar cada bit 7 posiciones a la derecha
2612 >> 7 = 2612÷27 = 20
 | 00001111101000000001010001101000
and | 00000000111100000000000000000000
 | 00000000101000000000000000000000
srli | 10100
 | 00000000000000000000000000001010
Los desplaza al extremo derecho (bits menos significativos)
Aísla los bits 20 al 23 del dato

## Slide 112: Repertorio de instrucciones: de desplazamiento (III)
La instrucción de desplazamiento aritmético a la derecha propaga el bit de signo por la izquierda y descarta los bits que salen por la derecha
  Permite el reescalado de datos con signo:
No existe instrucción de desplazamiento aritmético a la izquierda
  Para resultados válidos (el dato reescalado con signo puede representarse con 32 bits) el desplazamiento lógico es equivalente
 | 11111111111111110001101000110100
srai | 00111
 | 11111111111111111111111000110100
Desplazar cada bit 7 posiciones a la derecha
−58828 >> 7 = −58828÷27 = -460
 | 01111111111111110001101000110100
srai | 00111
 | 00000000111111111111111000110100
Desplazar cada bit 7 posiciones a la derecha
2147424820 >> 7 = 2147424820÷27 = 16776756
 | 11111111111111110001101000110100
slli | 00111
 | 11111111100011010001101000000000
Desplazar cada bit 7 posiciones a la izquierda
−58828 << 7 = −58828×27 = -7529984

## Slide 113: Repertorio de instrucciones: de desplazamiento (IV)
Instrucción | Operación | Descripción
sll rd, rs1, rs2 | rd  rs1 << rs24:0 | shift left logical desplazamiento lógico a izquierda
srl rd, rs1, rs2 | rd  rs1 >> rs24:0 | shift right logical desplazamiento lógico a derecha
sra rd, rs1, rs2 | rd  rs1 >>> rs24:0 | shift right arithmetical desplazamiento aritmético a derecha
slli rd, rs1, imm5b | rd  rs1 << imm | shift left logical immediate desplazamiento lógico a izquierda con constante
srli rd, rs1, imm5b | rd  rs1 >> imm | shift right logical immediate desplazamiento lógico a derecha con constante
srai rd, rs1, imm5b | rd  rs1 >>> imm | shift right arithmetical immediate desplazamiento aritmético a derecha con constante

## Slide 114: Repertorio de instrucciones: de transferencia de datos: carga
Permiten copiar un dato de memoria a un registro
  Utiliza direccionamiento relativo a registro base para indicar la dirección de memoria que ocupa el dato (la dirección es la suma de una dirección base y un desplazamiento)
    La dirección base se encuentra en un registro
    El desplazamiento es un inmediato de 12 bits en C2 cuyo signo se extiende a 32 bits
  El dato leído de memoria se carga en un registro
  lw x8, -24(x2)
x0 | 
x1 | 
x2 | 00023cfc
x8 | 8b257a02
x31 | 
Registros
registro destino
desplazamiento constante
+
32
32
32
12
registro base
sExt
00000000 | 
00023ce4 | 8b257a02
00023ce8 | 
ffffffff | 
Memoria
32

## Slide 115: Repertorio de instrucciones: de transferencia de datos: almacenamiento
Permiten copiar un dato de un registro a memoria
  El dato se encuentra en un registro
  Utiliza direccionamiento relativo a registro base para indicar la dirección de memoria en donde almacenar el dato (la dirección es la suma de una dir. base y un desplazamiento)
    La dirección base se encuentra en un registro
    El desplazamiento es un inmediato de 12 bits en C2 cuyo signo se extiende a 32 bits
  sw x8, -24(x2)
x0 | 
x1 | 
x2 | 00023cfc
x8 | 8b257a02
x31 | 
Registros
registro destino
desplazamiento constante
+
32
32
32
12
registro base
sExt
00000000 | 
00023ce4 | 8b257a02
00023ce8 | 
ffffffff | 
Memoria
32

## Slide 116: Repertorio de instrucciones: de transferencia de datos (I)
Existen instrucciones diferentes para copiar datos de 8, 16 o 32 bits
Existen instrucciones diferentes para cargar datos extendiendo el signo o completando con ceros
Instrucción | Operación | Descripción
lw rd, imm12b(rs1) | rd  Mem[rs1 + sExt(imm)] | load word carga palabra
lh rd, imm12b(rs1) | rd  sExt(Mem[rs1 + sExt(imm)]15:0) | load half carga media palabra con signo
lhu rd, imm12b(rs1) | rd  zExt(Mem[rs1 + sExt(imm)]15:0) | load half unsigned carga media palabra sin signo
lb rd, imm12b(rs1) | rd  sExt(Mem[rs1 + sExt(imm)]7:0) | load byte carga byte con signo
lbu rd, imm12b(rs1) | rd  zExt(Mem[rs1 + sExt(imm)]7:0) | load half unsigned carga byte sin signo
sw rs2, imm12b(rs1) | Mem[rs1 + sExt(imm)]  rs2 | store word almacena palabra
sh rs2, imm12b(rs1) | Mem[rs1 + sExt(imm)]15:0  rs215:0 | store whalf almacena media palabra
sb rs2, imm12b(rs1) | Mem[rs1 + sExt(imm)] 7:0  rs27:0 | store byte almacena byte

## Slide 117: Repertorio de instrucciones: de transferencia de datos (II)
Instrucción | Operación | Descripción
lw x2, 0(x1) | x2  Mem[x1 + sExt(0)] | carga 8b257a02 en x2
lhu x2, 0(x1) | x2  zExt(Mem[x1 + sExt(0)]15:0) | carga 00007a02 en x2 (7a02 =2 +31234)
lhu x2, 2(x1) | x2  zExt(Mem[x1 + sExt(2)]15:0) | carga 00008b25 en x2 (8b25 =2 +35621)
lh x2, 0(x1) | x2  sExt(Mem[x1 + sExt(0)]15:0) | carga 00007a02 en x2 (7a02 =C2 +31234)
lh x2, 2(x1) | x2  sExt(Mem[x1 + sExt(2)]15:0) | carga ffff8b25 en x2 (8b25 =C2 -29915)
lbu x2, 3(x1) | x2  zExt(Mem[x1 + sExt(3)]7:0) | carga 0000008b en x2 (8b =2 +139)
lb x2, 3(x1) | x2  sExt(Mem[x1 + sExt(3)]7:0) | carga ffffff8b en x2 (8b =C2 -177)
lh x2, 3(x1) | x2  sExt(Mem[x1 + sExt(3)]15:0) | Al ejecutarse provoca error de alineamiento
x0 | 
x1 | 00001000
x2 | ???
x31 | 
 | +0 | +1 | +2 | +3
00000000 |  |  |  | 
00001000 | 02 | 7a | 25 | 8b
00001004 |  |  |  | 
fffffffc |  |  |  | 
Los datos en memoria están alineados y con orden Little-Endian
Registros
Memoria

## Slide 118: Repertorio de instrucciones: de salto condicional (I)
Permiten romper la secuencia normal de ejecución saltando a una dirección cercana cuando se cumple cierta condición
  Compara dos operandos fuente que se encuentran en registros
  Utiliza direccionamiento relativo al PC para indicar la dirección con que actualizar el PC en caso de ser cierta la condición
    Dicha dirección es la suma del contenido del PC y un desplazamiento corto
    El desplazamiento es una constante de 13 bits en C2 cuyo signo se extiende a 32 bits
  beq x2, x8, -32
x0 | 
x1 | 
x2 | 0f700ce4
x8 | 00200000
x31 | 
Registros
2 operandos fuente
desplazamiento constante
=
32
32
13
sExt
+
PC | 
32
32
32
32
+4

## Slide 119: Repertorio de instrucciones: de salto condicional (II)
Las instrucciones de salto condicional se usan para implementar en ensamblador estructuras de control tipo if, while, for, …
Existen instrucciones diferentes para interpretar los operandos fuente que se comparan como datos con y sin signo
Instrucción | Operación | Descripción
beq rs1, rs2, imm13b | if (rs1 = rs2) then (PC  PC + sExt(imm12:1 << 1) | branch if equal salta si “igual que”
bne rs1, rs2, imm13b | if (rs1 ≠ rs2) then (PC  PC + sExt(imm12:1 << 1) | branch if not equal salta si “disntinto que”
blt rs1, rs2, imm13b | if (rs1 <S rs2) then (PC  PC + sExt(imm12:1 << 1) | branch if less than salta si “menor que” con signo
bge rs1, rs2, imm13b | if (rs1 ≥S rs2) then (PC  PC + sExt(imm12:1 << 1) | branch if greater than or equal salta si “mayor o igual que” con signo
bltu rs1, rs2, imm13b | if (rs1 <U rs2) then (PC  PC + sExt(imm12:1 << 1) | branch if less than unsigned salta si “menor que” sin signo
bgeu rs1, rs2, imm13b | if (rs1 ≥U rs2) then (PC  PC + sExt(imm12:1 << 1) | branch if greater than or equal unsigned salta si “mayor o igual que” sin signo

## Slide 120: Repertorio de instrucciones: de salto a función: jal
Permiten romper la secuencia normal de ejecución saltando a una dirección, pero guardando la dirección de retorno
  Utiliza direccionamiento relativo al PC para indicar la dirección con que actualizar el PC
    Dicha dirección es la suma del contenido del PC y un desplazamiento largo
    El desplazamiento es una constante de 21 bits en C2 cuyo signo se extiende a 32 bits
  La dirección de la siguiente instrucción (retorno) se almacena en un registro
  jal x8, -32
x0 | 
x1 | 
x2 | 
x8 | XXXXXXXX
x31 | 
Registros
1 operando destino
desplazamiento constante
32
21
sExt
+
PC | 
32
32
+4
32

## Slide 121: Repertorio de instrucciones: de salto a función: jalr
Permiten romper la secuencia normal de ejecución saltando a una dirección, pero guardando la dirección de retorno
  Utiliza direccionamiento relativo a base para indicar la dirección con que actualizar el PC
    Dicha dirección es la suma del contenido del registro y un desplazamiento corto
    El desplazamiento es una constante de 12 bits en C2 cuyo signo se extiende a 32 bits
  La dirección de la siguiente instrucción (retorno) se almacena en un registro
  jalr x8, x2, -32
x0 | 
x1 | 
x2 | 0f700000
x8 | XXXXXXXX
x31 | 
Registros
1 operando destino
desplazamiento constante
32
12
sExt
PC | 
registro base
+
32
32
32
+4
32

## Slide 122: Repertorio de instrucciones: de salto a función (II)
En el repertorio del RISC-V no existen instrucciones de retorno desde función, ni de salto incondicional a una instrucción, pero pueden usarse éstas para hacerlo:
  Suponiendo que la instrucción de retorno está almacenada en el registro xn, el retorno se hace con:
  jalr x0, xn, 0
  El salto incondicional (relativo a PC) a la dirección que ocupa cierta instrucción se hace con:
  jal x0, imm21b
Instrucción | Operación | Descripción
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), rd  PC+4 | jump and link salto a función con dirección relativa a PC
jalr rd, rs1, imm12b | PC  rs1 + sExt(imm), rd  PC+4 | jump and link register salto a función con dirección relativa a registro base