## Slide 1
3 Estructura Básica de un Procesador.
Tema 3:
Notes: A continuación voy a presentar el tema 6 del programa de la asignatura de tecnología de computadores, dedicado a exponer los principios de las unidades de control microprogramadas.
El objetivo es que el alumno conozca la alternativa a las unidades de control tradicional, viendo paso a paso la construcción y funcionamiento de una unidad de control microprogramada, sus ventajas e inconvenientes.

## Slide 2: Tema 3
  Introducción
    Repaso: Elementos de memoria (biestables, registros, y memoria)
    Partes de un procesador
    Ciclo de instrucción
  Construcción de un procesador monociclo
    Unidad de datos
    Unidad de control
Notes: Primero vamos a ver una pequeña introducción donde se presentan las bases del control microprogramado en contraposición al control cableado.
A continuación construiremos paso a paso la unidad de control microprogramada de un procesador simple.
Y terminaremos con una serie de consideraciones sobre el diseño de la unidad de control microprogramada en relación con la optimización de su diseño y algunas consideraciones sobre la temporización de las señales de control.

## Slide 3: INTRODUCCIÓn
CIRCUITOS DIGITALES

## Slide 4: ELEMENTOS COMBINACIONALES
Puerta AND
  Y = A & B
A
B
Y
I0
I1
Y
M u x
S
Multiplexor
  Y = S ? I1 : I0
A
B
Y
+
A
B
Y
ALU
F
Sumador
  Y = A + B
Unidad Arithmetico/Logica
  Y = F(A, B)

## Slide 5: Elementos de memoria: Biestables
Biestable tipo D |  |  |  |  | 
Asíncrono | Síncrono por nivel alto | Síncrono por nivel bajo | Síncrono por flanco de subida | Síncrono por flanco de bajada | … con entradas asíncronas
Elemento para almacenar 1 bit
Lógica de disparo:
  Cómo cambiar valor de la salida
  SR, JK, D y T
Síncronos – Asíncronos
  Síncronos con entradas asíncronas
Tipo de disparo:
  Cuando cambia el valor de la salida
  Nivel y flanco
clk
D
Q
P
C
clk
D
Q
clk
D
Q
clk
D
Q
D
Q
clk
D
Q
S | R | Qt+1
0 | 0 | Qt
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | -
J | K | Qt+1
0 | 0 | Qt
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Qt
D | Qt+1
0 | 0
1 | 1
T | Qt+1
0 | Qt
1 | Qt

## Slide 6: La capacidad de “memorizar” de un biestable
0
0
1
1
1
0
1
0
Biestable estabilizado
(entradas 0-0, almacena un 1)
0
1
1
RESET
SET

## Slide 7: La capacidad de “memorizar” de un biestable
0
01
10
10
10
01
1
01
Biestable reseteando (poniendo a 0 el contenido)
(reacción en cadena abcde)
01
10
RESET
SET
a
b
c
d
e

## Slide 8: La capacidad de “memorizar” de un biestable
0
010
100
101
011
1
011
Biestable estabilizándose
011
100
RESET
SET
100
a
b
c
d
e

## Slide 9: La capacidad de “memorizar” de un biestable
0
0
0
0
1
1
1
1
Biestable estabilizado
(entradas 0-0, almacena un 0)
1
0
0
RESET
SET

## Slide 10: Dos tipos de circuitos
Las salidas sólo dependen de las entradas
  Circuitos combinacionales
  Puertas simples, multiplexores, ALUs
  No tienen capacidad de memorizar
Las salidas dependen del histórico
  Circuitos secuenciales
  Biestables, Registros, Memorias
  Capacidad de retener información

## Slide 11: Elementos de memoria: Registros
Elemento para almacenar n bits
Registro paralelo (ejemplo)
  El valor almacenado se lee por la salida OUT[n-1:0]
  El valor que se quiere almacenar se proporciona por la entrada IN[n-1:0]
  Para almacenar IN en el registro hay que activar la entrada load y enviar un flanco de bajada por la entrada clk
  La entrada reset pone a 0 el contenido del registro
n
n
A
clk
load
reset
IN[n-1:0]
OUT[n-1:0]
clk
load
reset
IN
OUT
10101
10101
00000
11111
11111

## Slide 12: FRECUENCIA DE RELOJ
La lógica combinacional transforma los datos durante el periodo de reloj
  Entre dos flancos
  Las entradas vienen desde registros y las salidas van hacia los registros
  El camino más largo determina la frecuencia del reloj

## Slide 13: Elementos de memoria: Memoria
Elemento para almacenar M palabras de n bits (M = 2m)
Ejemplo:
    cs: señal de habilitación del chip
    rw: señal de lectura (1) y escritura (0)
    clk: señal de reloj para sincronizar escritura
    I[n-1:0]: entrada de datos
    A[m-1:0]: entrada de direcciones
    O[n-1:0]: salida de datos
Memoria 64 Bytes (26 x 1 Byte = 26 x 8 bits)
n
n
MEM
2m x n
clk
rw
cs
I[n-1:0]
O[n-1:0]
m
A[m-1:0]
8
8
MEM
26 x 8
clk
rw
cs
I[7:0]
O[7:0]
6
A[5:0]
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
… |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
63
A5
A4
A3
A2
A1
A0
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
O7
O6
O5
O4
O3
O2
O1
O0
rw
cs
w
cs

## Slide 14: Elementos de memoria: Memoria
  Lectura:
    Poner en entrada A[m-1:0] la dirección D a leer (binario)
    Poner rw a 1 y cs a 1
    Tras un cierto retraso aparecerá en OUT[n-1:0] el dato almacenado en la posición D
  Escritura:
    Poner en entrada A[m-1:0] la dirección D en la que escribir (binario)
    Poner en entrada IN[n-1:0] el dato T a escribir (binario)
    Poner rw a 0 y cs a 1
    Después del flanco de bajada en clk se almacenará el dato T en la posición de memoria D
  Multipuerto:
    Banco de registros
n
n
MEM
2m x n
clk
rw
cs
I[n-1:0]
O[n-1:0]
m
A[m-1:0]

## Slide 15: INTRODUCCIÓn
PARTES DE UN PROCESADOR

## Slide 16: Partes de un procesador
Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Procesador
(CPU)
BUS
Entrada
Salida

## Slide 17: Partes de un procesador
Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos

## Slide 18: Partes de un procesador
Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 19: Partes de un procesador
Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
estado
control
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 20: Partes de un procesador
Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
control
estado
direcciones
instrucciones
control
datos
datos
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 21: Partes de un procesador
Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
control
estado
datos
direcciones
instrucciones
control
control
estado
datos
datos
datos
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 22: Registros Principales
Contador de programa o puntero de instrucciones (PC, IP)
  Selecciona la instrucción que se va a ejecutar
  Se usa al inicio del ciclo de instrucción
  Cambia automáticamente preparando el siguiente ciclo
Registro de instrucciones (IR)
  Almacena la instrucción que procede de memoria
Registros de direcciones (ARs)
  Almacenan direcciones utilizadas para acceder a datos
  Su tamaño está relacionado con el mapa de memoria (como PC)
Registros de datos (DRs)
  Almacenan los datos (ya sean operandos o resultados)
  Su tamaño está íntimamente relacionado con la ALU
Registros de Propósito General (RPGs)
  Versátiles (para direcciones o datos), accesibles

## Slide 23: Otros Registros
Registro de estado (SR)
  Información relevante sobre la última instrucción ejecutada y sobre el modo de funcionamiento de la CPU
  Compuesto por campos no relacionados y flags (campos de 1 bit)
  Flags: cero (Z), carry (C), overflow (O), paridad (P), signo (S) etc…
  Modo de CPU (supervisor, usuario, etc.)
Registros de pila (SP)
  Dirección del último elemento introducido en la pila o
  dirección dónde se almacenaría el próximo. Depende de la Arqu.
Registros temporales
  Almacenan información temporalmente. No son accesibles directamente

## Slide 24: ALU
Circuito encargado de realizar las operaciones
  Aritméticas: Suma, Resta, Multiplicación, División
  Lógicas: And, Or, Not, Xor, etc.
  La operación a realizar se indica con señales de selección
Las arquitecturas modernas distinguen
  Unidad de enteros
  Unidad de punto flotante
  Unidad vectorial?
Circuito combinacional
  La salida depende de las entradas
  Reacciona con un cierto retraso
    A sus entradas
    A sus selectores

## Slide 25: INTRODUCCIÓn
CICLO DE INSTRUCCIÓN

## Slide 26: Ciclo de instrucción
Pasos en los que se divide la ejecución de una instrucción
Ciclo de instrucción (general)
  Búsqueda de la instrucción (fetching): el procesador lee de memoria la instrucción a ejecutar. Debe conocer la posición de memoria donde se encuentra dicha instrucción (PC – Program Counter).
  Decodificación de la instrucción: Debe determinar el tipo de instrucción y los operandos que utiliza.
  Ejecución de la instrucción: Ejecuta la acción expresada por la instrucción.

## Slide 27: Ciclo de instrucción
Fase de Búsqueda (fetching)
Memoria
Programa
y
Datos
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
control
control
PC
Reg.
IR
Dirección
Instrucción
Log.
Trans.
INC

## Slide 28: Ciclo de instrucción
Decodificación
Memoria
Programa
y
Datos
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
estado
control
PC
Reg.
IR
Log.
Trans.
Código Instrucción
Operandos

## Slide 29: Ciclo de instrucción
Ejecución
Memoria
Programa
y
Datos
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
estado
control
PC
Reg.
IR
Log.
Trans.
control
Entrada
Salida
control
estado

## Slide 30: Tema 3
  Introducción
    Partes de un procesador
    Ciclo de instrucción
  Construcción de un procesador monociclo
    Unidad de datos
    Unidad de control
Notes: Primero vamos a ver una pequeña introducción donde se presentan las bases del control microprogramado en contraposición al control cableado.
A continuación construiremos paso a paso la unidad de control microprogramada de un procesador simple.
Y terminaremos con una serie de consideraciones sobre el diseño de la unidad de control microprogramada en relación con la optimización de su diseño y algunas consideraciones sobre la temporización de las señales de control.

## Slide 31: CONSTRUCCIÓN DE UN PROCESADOR MONOCICLO
UNIDAD DE DATOS

## Slide 32: Unidad de datos
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
control
estado
datos
direcciones
instrucciones
control
control
estado
datos
datos
datos
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)
Circuito secuencial
  Señal CLK sincroniza cambios estado
Objetivo: ejecutar las acciones indicadas por las instrucciones

## Slide 33: Unidad de datos monociclo
Diseño de la unidad de datos de un procesador simple: r-MIPS
Implementación monociclo: todas las instrucciones se deben ejecutar en un ciclo de reloj
Características:
  Banco de 32 registros de 32 bits
  Registro contador de programa PC
  2 Bancos de memorira de 232 palabras de 32 bits (uno para instrucciones y otro para datos)
  ALU de 8 operaciones
Todos los elementos de memoria síncronos por flanco de bajada (señal CLK)

## Slide 34: UD monociclo: Elementos
Banco de registros
  32 registros de 32 bits
  Dos puertos de lectura (A,B) y otro de escritura (C)
    Posibilidad de leer dos registros y escribir en un tercero a la vez
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
  Interfaz:
    DA: código registro a leer por A
    DB: código registro a leer por B
    DC: código registro a escribir con el contenido que entre por C
PC
  Registro de 32 bits con carga paralela síncrona
32
32
L
PC
Notes: El banco de registros está continuamente leyendo (es decir, siempre está volcando contenido en sus salidas A y B, no están controladas por buffers triestado), por lo que la señal Write tan solo habilita la escritura (1 escribe, 0 no escribe, pero en cualquier caso siempre está leyendo).

## Slide 35: UD monociclo: Elementos
Bancos de memoria
  2 Bancos de memoria de 232 palabras de 32 bits
  Memoria Instrucciones:
    Dir: Dirección de memoria a leer
    Instr: Instrucción leída
    Sólo lectura
  Memoria de datos:
    Dir: Dirección de memoria a leer
    Data W: Dato a escribir en memoria
    Data R: Dato leído de memoria
    Read: lectura; Write: escritura; CS: chip select
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32

## Slide 36: UD monociclo: Elementos
ALU
  Unidad aritmético-lógica de dos entradas de 32 bits
  Salida de estado Z (resultado 0)
  8 operaciones:
OP | Nemo. | Operación
000 | ADD | ALU = A+B
001 | SUB | ALU = A-B
010 | AND | ALU = A AND B
011 | OR | ALU = A OR B
100 | SLT | IF (A < B) ALU = 1 else ALU = 0
101 | SRL | ALU = 0,A[31:1]
110 | SLL | ALU = A[30:0],0
111 | SRA | ALU = A[31],A[31:1]
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP

## Slide 37: UD monociclo: instrucción r-MIPS
Transferencia de datos
  LW rd,desp.(rf) rd ← MEM[rf+desp]
  SW rd,desp.(rf) MEM[rf+desp] ← rd
  LUI rd, constante rd ← constante,00…0
31
0
26
25
21
20
16
15
100011
rf
rd
desp.
31
0
26
25
21
20
16
15
101011
rf
rd
desp.
31
0
26
25
21
20
16
15
001111
00000
rd
constante

## Slide 38: UD monociclo: instrucción r-MIPS
Transformación (aritmético-lógicas)
  OpAlu rd,rf1,rf2 rd ← rf1 (OpAlu) rf2
  ADDI rd, rf, constante rd ← rf + constante
  ORI rd, rf, constante rd ← rf OR constante
5
31
0
26
25
21
20
16
15
000000
rf1
rf2
función
11
10
rd
xxxxx
6
31
0
26
25
21
20
16
15
001101
rf
rd
constante
31
0
26
25
21
20
16
15
001000
rf
rd
constante
función |  | función |  | función | 
100000 | ADD | 100101 | OR | 000000 | SLL
100010 | SUB | 101010 | SLT | 000011 | SRA
100100 | AND | 000010 | SRL |  | 

## Slide 39: UD monociclo: instrucción r-MIPS
Control
  BEQ rf,rd,dir if (rd=rf) PC ← PC+4+dir,00
  J dir PC ← (PC+4)[31:28],dir,00
31
0
26
25
21
20
16
15
000100
rf
rd
dir
31
0
26
25
000010
dir

## Slide 40: UD Monociclo: Diseño
IB
Búsqueda secuencial de instrucciones
  Dirección de la instrucción actual en PC
  Al final de ciclo debe incrementarse (siguientes instrucción)
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04

## Slide 41: UD Monociclo: Diseño
Instrucción ALU: OpAlu rd,rf1,rf2 : rd ← rf1 (OpAlu) rf2
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
31
0
26
25
21
20
16
15
000000
rf1
rf2
función
11
10
rd
xxxxxxxx
6
5
25:21
20:16
15:11
3
B
6
A
ALU
control
IB[5:0]

## Slide 42: UD Monociclo: Diseño
15:11
Instrucción ADDI: ADDI rd, rf, constante : rd ← rf + constante
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
31
0
26
25
21
20
16
15
001000
rf
rd
constante
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0

## Slide 43: UD Monociclo: Diseño
15:11
Instrucción ADDI: ADDI rd, rf, constante : rd ← rf + constante
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
31
0
26
25
21
20
16
15
001000
rf
rd
constante
0
1
32
Ext.
Signo
16
15:0
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0

## Slide 44: UD Monociclo: Diseño
0
1
Instrucción ADDI: ADDI rd, rf, constante : rd ← rf + constante
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
31
0
26
25
21
20
16
15
001000
rf
rd
constante
0
1
32
Ext.
Signo
16
15:0
15:11
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0

## Slide 45: UD Monociclo: Diseño
0
1
Instrucción ORI: ORI rd, rf, constante : rd ← rf OR constante
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
31
0
26
25
21
20
16
15
001101
rf
rd
constante
0
1
32
Ext.
Signo
16
15:0
15:11
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0

## Slide 46: UD Monociclo: Diseño
0
1
Instrucción ORI: ORI rd, rf, constante : rd ← rf OR constante
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
31
0
26
25
21
20
16
15
001101
rf
rd
constante
0
1
32
Ext.
16
15:0
15:11
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0

## Slide 47: UD Monociclo: Diseño
Instrucción LW: LW rd,desp.(rf) : rd ← MEM[rf+desp]
31
0
26
25
21
20
16
15
100011
rf
rd
desp.
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
0
1
32
Ext.
16
15:0
15:11
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0

## Slide 48: UD Monociclo: Diseño
Instrucción LW: LW rd,desp.(rf) : rd ← MEM[rf+desp]
31
0
26
25
21
20
16
15
100011
rf
rd
desp.
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
0
1
32
Ext.
16
15:0
15:11
0
1
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0

## Slide 49: UD Monociclo: Diseño
Instrucción SW: SW rd,desp.(rf) : MEM[rf+desp] ← rd
31
0
26
25
21
20
16
15
101011
rf
rd
desp.
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
0
1
32
Ext.
16
15:0
15:11
0
1
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0

## Slide 50: UD Monociclo: Diseño
Instrucción LUI: LUI rd, constante : rd ← constante,0..0
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
0
1
32
Ext.
16
15:0
15:11
0
1
31
0
26
25
21
20
16
15
101111
00000
rd
constante
2
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0

## Slide 51: UD Monociclo: Diseño
2
Instrucción BEQ: BEQ rf,rd,dir : if (rd=rf) PC ← PC+4+dir,00
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
0
1
32
Ext.
16
15:0
15:11
0
1
31
0
26
25
21
20
16
15
000100
rf
rd
dir
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0

## Slide 52: UD Monociclo: Diseño
2
Instrucción BEQ: BEQ rf,rd,dir : if (rd=rf) PC ← PC+4+dir,00
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
0
1
32
Ext.
16
15:0
15:11
0
1
31
0
26
25
21
20
16
15
000100
rf
rd
dir
32
SUM
32
32
A
B
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
<<2

## Slide 53: UD Monociclo: Diseño
2
Instrucción BEQ: BEQ rf,rd,dir : if (rd=rf) PC ← PC+4+dir,00
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
0
1
32
Ext.
16
15:0
15:11
0
1
31
0
26
25
21
20
16
15
000100
rf
rd
dir
32
SUM
32
32
A
B
0
1
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
<<2

## Slide 54: UD Monociclo: Diseño
32
31:28
2
Instrucción J: J dir : PC ← (PC+4)[31:28],dir,00
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
0
1
32
Ext.
16
15:0
15:11
0
1
32
SUM
32
32
A
B
0
1
31
0
26
25
000010
dir
25:0
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
<<2
<<2

## Slide 55: UD Monociclo: Diseño
32
31:28
2
Instrucción J: J dir : PC ← (PC+4)[31:28],dir,00
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
0
1
32
Ext.
16
15:0
15:11
0
1
32
SUM
32
32
A
B
31
0
26
25
000010
dir
00
01
10
11
2
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
<<2
<<2
25:0

## Slide 56: UD Monociclo
32
31:28
2
Señales de control
  Generadas por la Unidad de Control “trazan” los caminos de cada instrucción
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
0
1
32
Ext.
16
15:0
15:11
0
1
32
SUM
32
32
A
B
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FDC
FC
WR
OPALU
EX
RM
WM
1
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
SUM1
SUM2
<<2
<<2
25:0

## Slide 57: UD Monociclo: Señales de control
Señal de Control | Nºbits | Significado
FPC | 2 | 00 Undefined 01SUM1[31:26], IB[25:0] 10 SUM2 11 SUM1
LPC | 1 | Carga PC
FDC | 1 | 0: IB[20:16] DC 1: IB[15:11] DC
FC | 1 | 0: Dato R C 1: ALU C
WR | 1 | 0: Read op. 1: Write op. & Read op.
FB | 1 | 0: BBanco-Reg BALU 1: EXT(IB[15:0]) DC
OPALU | 3 | 000  fuerza suma en ALU 001  fuerza resta en ALU 011 fuerza OR en ALU 111 operación en ALU determinada por IB[5:0]
EX | 2 | 00  Extensión a 32 bits con signo 01  Extensión a 32 bits sin signo 10  << 16 bits

## Slide 58
Secuenciamiento de la CPU
Secuenciamiento explícito
  Cada instrucción indica cuál es la siguiente
Secuenciamiento implícito
  Siempre se ejecutan las instrucciones en el orden en el que se almacenan
  Es necesario un contador de programa
Secuenciamiento mixto condicional
  Implícitas y explícitas…
  Instrucciones de salto
  Bifurcaciones
Mejoras:
  Rutinas
    Instrucciones call (direccionamiento directo) y ret
  Interrupciones
    Instrucciones int (direccionamiento indirecto) y iret

## Slide 59
Implementaciones
Monociclo
  En un ciclo de reloj se completa la instrucción
  Ausencia de registros intermedios
  Acumula los retardos de todos los elementos atravesados
  Ciclos muy lentos
Multiciclo
  Varios ciclos, o etapas.
  Frecuencia limitada por la etapa mas lenta
  Permite reutilizar los elementos en diferentes etapas
    Memoria
    Sumadores
Segmentado

## Slide 60: UD Multiciclo
32
31:28
2
Registros intermedios para salvar estados
  Instrucciones de duración variable
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
0
1
32
Ext.
16
15:0
15:11
0
1
32
SUM
32
32
A
B
00
01
10
11
2
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
SUM1
SUM2
<<2
<<2
25:0
jump
add
branch
load

## Slide 61
Implementaciones
Monociclo
  En un ciclo de reloj se completa la instrucción
  Ausencia de registros intermedios
  Acumula los retardos de todos los elementos atravesados
  Ciclos muy lentos
Multiciclo
  Varios ciclos, o etapas.
  Frecuencia limitada por la etapa mas lenta
  Permite reutilizar los elementos en diferentes etapas
    Memoria
    Sumadores
Segmentado

## Slide 62
Procesadores segmentados

## Slide 63
Procesadores segmentados
N etapas. Ejemplo:
  Búsqueda
  Decodificación, lectura de registros
  Ejecución, cálculo de direcciones relativas
  Acceso a memoria
  Escritura de registros
Una instrucción en cada etapa
  Frecuencia limitada por la etapa más lenta
  Paradas (ciclos perdidos)
    Por dependencias de datos
    Por recursos ocupados
    Por bifurcaciones y saltos
  Registros intermedios para aislar etapas
Procesador N veces más rápido (1 instrucción por ciclo)
  En la práctica, algo menos de N

## Slide 64: CONSTRUCCIÓN DE UN PROCESADOR MONOCICLO
UNIDAD DE CONTROL

## Slide 65: Unidad de Control Monociclo
32
31:26
2
Generar señales de control en función de la instrucción leída de memoria
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
0
1
32
Ext.
16
15:0
15:11
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FDC
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE CONTROL
UNIDAD DE DATOS
IB[31:26]
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
Z
2
3
2
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
<<2
<<2

## Slide 66: UD Monociclo: Señales de control
Señal de Control | Nºbits | Significado
FPC | 2 | 00 Undefined 01SUM1[31:26], IB[25:0] 10 SUM2 11 SUM1
LPC | 1 | Carga PC
FDC | 1 | 0: IB[20:16] DC 1: IB[15:11] DC
FC | 1 | 0: Dato R C 1: ALU C
WR | 1 | 0: Read op. 1: Write op. & Read op.
FB | 1 | 0: BBanco-Reg BALU 1: EXT(IB[15:0]) DC
OPALU | 3 | 000  fuerza suma en ALU 001  fuerza resta en ALU 011 fuerza OR en ALU 111 operación en ALU determinada por IB[5:0]
EX | 2 | 00  Extensión a 32 bits con signo 01  Extensión a 32 bits sin signo 10  << 16 bits

## Slide 67: Unidad de Control Monociclo
Tipo de circuito: Combinacional
Entradas:
  IB[31:26] : Codigo de la instrucción a ejecutar
  Z : Señal Z de la ALU (¿resultado cero?) para BEQ
Salidas:
  FPC[1:0], LPC, WR, FDC, FC, EX[1:0], FB, RM, WM, OPALU[2:1]
Generar 14 funciones combinacionales
  Función de activación para cada señal en función de las entradas

## Slide 68: UC Monociclo: Puntos de control
15:11
FDC
32
31:26
2
OpAlu rd,rf1,rf2
  rd ← rf1 (OpAlu) rf2
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
OpALU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
31
0
26
25
21
20
16
15
000000
rf1
rf2
función
11
10
rd
xxxxx
6
5
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
<<2
<<2

## Slide 69: UC Monociclo: Puntos de control
25:21
20:16
15:11
FDC
32
31:26
2
OpAlu rd,rf1,rf2
  rd ← rf1 (OpAlu) rf2
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
31
0
26
25
21
20
16
15
000000
rf1
rf2
función
11
10
rd
xxxxx
6
5
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 111
ADDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
<<2
<<2

## Slide 70: UC Monociclo: Puntos de control
25:21
20:16
15:11
FDC
32
31:26
2
ADDI rd, rf, constante
  rd ← rf + constante
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
31
0
26
25
21
20
16
15
001000
rf
rd
constante
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 111
ADDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
000 suma
<<2
<<2

## Slide 71: UC Monociclo: Puntos de control
25:21
20:16
15:11
FDC
32
31:26
2
ADDI rd, rf, constante
  rd ← rf + constante
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
31
0
26
25
21
20
16
15
001000
rf
rd
constante
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
00 Extensión de signo
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
000 suma
<<2
<<2

## Slide 72: UC Monociclo: Puntos de control
25:21
20:16
15:11
FDC
32
31:26
2
ORI rd, rf, constante
  rd ← rf OR constante
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
31
0
26
25
21
20
16
15
001101
rf
rd
constante
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
00 Extensión de signo
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
000 suma
011 or
<<2
<<2

## Slide 73: UC Monociclo: Puntos de control
25:21
20:16
15:11
FDC
32
31:26
2
ORI rd, rf, constante
  rd ← rf OR constante
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
31
0
26
25
21
20
16
15
001101
rf
rd
constante
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | x | 0 | 011
LW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
00 Extensión de signo
01 Extensión con 0’s
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
000 suma
011 or
<<2
<<2

## Slide 74: UC Monociclo: Puntos de control
25:21
20:16
15:11
FDC
32
31:26
2
LW rd,desp.(rf)
  rd ← MEM[rf+desp]
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
31
0
26
25
21
20
16
15
100011
rf
rd
desp.
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | x | 0 | 011
LW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
00 Extensión de signo
01 Extensión con 0’s
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
000 suma
011 or
<<2
<<2

## Slide 75: UC Monociclo: Puntos de control
25:21
20:16
15:11
FDC
32
31:26
2
LW rd,desp.(rf)
  rd ← MEM[rf+desp]
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
31
0
26
25
21
20
16
15
100011
rf
rd
desp.
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | x | 0 | 011
LW | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | 0 | 000
SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
00 Extensión de signo
01 Extensión con 0’s
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
000 suma
011 or
<<2
<<2

## Slide 76: UC Monociclo: Puntos de control
25:21
20:16
15:11
FDC
32
31:26
2
SW rd,desp.(rf)
  MEM[rf+desp] ← rd
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
31
0
26
25
21
20
16
15
101011
rf
rd
desp.
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | x | 0 | 011
LW | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | 0 | 000
SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
00 Extensión de signo
01 Extensión con 0’s
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
000 suma
011 or
<<2
<<2

## Slide 77: UC Monociclo: Puntos de control
25:21
20:16
15:11
FDC
32
31:26
2
SW rd,desp.(rf)
  MEM[rf+desp] ← rd
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
31
0
26
25
21
20
16
15
101011
rf
rd
desp.
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | x | 0 | 011
LW | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | 0 | 000
SW | 11 | 1 | 0 | x | x | 00 | 1 | 0 | 1 | 000
LUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
00 Extensión de signo
01 Extensión con 0’s
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
000 suma
011 or
<<2
<<2

## Slide 78: UC Monociclo: Puntos de control
20:16
15:11
25:21
FDC
32
31:26
2
LUI rd, constante
  rd ← constante,0..0
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
31
0
26
25
21
20
16
15
101111
00000
rd
constante
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | x | 0 | 011
LW | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | 0 | 000
SW | 11 | 1 | 0 | x | x | 00 | 1 | 0 | 1 | 000
LUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
00 Extensión de signo
01 Extensión con 0’s
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
000 suma
011 or
<<2
<<2

## Slide 79: UC Monociclo: Puntos de control
20:16
15:11
25:21
FDC
32
31:26
2
LUI rd, constante
  rd ← constante,0..0
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
31
0
26
25
21
20
16
15
001111
00000
rd
constante
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | x | 0 | 011
LW | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | 0 | 000
SW | 11 | 1 | 0 | x | x | 00 | 1 | 0 | 1 | 000
LUI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | x | 0 | 000
BEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
00 Extensión de signo
01 Extensión con 0’s
10 Extensión con 0’s en la derecha
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
000 suma
011 or
<<2
<<2

## Slide 80: UC Monociclo: Puntos de control
FDC
20:16
15:11
25:21
32
31:26
2
BEQ rf,rd,dir
  if (rd=rf) PC ← PC+1+dir
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
31
0
26
25
21
20
16
15
000100
rf
rd
dir
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | x | 0 | 011
LW | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | 0 | 000
SW | 11 | 1 | 0 | x | x | 00 | 1 | 0 | 1 | 000
LUI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | x | 0 | 000
BEQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
00 Extensión de signo
01 Extensión con 0’s
10 Extensión con 0’s en la derecha
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
000 suma
011 or
001 resta
<<2
<<2

## Slide 81: UC Monociclo: Puntos de control
FDC
20:16
15:11
25:21
32
31:26
2
BEQ rf,rd,dir
  if (rd=rf) PC ← PC+1+dir
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
31
0
26
25
21
20
16
15
000100
rf
rd
dir
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | x | 0 | 011
LW | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | 0 | 000
SW | 11 | 1 | 0 | x | x | 00 | 1 | 0 | 1 | 000
LUI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | x | 0 | 000
BEQ | 1 z | 1 | 0 | x | x | 00 | 0 | x | 0 | 001
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
00 Extensión de signo
01 Extensión con 0’s
10 Extensión con 0’s en la derecha
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
000 suma
011 or
001 resta
<<2
<<2

## Slide 82: UC Monociclo: Puntos de control
FDC
20:16
15:11
25:21
32
31:26
2
J dir
  PC ← (PC+1)[31:26],dir
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
31
0
26
25
000100
dir
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | x | 0 | 011
LW | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | 0 | 000
SW | 11 | 1 | 0 | x | x | 00 | 1 | 0 | 1 | 000
LUI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | x | 0 | 000
BEQ | 1 z | 1 | 0 | x | x | 00 | 0 | x | 0 | 001
J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
00 Extensión de signo
01 Extensión con 0’s
10 Extensión con 0’s en la derecha
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
000 suma
011 or
001 resta
<<2
<<2

## Slide 83: UC Monociclo: Puntos de control
FDC
20:16
15:11
25:21
32
31:26
2
J dir
  PC ← (PC+1)[31:26],dir
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
0
1
32
Ext.
16
15:0
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE DATOS
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
31
0
26
25
000100
dir
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | x | 0 | 011
LW | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | 0 | 000
SW | 11 | 1 | 0 | x | x | 00 | 1 | 0 | 1 | 000
LUI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | x | 0 | 000
BEQ | 1 z | 1 | 0 | x | x | 00 | 0 | x | 0 | 001
J | 01 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | xxx
00 Extensión de signo
01 Extensión con 0’s
10 Extensión con 0’s en la derecha
OPALU
3
B
6
A
ALU
control
IB 5:0
111 función
000 suma
011 or
001 resta
<<2
<<2

## Slide 84: UC Monociclo: Funciones lógicas
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | x | 0 | 011
LW | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | 0 | 000
SW | 11 | 1 | 0 | x | x | 00 | 1 | 0 | 1 | 000
LUI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | x | 0 | 000
BEQ | 1 z | 1 | 0 | x | x | 00 | 0 | x | 0 | 001
J | 01 | 1 | 0 | x | x | xx | x | x | 0 | xxx
Creación de una función de activación por cada punto de control
  FPC1 =
  FPC0 =
  LPC =
  WR =
  FDC =
  FC =
  EX0 =
  EX1 =
  FB =
  RM =
  WM =
  OPALU2 =
  OPALU1 =
  OPALU0 =

## Slide 85: UC Monociclo: Funciones lógicas
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | x | 0 | 011
LW | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | 0 | 000
SW | 11 | 1 | 0 | x | x | 00 | 1 | 0 | 1 | 000
LUI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | x | 0 | 000
BEQ | 1 z | 1 | 0 | x | x | 00 | 0 | x | 0 | 001
J | 01 | 1 | 0 | x | x | xx | x | x | 0 | xxx
Creación de una función de activación por cada punto de control
  FPC1 = OpALU V ADDI V ORI V LW V SW V LUI V BEQ
  FPC0 =
  LPC =
  WR =
  FDC =
  FC =
  EX0 =
  EX1 =
  FB =
  RM =
  WM =
  OPALU2 =
  OPALU1 =
  OPALU0 =

## Slide 86: UC Monociclo: Funciones lógicas
Creación de una función de activación por cada punto de control
  FPC1 = OpALU V ADDI V ORI V LW V SW V LUI V BEQ
  FPC0 = OpALU V ADDI V ORI V LW V SW V LUI V (BEQ Λ ¬Z) V J
  LPC = 1
  WR = OpALU V ADDI V ORI V LW V LUI
  FDC = OpALU
  FC = OpALU V ADDI V ORI V LUI
  EX0 = ORI
  EX1 = LUI
  FB = ADDI V ORI V LW V SW V LUI
  RM = LW
  WM = SW
  OPALU2 = OpALU
  OPALU1 = OpALU V ORI
  OPALU0 = OpALU V ORI V BEQ
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
OpALU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 0 | x | 0 | 111
ADDI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00 | 1 | x | 0 | 000
ORI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | x | 0 | 011
LW | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 1 | 1 | 0 | 000
SW | 11 | 1 | 0 | x | x | 00 | 1 | 0 | 1 | 000
LUI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | x | 0 | 000
BEQ | 1 z | 1 | 0 | x | x | 00 | 0 | x | 0 | 001
J | 01 | 1 | 0 | x | x | xx | x | x | 0 | xxx

## Slide 87: UC Monociclo: Decodificación
Los nombres de las instrucciones (ADDI, ORI, …) no son entradas de la UC.
  Decodificación de la instrucción:
    Generar una señal por cada instrucción que se active cuando IB[31:26] tome el valor del código de dicha instrucción
Instrucción | Opcode | Función lógica (decodificación)
OpALU | 000000 | OpALU = ¬IB31 Λ ¬IB30 Λ ¬IB29 Λ ¬IB28 Λ ¬IB27 Λ ¬IB26
ADDI | 001000 | ADDI = ¬IB31 Λ ¬IB30 Λ IB29 Λ ¬IB28 Λ ¬IB27 Λ ¬IB26
ORI | 001101 | ORI = ¬IB31 Λ ¬IB30 Λ IB29 Λ IB28 Λ ¬IB27 Λ IB26
LW | 100011 | LW = IB31 Λ ¬IB30 Λ ¬IB29 Λ ¬IB28 Λ IB27 Λ IB26
SW | 101011 | SW = IB31 Λ ¬IB30 Λ IB29 Λ ¬IB28 Λ IB27 Λ IB26
LUI | 001111 | LUI = ¬IB31 Λ ¬IB30 Λ IB29 Λ IB28 Λ IB27 Λ IB26
BEQ | 000100 | BEQ = ¬IB31 Λ ¬IB30 Λ ¬IB29 Λ IB28 Λ ¬IB27 Λ ¬IB26
J | 000010 | J = ¬IB31 Λ ¬IB30 Λ ¬IB29 Λ ¬IB28 Λ IB27 Λ ¬IB26

## Slide 88: UC Monociclo
UNIDAD DE CONTROL
IB[31:26]
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
2
3
2
IB[31:26]
Z
IB31
IB30
IB29
IB28
IB27
IB26
OpALU
UNIDAD DE CONTROL
…
ADDI
ORI
LW
SW
LUI
BEQ
J
Decodificador
OpALU
ORI
BEQ
Z
BEQ
ADDI
ORI
LW
SW
LUI
J
OpALU
FPC0
LPC
WR
FDC
FC
EX0
FB
RM
WM
OPALU0
OPALU1
OPALU2
EX1
FPC1
…
OpALU = ¬IB31 Λ ¬IB30 Λ ¬IB29 Λ ¬IB28 Λ ¬IB27 Λ ¬IB26
OPALU0 = OpALU V ORI V BEQ
FPC0 = OpALU V ADDI V ORI V LW V SW V LUI V (BEQ Λ ¬Z) V J
…
…

## Slide 89: Procesador r-MIPS monociclo
32
31:26
2
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Read Write CS
Dato W
32
0
1
32
32
L
PC
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
Read Write CS
32
SUM
32
32
A
B
0..04
IB
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
25:21
20:16
0
1
32
Ext.
16
15:0
15:11
0
1
32
SUM
32
32
A
B
25:0
00
01
10
11
2
FPC
LPC
1
0
1
FB
FDC
FC
WR
EX
RM
WM
1
UNIDAD DE CONTROL
UNIDAD DE DATOS
IB[31:26]
FPC
LPC
WR
FDC
FC
EX
FB
RM
WM
OPALU
Z
Z
2
3
2
Cada ciclo de reloj lee y ejecuta una instrucción
OPALU
3
B
5
A
ALU
control
IB 5:0
<<2
<<2