## Slide 1: Tema 1. Introducción Fundamentos de Computadores – G.I.T.I.
Luis Felipe Romero Gómez, 2020

## Slide 2: Contenido
Historia de la computación
Arquitectura de Von Neumann
Ciclo de Instrucción
Generaciones de computadores

## Slide 3
…cuando los dedos no eran suficientes
  Ábaco, Babilonia, 3000-2000 A.C
  China, 1000- A.C.
Calculadoras “a pedales” (ruedas dentadas)
  Anthykithera (100 A.C.)
  Napier, 1612: Los huesos de Napier
  Schickard, 1623: Sumas y restas. Desbordamiento
  Pascal,1642: Pascaline. Sumas y restas.
  Leibnitz, 1671-1694: Multiplicación, división, raíces
  Jaquard, 1801: Telares programables con tarjetas
1.1 Breve referencia histórica

## Slide 4: Breve referencia histórica
Charles Babbage, 1812-1842:
  Máquina de diferencias
    No construida, sólo descrita “en papel”, 1812
  Ada Lovelace Byron, primera programadora
  Máquina analítica,1842
    Tamaño previsto 4.5m, a manivela o vapor
Holleritz, 1887 y la IBM, 1924
Leonardo Torres-Quevedo, 1914
  Primera calculadora electromecánica, “en papel”
  Relés, precursor de los transistores

## Slide 5: Breve referencia histórica
Boole (1854) y Shannon (1938)
  Puertas lógicas elementales
La máquina de Turing, 1937
  Máquina programable de propósito general
  Colossus y ENIGMA, 1943
Atanassoff, 1939-1942
  Inventor de los computadores electrónicos digitales
  Primer diseño “en papel” ( ABC)
  Tecnología de válvulas
Zuse, Alemania, 1939-1941
  Z1 1935, 1938 (primer electromecánico, de relés)
  Z3, 1939-1941 (primer electrónico digital, de válvulas)
Aiken, 1939-1944
  Mark 1. Computador electromecánico decimal

## Slide 6: ENIAC (Mauckly y Eckert), 1942-1945
Primer (?) computador electrónico digital
Electrical Numerical Integrator and Calculator
Cálculo de trayectorias balísticas
30 m de largo x 2.5 m de alto
150 KW, 18800 válvulas
100 Herzios
(5000/357/38) (+*%)/segundo
Cifras de 10 dígitos decimales
Sin condicionales
EDVAC, su gran sucesor

## Slide 7: 1.2 La Arquitectura de Von Neumann
Partes de un computador (con arquitectura Von Neumann):
Unidad Central de Proceso
  Unidad de control (genera señales de gobierno)
  Unidad de proceso o “vía de datos” (procesa la información)
Memoria (almacén de datos e instrucciones)
Buses
Entrada y Salida

## Slide 8: La Arquitectura de Von Neumann
Unidad de Control
Unidad de Proceso
(Vía de Datos)
(instrucciones)
Memoria
Principal
(datos)
Entrada / Salida
PC

## Slide 9: 1.3 Ciclo de Instrucción
Instrucción
  Una orden elemental que el computador es capaz de ejecutar sin requerir un paso previo
  Un programa es un conjunto de instrucciones
  Las instrucciones se guardan en la memoria principal
Contador de programa (PC), o puntero de instrucciones
  Un registro que indica la posición en memoria de la instrucción que se ejecutará inmediatamente

## Slide 10: Ciclo de Instrucción
Ciclo de instrucción
  Búsqueda de instrucción (PC  MEM  UC)
  Descodificación (UC)
  Envío de señales para ejecución (UC)
    Búsqueda de datos (MEM  VD)
    Ejecución (VD)
    Almacenamiento de resultados (VD  MEM)
  Determinar próxima instrucción (cambiar PC)

## Slide 11: Generaciones de computadores
  Tubos de vacío 1940-1950
  Transistores 1950-1964
  Circuitos integrados 1964-1971
  Microprocesadores 1971-1985
  Arquitecturas RISC 1985-2002
  Arquitecturas multi-Core 2002-
  Próximas generaciones: ¿AI, QC?

## Slide 12: Rendimiento relativo
SuperSPARC I 32MHz
IBM POWER9 22C 3.07GHz

## Slide 13: Integración

## Slide 14: Integración

## Slide 15
Watts/cm
2
1
10
100
1000
1.5m
1m
0.7m
0.5m
0.35m
0.25m
0.18m
0.13m
0.1m
0.07m
i386
i486
Pentium®
Pentium® Pro
Pentium® II
Pentium® III
Hot plate
Nuclear Reactor
Sun's
Surface
Rocket
Nozzle
* “New Microarchitecture Challenges in the Coming Generations of CMOS Process Technologies” – Fred Pollack, Intel Corp. Micro32 conference key note - 1999.
Pentium® 4

## Slide 16: TOP500 (noviembre 2021)

## Slide 17: Las comparaciones son…
Micro Mote 1 (2011)

## Slide 18: Las comparaciones son…
Kinetis KL02 (2013)

## Slide 19: Las comparaciones son…
Micro Mote M3 (2018)

## Slide 20: Las comparaciones son…
400 MFLOP (Nexus 6, 2015)
400 MFLOP (CRAY X-MP 1982)

## Slide 21: Las comparaciones son…
Xiaomi Mi 10, Snapdragon 865, 2,84 GHz, ~12GB, 128 GFLOP en 2020)
CRAY T3E-900, 32GB, Edinburgh, 128GFLOP en 1997)

## Slide 22: El futuro de los computadores
“This "telephone" has too many shortcomings to be seriously considered as a means of communication. The device is inherently of no value to us”
Western Union internal memo -- 1876.
“Who the hell wants to hear actors talk?”
H.M. Warner, Warner Brothers -- 1927
“The world potential market for copying machines is 5000 at most”
IBM to the founders of Xerox – 1959
“The average American family hasn't time for television”
The New York Times – 1939
“There will never be a mass market for motor cars - about 1,000 in Europe - because that is the limit on the number of chauffeurs available!”
Spokesman for Daimler Benz
“Man will never reach the moon regardless of all future scientific advances”
Dr. Lee De Forest, inventor of the vacuum tube -- 1957
“I think I may say without contradiction that when the Paris Exhibition closes, electric light will close with it, and no more will be heard of it”
Erasmus Wilson, Professor at Oxford University -- 1878

## Slide 23: El futuro de los computadores
“Computers in the future may only have 1000 vacuum tubes and weigh no more than one-and-a-half tonnes." - Popular Mechanics, 1949
"I think there is a world market for maybe five computers." - Thomas Watson, Chairman of IBM, 1943
"I can assure you that data processing is a fad that won't last the year." - Chief Business Editor, Prentice Hall, 1957
"Yeah, microchips, but what... is it good for?" - an IBM senior enginner, 1968
"There is no reason anyone in the right state of mind will want a computer in their home." - Ken Olson, President of Digital Equipment Corp, 1977.
"640k is enough for anyone, and by the way, what's a network?" - William Gates III, President of Microsoft Corporation, 1984