## Slide 1: Tema 3 implementación del procesador monociclo RISC-V

## Slide 2: Tema 3 implementación del procesador monociclo
FUNDAMENTOS de computadores
Dpto. Arquitectura de Computadores
Universidad de Málaga

## Slide 3: Contenidos
Introducción
Camino de datos monociclo
Unidad de control monociclo
Tiempo de ciclo

## Slide 4: introducción
Tema 3: implementación del procesador monociclo

## Slide 5: introducción: elementos COMBINACIONALES

## Slide 6: introducción: elementos de memoria - BIESTABLE

## Slide 7: introducción: elementos de memoria - Registros
nto para almacenar 1 bit
Registro: Elemento para almacenar n bits
Registro paralelo (ejemplo)
  El valor almacenado se lee por la salida OUT[n-1:0]
  El valor que se quiere almacenar se proporciona por la entrada IN[n-1:0]
  Para almacenar IN en el registro hay que activar la entrada load y enviar un flanco de bajada por la entrada clk
  La entrada reset pone a 0 el contenido del registro
n
n
A
clk
load
reset
IN[n-1:0]
OUT[n-1:0]
clk
load
reset
IN
OUT
10101
10101
00000
11111
11111

## Slide 8: introducción: elementos de memoria - memoria
w
Elemento para almacenar M palabras de n bits (M = 2m)
Ejemplo:
    cs: señal de habilitación del chip
    rw: señal de lectura (1) y escritura (0)
    clk: señal de reloj para sincronizar escritura
    I[n-1:0]: entrada de datos
    A[m-1:0]: entrada de direcciones
    O[n-1:0]: salida de datos
Memoria 64 Bytes (26 x 1 Byte = 26 x 8 bits)
n
n
MEM
2m x n
clk
rw
cs
I[n-1:0]
O[n-1:0]
m
A[m-1:0]
8
8
MEM
26 x 8
clk
rw
cs
I[7:0]
O[7:0]
6
A[5:0]
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
… |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
63
A5
A4
A3
A2
A1
A0
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
O7
O6
O5
O4
O3
O2
O1
O0
rw
cs
cs

## Slide 9: introducción: elementos de memoria - memoria
  Lectura:
    Poner en entrada A[m-1:0] la dirección D a leer (binario)
    Poner rw a 1 y cs a 1
    Tras un cierto retraso aparecerá en OUT[n-1:0] el dato almacenado en la posición D
  Escritura:
    Poner en entrada A[m-1:0] la dirección D en la que escribir (binario)
    Poner en entrada IN[n-1:0] el dato T a escribir (binario)
    Poner rw a 0 y cs a 1
    Después del flanco de bajada en clk se almacenará el dato T en la posición de memoria D
n
n
MEM
2m x n
clk
rw
cs
I[n-1:0]
O[n-1:0]
m
A[m-1:0]

## Slide 10: introducción: partes de un procesador
  Estructura general
Memory - I/O Bus
Processor
(CPU)
Memory
(Program
& Data)
Input/Output
Controllers
Disks
Keyboard
Monitor
Printer
Network

## Slide 11: introducción: partes de un procesador
  Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos

## Slide 12: introducción: partes de un procesador
  Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 13: introducción: partes de un procesador
  Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
estado
control
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 14: introducción: partes de un procesador
  Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
control
estado
direcciones
instrucciones
control
datos
datos
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 15: introducción: partes de un procesador
  Estructura general
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
control
estado
datos
direcciones
instrucciones
control
control
estado
datos
datos
datos
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 16: introducción: ciclo de instrucción del procesador
Pasos en los que se divide la ejecución de una instrucción
Ciclo de instrucción (general)
  Búsqueda de la instrucción (fetching): el procesador lee de memoria la instrucción a ejecutar. Debe conocer la posición de memoria donde se encuentra dicha instrucción (PC – Program Counter).
  Decodificación de la instrucción: Debe determinar el tipo de instrucción y los operandos que utiliza a partir de la instrucción binaria leída de memoria (Formato de instrucción).
  Ejecución de la instrucción: Ejecuta la acción expresada por la instrucción con los operandos especificados.

## Slide 17: camino de datos monociclo
Tema 3: implementación del procesador monociclo

## Slide 18: camino de datos monociclo
Procesador MONOCICLO:
  Todas las transferencias/transformaciones implicadas en cada instrucción se ejecutan en un único ciclo de reloj (entre dos flancos de la señal CLK)
    El reloj llega a todos los elementos de memoria del procesador
    En cada flanco (subida) se cargan los nuevos valores en todos ellos (comienza ciclo instrucción)
    Los nuevos valores se propagan/transforman a través de los circuitos combinacionales y se quedan a las entradas de los elementos de memoria (pero no se cargan)
    Cuando se han estabilizado, puede llegar el siguiente flanco de reloj que carga los nuevos valores en los elementos de memoria y da comienzo a la siguiente instrucción
ciclo
instrucción 1
ciclo
instrucción 3
ciclo
instrucción 6
ciclo
instrucción 2
ciclo
instrucción 4
ciclo
instrucción 5
CLK
0
1
D Q
Lógica
Combinacional
CLK
D Q
elemento
de memoria
elemento
de memoria

## Slide 19: camino de datos monociclo
Circuito secuencial
  Señal de reloj (CLK) sincroniza los cambios de estado
OBJETIVO: ejecutar las acciones indicadas por las instrucciones
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
control
estado
datos
direcciones
instrucciones
control
control
estado
datos
datos
datos
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 20: camino de datos monociclo: Risc-V reducido
Diseño de la unidad de datos monociclo de un procesador RISC-V (32 bits) con conjunto reducido de instrucciones
lw rd, imm12b(rs1) | rd  MEM[rs1 + sExt(imm)] | tipo-I
sw rs2, imm12b(rs1) | MEM[rs1 + sExt(imm)]  rs2 | tipo-S
add rd, rs1, rs2 | rd  rs1 + rs2 | tipo-R
sub rd, rs1, rs2 | rd  rs1 - rs2 | tipo-R
and rd, rs1, rs2 | rd  rs1 & rs2 | tipo-R
or rd, rs1, rs2 | rd  rs1 ¦ rs2 | tipo-R
slt rd, rs1, rs2 | rd  if (rs1 < rs2) then 1 else 0 | tipo-R
addi rd, rs1, imm12b | rd  rs1 + sExt(imm) | tipo-I
andi rd, rs1, imm12b | rd  rs1 & sExt(imm) | tipo-I
ori rd, rs1, imm12b | rd  rs1 ¦ sExt(imm) | tipo-I
slti rd, rs1, imm12b | rd  if (rs1 < sExt(imm)) then 1 else 0 | tipo-I
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (rs1 = rs2) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4) | tipo-B
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), rd  PC + 4 | tipo-J
ALU
ALUI

## Slide 21: camino de datos monociclo: Risc-V reducido
Estos son los distintos tipos de formato de instrucciones
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
tipo-R |  |  |  |  |  | 
tipo-I |  |  |  |  |  | 
tipo-S |  |  |  |  |  | 
tipo-B |  |  |  |  |  | 
tipo-J |  |  |  |  |  | 
Instrucción | Tipo | funct7 (31:25) | funct3 (14:12) | op (6:0)
lw | I | - | 010 | 0000011
sw | S | - | 010 | 0100011
add | R | 0000000 | 000 | 0110011
sub | R | 0100000 | 000 | 
and | R | 0000000 | 111 | 
or | R | 0000000 | 110 | 
slt | R | 0000000 | 010 | 
addi | I | - | 000 | 0010011
andi | I | - | 111 | 
ori | I | - | 110 | 
slti | I | - | 010 | 
beq | B | - | 000 | 1100011
jal | J | - | - | 1101111
ALU
ALUI

## Slide 22: procesador monociclo: unidad de datos – elementos hardware
Banco de registros (BR)
  32 registros de 32 bits
  Dos puertos de lectura (A,B) y otro de escritura (C)
    Posibilidad de leer dos registros y escribir en un tercero a la vez
  Interfaz:
    DA: código registro a leer por A
    DB: código registro a leer por B
    DC: código registro a escribir con el contenido que entre por C
PC
  Registro de 32 bits con carga paralela síncrona
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
PC

## Slide 23: procesador monociclo: unidad de datos – elementos hardware
Banco de registros (BR)
  Lectura del banco de registros:
    Destino  BR[NumReg]
  Escritura en el banco de registros:
    BR[NumReg]  Fuente
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
NumReg
Destino
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
NumReg
Fuente
1

## Slide 24: procesador monociclo: unidad de datos – elementos hardware
Bancos de memoria (MEM)
  2 Bancos de memoria de 230 palabras de 32 bits
  Direccionables a nivel de byte
  Memoria Instrucciones:
    Dir: Dirección de memoria a leer
    Instr: Instrucción leída
    Sólo lectura
  Memoria de datos:
    Dir: Dirección de memoria a leer
    Data W: Dato a escribir en memoria
    Data R: Dato leído de memoria
    Read: lectura; Write: escritura; CS: chip select
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32

## Slide 25: procesador monociclo: unidad de datos – elementos hardware
Bancos de memoria (MEM)
  Lectura de la memoria:
    Destino  MEM[Dirección]
  Escritura en la memoria:
    MEM[Dirección]  Fuente
Dirección
Destino
Dirección
Fuente
1
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32

## Slide 26: camino de datos monociclo: elementos hardware
ALU
  Unidad aritmético-lógica de dos entradas de 32 bits
  Salida de estado Z (resultado 0)
  8 operaciones:
OP | Nemo. | Operación
000 | ADD | ALU = A+B
001 | SUB | ALU = A-B
010 | AND | ALU = A AND B
011 | OR | ALU = A OR B
100 | SLT | IF (A < B) then ALU = 1 else ALU = 0
101 | SRL | ALU = 0,A[31:1]
110 | SLL | ALU = A[30:0],0
111 | SRA | ALU = A[31],A[31:1]
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP

## Slide 27: camino de datos monociclo
Búsqueda secuencial de las instrucciones
  PC contiene la dirección de memoria de la instrucción actual
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
Dirección de memoria
de la instrucción actual

## Slide 28: camino de datos monociclo
Búsqueda secuencial de las instrucciones
  PC contiene la dirección de memoria de la instrucción actual
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
Dirección de memoria
de la instrucción actual
Codificación binaria de
la instrucción actual

## Slide 29: camino de datos monociclo
Búsqueda secuencial de las instrucciones
  PC contiene la dirección de memoria de la instrucción actual
  PC debe incrementarse al final del ciclo para apuntar a la siguiente instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
+
32
32

## Slide 30: camino de datos monociclo
Búsqueda secuencial de las instrucciones
  PC contiene la dirección de memoria de la instrucción actual
  PC debe incrementarse al final del ciclo para apuntar a la siguiente instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
Instrucciones de 32 bits
(4 bytes)

## Slide 31: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción

## Slide 32: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros

## Slide 33: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32

## Slide 34: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP

## Slide 35: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
Ext. signo
32
32

## Slide 36: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
32
DB
A
Write
32
B
5
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
Ext. signo
32
32
Codificación binaria de
la instrucción actual

## Slide 37: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
5
32
DB
A
Write
32
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
Ext. signo
32
32
19:15

## Slide 38: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
5
32
DB
A
Write
32
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
ALU
32
32
1
Z
A
B
3
OP
32
Ext. signo
32
19:15
(31:20)
31:0

## Slide 39: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
32
5
5
DB
A
Write
32
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
(31:20)
31:0

## Slide 40: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
32
5
5
DB
A
Write
32
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
(31:20)
31:0

## Slide 41: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
32
5
5
DB
A
Write
32
B
DA
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
(31:20)
31:0

## Slide 42: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
5
32
32
5
5
DB
A
Write
32
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
(31:20)
31:0

## Slide 43: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción
32
32
5
5
DB
A
Write
32
B
DA
5
DC
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
31:0

## Slide 44: camino de datos monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
Ruta de datos para la instrucción SW/ LW
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
sw rs2, imm12b(rs1) | MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
5
5
DB
A
Write
32
B
DA
5
DC
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
31:0

## Slide 45: camino de datos monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
Ruta de datos para la instrucción SW/ LW
sw rs2, imm12b(rs1) | MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
5
DB
A
Write
32
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
(31:25, 11:7)
11:7
31:0

## Slide 46: camino de datos monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
Ruta de datos para la instrucción SW/ LW
sw rs2, imm12b(rs1) | MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
(31:25, 11:7)
11:7
24:20
31:0

## Slide 47: camino de datos monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
Ruta de datos para la instrucción SW/ LW
sw rs2, imm12b(rs1) | MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
31:0
(31:25, 11:7)

## Slide 48: camino de datos monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
Ruta de datos para la instrucción SW/LW
sw rs2, imm12b(rs1) | MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
31:0

## Slide 49: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción ALUI/SW/ LW
alui rd, rs1, imm12b | BR[rd]  BR[rs1] op sExt(imm)
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
5
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
31:0

## Slide 50: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción ALUI/SW/ LW
alui rd, rs1, imm12b | BR[rd]  BR[rs1] op sExt(imm)
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
(31:20)
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
código correspondiente
a op (funct3)
31:0

## Slide 51: camino de datos monociclo
Ruta de datos para la instrucción ALUI/SW/ LW
alui rd, rs1, imm12b | BR[rd]  BR[rs1] op sExt(imm)
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
32
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
32
0
1
código correspondiente
a op (funct3)
31:0
(31:20)

## Slide 52: camino de datos monociclo
32
32
Ruta de datos para la instrucción ALUI/SW/ LW
alui rd, rs1, imm12b | BR[rd]  BR[rs1] op sExt(imm)
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1
código correspondiente
a op (funct3)
31:0
(31:20)

## Slide 53: camino de datos monociclo
32
32
Ruta de datos para la instrucción ALUI/SW/LW
alui rd, rs1, imm12b | BR[rd]  BR[rs1] op sExt(imm)
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1
31:0

## Slide 54: camino de datos monociclo
32
32
Ruta de datos para la instrucción ALU/ADDI/SW/LW
alu rd, rs1, rs2 | BR[rd]  BR[rs1] op BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
31:0

## Slide 55: camino de datos monociclo
32
32
Ruta de datos para la instrucción ALU/ADDI/SW/LW
alu rd, rs1, rs2 | BR[rd]  BR[rs1] op BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
31:0

## Slide 56: camino de datos monociclo
32
32
Ruta de datos para la instrucción ALU/ADDI/SW/LW
alu rd, rs1, rs2 | BR[rd]  BR[rs1] op BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
32
1
0
31:0

## Slide 57: camino de datos monociclo
32
32
Ruta de datos para la instrucción ALU/ADDI/SW/LW
alu rd, rs1, rs2 | BR[rd]  BR[rs1] op BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
32
1
0
31:0

## Slide 58: camino de datos monociclo
32
32
Ruta de datos para la instrucción ALU/ADDI/SW/LW
alu rd, rs1, rs2 | BR[rd]  BR[rs1] op BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
32
1
0
código correspondiente
a op (funct3 y funct7)
31:0

## Slide 59: camino de datos monociclo
32
32
Ruta de datos para la instrucción ALU/ADDI/SW/LW
alu rd, rs1, rs2 | BR[rd]  BR[rs1] op BR[rs2]
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
0
1
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
32
1
0
31:0

## Slide 60: camino de datos monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
31:0

## Slide 61: camino de datos monociclo
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
(31:25, 11:7)
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
31:0

## Slide 62: camino de datos monociclo
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
Restar y comprobar si resultado es cero (Z)
código
resta
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
31:0
(31:25, 11:7)

## Slide 63: camino de datos monociclo
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
Z
código
resta
32
+
32
32
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
31:0
(31:25, 11:7)

## Slide 64: camino de datos monociclo
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
Z
código
resta
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
31:0
(31:25, 11:7)

## Slide 65: camino de datos monociclo
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
Z
código
resta
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
31:0
(31:25, 11:7)

## Slide 66: camino de datos monociclo
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
Z
código
resta
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
31:0
(31:25, 11:7)

## Slide 67: camino de datos monociclo
?
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
Z
código
resta
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
31:0
(31:25, 11:7)

## Slide 68: camino de datos monociclo
2
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
32
32
Ruta de datos para la instrucción BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
31:0

## Slide 69: camino de datos monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
2
32
32
Ruta de datos para la instrucción JAL/BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), BR[rd]  PC + 4
31:0

## Slide 70: camino de datos monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
2
32
32
Ruta de datos para la instrucción JAL/BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
(31:12)
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), BR[rd]  PC + 4
31:0

## Slide 71: camino de datos monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
2
32
32
Ruta de datos para la instrucción JAL/BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
0
1
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), BR[rd]  PC + 4
31:0
(31:12)

## Slide 72: camino de datos monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
2
Ruta de datos para la instrucción JAL/BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), BR[rd]  PC + 4
32
32
32
0
32
1
2
2
31:0
(31:12)

## Slide 73: camino de datos monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
2
Ruta de datos para la instrucción JAL/BEQ/ADD/ADDI/SW/LW
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
Formato de instrucción
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), BR[rd]  PC + 4
32
32
32
0
32
1
2
2
31:0
(31:12)

## Slide 74: camino de datos monociclo
3
2
Señales de control
  Generadas por la Unidad de Control “trazan” las rutas de cada instrucción
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
ImmSrc
2
2
31:0

## Slide 75: camino de datos monociclo
2
Señales de estado
  Informan a la Unidad de Control del “estado” del camino de datos
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
6
3
7
31:0

## Slide 76: camino de datos monociclo
2
Señales de reloj y reset
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
6
3
7
reset
clk
31:0

## Slide 77: unidad de control monociclo
Tema 3: implementación del procesador monociclo

## Slide 78: unidad de control monociclo
Circuito combinacional
OBJETIVO: generar señales de control para ejecutar las instrucciones en la Unidad de Datos
Memoria
Programa
y
Datos
Entrada
Salida
Procesador
(CPU)
Unidad de
Control
Unidad de Datos
control
estado
datos
direcciones
instrucciones
control
control
estado
datos
datos
datos
Registros
(prop. general
prop específ.)
Lógica
encaminamiento
transformación
(ALU…)

## Slide 79: unidad de control monociclo
Circuito combinacional que genera el valor de las señales de control en función de la instrucción actual y el estado de la unidad de datos
  La instrucción y estado de la unidad de datos lo determina a partir de las señales de estado (op, funct3, funct7, zero)
  Implementa lógica combinacional para cada una de las señales de control (PCsrc, BRwr, ALUsrc, ALUctr, MemWr, ResSrc, ImmSrc)
Circuito combinacional es aquel que sus salidas en un momento determinado solo dependen de las entradas en dicho momento (no mantiene estado interno, no contiene elementos de memoria)

## Slide 80: unidad de control monociclo
Unidad de Datos
Unidad de Control
2
Estructura del sistema completo
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
reset
clk
31:0

## Slide 81: unidad de control monociclo
Circuito extensor
  Realiza la extensión de signo del operando inmediato
    0111 (+7)  00000111 (+7)
    1010 (-6)  11111010 (-6)
  El tamaño del operando inmediato y su posición en la instrucción dependen del formato
  Con la entrada sel del circuito se selecciona la extensión deseada
sel | Tipo Extensión | Operación
00 | Tipo-I | OUT[31:0] = ExtSigno(IN[31:20])
01 | Tipo-S | OUT[31:0] = ExtSigno(IN[31:25],IN[11:7])
10 | Tipo-B | OUT[31:0] = ExtSigno(IN[31],IB[7],IN30:25],IN[11:8],0)
11 | Tipo-J | OUT[31:0] = ExtSigno(IN[31],IN[19:12],IN[20],IN[30:21],0)
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
tipo-R |  |  |  |  |  | 
tipo-I |  |  |  |  |  | 
tipo-S |  |  |  |  |  | 
tipo-B |  |  |  |  |  | 
tipo-J |  |  |  |  |  | 
2
32
32
Ext. signo
sel
IN
OUT

## Slide 82: unidad de control monociclo
Circuito auxiliar ControlALU
  La operación que realiza la ALU (señal ALUctr):
    a veces viene determinada sólo por el código de la instrucción (señal op)
      LW y SW sumar para calcular la dirección de memoria
      BEQ restar para comparar los registros
    a veces depende además de la señal funct3
      Las instrucciones ALUI dependen de funct3 para suma, and, or
    a veces depende también de la señal funct7
      Las instrucciones ALU dependen de funct3 y de funct7 para suma, resta, and, or
  Vamos a usar un circuito combinacional que genere la señal ALUctr en función de funct3 y funct7
3
7
3
func7
ALUctr
ControlALU
OpALU
func3
2
OpALU | funct3 | op5, funct75 | ALUctr | Instrucción
00 | XXX | XX | 000 (ALU suma) | lw, sw
01 | XXX | XX | 001 (ALU resta) | beq
10 | 000 | 10, 0X | 000 (ALU suma) | add, addi
 | 000 | 11 | 001 (ALU resta) | sub
 | 010 | XX | 101 (ALU activar si menor) | slt, slti
 | 110 | XX | 011 (ALU or) | or, ori
 | 111 | XX | 010 (ALU and) | and, andi
op5

## Slide 83: unidad de control monociclo
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
reset
clk
3
7
3
func7
ALUctr
ControlALU
OpALU
func3
2
OpALU
31:0
op5

## Slide 84: unidad de control monociclo
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
PCsrc
BRwr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
OpALU
3
7
3
func7
ALUctr
ControlALU
OpALU
func3
2
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw |  |  |  |  |  |  | 
sw |  |  |  |  |  |  | 
ALUI |  |  |  |  |  |  | 
ALU |  |  |  |  |  |  | 
beq |  |  |  |  |  |  | 
jal |  |  |  |  |  |  | 
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción Tipo-I
OpALU | Operación que realiza la ALU
00 | Suma
01 | Resta
10 | Operación indicada por Instrucción ALU o ALUI
ImmSrc | Tipo Extensión
00 | Tipo-I
01 | Tipo-S
10 | Tipo-B
11 | Tipo-J
31:0
Tabla de activación de las señales de control
op5
op5

## Slide 85: unidad de control monociclo
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
PCsrc
BRwr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
OpALU
3
7
3
func7
ALUctr
ControlALU
OpALU
func3
2
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw |  |  |  |  |  |  | 
ALUI |  |  |  |  |  |  | 
ALU |  |  |  |  |  |  | 
beq |  |  |  |  |  |  | 
jal |  |  |  |  |  |  | 
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
lw rd, imm12b(rs1) | BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Formato de instrucción Tipo-I
31:0
Tabla de activación de las señales de control
op5
op5
OpALU | Operación que realiza la ALU
00 | Suma
01 | Resta
10 | Operación indicada por Instrucción ALU o ALUI
ImmSrc | Tipo Extensión
00 | Tipo-I
01 | Tipo-S
10 | Tipo-B
11 | Tipo-J

## Slide 86: unidad de control monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
sw rs2, imm12b(rs1) | MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
PCsrc
BRwr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
OpALU
3
7
3
func7
ALUctr
ControlALU
OpALU
func3
2
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw |  |  |  |  |  |  | 
ALUI |  |  |  |  |  |  | 
ALU |  |  |  |  |  |  | 
beq |  |  |  |  |  |  | 
jal |  |  |  |  |  |  | 
Formato de instrucción Tipo-S
31:0
Tabla de activación de las señales de control
op5
op5
OpALU | Operación que realiza la ALU
00 | Suma
01 | Resta
10 | Operación indicada por Instrucción ALU o ALUI
ImmSrc | Tipo Extensión
00 | Tipo-I
01 | Tipo-S
10 | Tipo-B
11 | Tipo-J

## Slide 87: unidad de control monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:0 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
sw rs2, imm12b(rs1) | MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
PCsrc
BRwr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
OpALU
3
7
3
func7
ALUctr
ControlALU
OpALU
func3
2
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | XX | 01
ALUI |  |  |  |  |  |  | 
ALU |  |  |  |  |  |  | 
beq |  |  |  |  |  |  | 
jal |  |  |  |  |  |  | 
Formato de instrucción Tipo-S
31:0
Tabla de activación de las señales de control
op5
op5
OpALU | Operación que realiza la ALU
00 | Suma
01 | Resta
10 | Operación indicada por Instrucción ALU o ALUI
ImmSrc | Tipo Extensión
00 | Tipo-I
01 | Tipo-S
10 | Tipo-B
11 | Tipo-J

## Slide 88: unidad de control monociclo
alui rd, rs1, imm12b | BR[rd]  BR[rs1] op sExt(imm)
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
PCsrc
BRwr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
OpALU
3
7
3
func7
ALUctr
ControlALU
OpALU
func3
2
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | XX | 01
ALUI |  |  |  |  |  |  | 
ALU |  |  |  |  |  |  | 
beq |  |  |  |  |  |  | 
jal |  |  |  |  |  |  | 
Formato de instrucción Tipo-I
31:0
Tabla de activación de las señales de control
op5
op5
OpALU | Operación que realiza la ALU
00 | Suma
01 | Resta
10 | Operación indicada por Instrucción ALU o ALUI
ImmSrc | Tipo Extensión
00 | Tipo-I
01 | Tipo-S
10 | Tipo-B
11 | Tipo-J

## Slide 89: unidad de control monociclo
alui rd, rs1, imm12b | BR[rd]  BR[rs1] op sExt(imm)
31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm11:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
PCsrc
BRwr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
OpALU
3
7
3
func7
ALUctr
ControlALU
OpALU
func3
2
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | XX | 01
ALUI | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 01 | 00
ALU |  |  |  |  |  |  | 
beq |  |  |  |  |  |  | 
jal |  |  |  |  |  |  | 
Formato de instrucción Tipo-I
31:0
Tabla de activación de las señales de control
op5
op5
OpALU | Operación que realiza la ALU
00 | Suma
01 | Resta
10 | Operación indicada por Instrucción ALU o ALUI
ImmSrc | Tipo Extensión
00 | Tipo-I
01 | Tipo-S
10 | Tipo-B
11 | Tipo-J

## Slide 90: unidad de control monociclo
alu rd, rs1, rs2 | BR[rd]  BR[rs1] op BR[rs2]
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
PCsrc
BRwr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
OpALU
3
7
3
func7
ALUctr
ControlALU
OpALU
func3
2
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | XX | 01
ALUI | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 01 | 00
ALU |  |  |  |  |  |  | 
beq |  |  |  |  |  |  | 
jal |  |  |  |  |  |  | 
Formato de instrucción Tipo-R
31:0
Tabla de activación de las señales de control
op5
op5
OpALU | Operación que realiza la ALU
00 | Suma
01 | Resta
10 | Operación indicada por Instrucción ALU o ALUI
ImmSrc | Tipo Extensión
00 | Tipo-I
01 | Tipo-S
10 | Tipo-B
11 | Tipo-J

## Slide 91: unidad de control monociclo
alu rd, rs1, rs2 | BR[rd]  BR[rs1] op BR[rs2]
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
funct7 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
PCsrc
BRwr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
OpALU
3
7
3
func7
ALUctr
ControlALU
OpALU
func3
2
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | XX | 01
ALUI | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 01 | 00
ALU | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 01 | XX
beq |  |  |  |  |  |  | 
jal |  |  |  |  |  |  | 
Formato de instrucción Tipo-R
31:0
Tabla de activación de las señales de control
op5
op5
OpALU | Operación que realiza la ALU
00 | Suma
01 | Resta
10 | Operación indicada por Instrucción ALU o ALUI
ImmSrc | Tipo Extensión
00 | Tipo-I
01 | Tipo-S
10 | Tipo-B
11 | Tipo-J

## Slide 92: unidad de control monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
PCsrc
BRwr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
OpALU
3
7
3
func7
ALUctr
ControlALU
OpALU
func3
2
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | XX | 01
ALUI | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 01 | 00
ALU | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 01 | XX
beq |  |  |  |  |  |  | 
jal |  |  |  |  |  |  | 
Formato de instrucción Tipo-B
31:0
Tabla de activación de las señales de control
op5
op5
OpALU | Operación que realiza la ALU
00 | Suma
01 | Resta
10 | Operación indicada por Instrucción ALU o ALUI
ImmSrc | Tipo Extensión
00 | Tipo-I
01 | Tipo-S
10 | Tipo-B
11 | Tipo-J

## Slide 93: unidad de control monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
PCsrc
BRwr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
OpALU
3
7
3
func7
ALUctr
ControlALU
OpALU
func3
2
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | XX | 01
ALUI | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 01 | 00
ALU | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 01 | XX
beq | ? | 0 | 01 | 1 | 0 | XX | 10
jal |  |  |  |  |  |  | 
Formato de instrucción Tipo-B
31:0
Tabla de activación de las señales de control
op5
op5
OpALU | Operación que realiza la ALU
00 | Suma
01 | Resta
10 | Operación indicada por Instrucción ALU o ALUI
ImmSrc | Tipo Extensión
00 | Tipo-I
01 | Tipo-S
10 | Tipo-B
11 | Tipo-J

## Slide 94: unidad de control monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm12,10:5 |  |  |  |  |  |  | rs2 |  |  |  |  | rs1 |  |  |  |  | funct3 |  |  | imm4:1,11 |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
beq rs1, rs2, imm13b | PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm12:1 << 1)) else (PC + 4)
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
PCsrc
BRwr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
OpALU
3
7
3
func7
ALUctr
ControlALU
OpALU
func3
2
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | XX | 01
ALUI | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 01 | 00
ALU | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 01 | XX
beq | zero | 0 | 01 | 1 | 0 | XX | 10
jal |  |  |  |  |  |  | 
Formato de instrucción Tipo-B
31:0
Tabla de activación de las señales de control
op5
op5
OpALU | Operación que realiza la ALU
00 | Suma
01 | Resta
10 | Operación indicada por Instrucción ALU o ALUI
ImmSrc | Tipo Extensión
00 | Tipo-I
01 | Tipo-S
10 | Tipo-B
11 | Tipo-J

## Slide 95: unidad de control monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), BR[rd]  PC + 4
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
PCsrc
BRwr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
OpALU
3
7
3
func7
ALUctr
ControlALU
OpALU
func3
2
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | XX | 01
ALUI | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 01 | 00
ALU | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 01 | XX
beq | zero | 0 | 01 | 1 | 0 | XX | 10
jal |  |  |  |  |  |  | 
Formato de instrucción Tipo-J
31:0
Tabla de activación de las señales de control
op5
op5
OpALU | Operación que realiza la ALU
00 | Suma
01 | Resta
10 | Operación indicada por Instrucción ALU o ALUI
ImmSrc | Tipo Extensión
00 | Tipo-I
01 | Tipo-S
10 | Tipo-B
11 | Tipo-J

## Slide 96: unidad de control monociclo
31 |  |  |  |  |  | 25 | 24 |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 15 | 14 |  | 12 | 11 |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 0
imm20,10:1,11,19:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rd |  |  |  |  | op |  |  |  |  |  | 
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), BR[rd]  PC + 4
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
PCsrc
BRwr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
OpALU
3
7
3
func7
ALUctr
ControlALU
OpALU
func3
2
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | XX | 01
ALUI | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 01 | 00
ALU | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 01 | XX
beq | zero | 0 | 01 | 1 | 0 | XX | 10
jal | 1 | 1 | XX | X | 0 | 10 | 11
Formato de instrucción Tipo-J
31:0
Tabla de activación de las señales de control
op5
op5
OpALU | Operación que realiza la ALU
00 | Suma
01 | Resta
10 | Operación indicada por Instrucción ALU o ALUI
ImmSrc | Tipo Extensión
00 | Tipo-I
01 | Tipo-S
10 | Tipo-B
11 | Tipo-J

## Slide 97: unidad de control monociclo implementación con funciones lógicas
Crear una función lógica de activación para cada señal de control en base a la tabla de activación
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | XX | 01
ALUI | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 01 | 00
ALU | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 01 | XX
beq | zero | 0 | 01 | 1 | 0 | XX | 10
jal | 1 | 1 | XX | X | 0 | 10 | 11
Tabla de activación de las señales de control
BRwr =
OpALU0 =
OpALU1 =
ALUsrc =
MemWr =
ResSrc0 =
ResSrc1 =
ImmSrc0 =
ImmSrc1 =
PCsrc =

## Slide 98: unidad de control monociclo implementación con funciones lógicas
Crear una función lógica de activación para cada señal de control en base a la tabla de activación
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | XX | 01
ALUI | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 01 | 00
ALU | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 01 | XX
beq | zero | 0 | 01 | 1 | 0 | XX | 10
jal | 1 | 1 | XX | X | 0 | 10 | 11
Tabla de activación de las señales de control
BRwr = lw ∨ ALUI ∨ ALU ∨ jal
OpALU0 =
OpALU1 =
ALUsrc =
MemWr =
ResSrc0 =
ResSrc1 =
ImmSrc0 =
ImmSrc1 =
PCsrc =

## Slide 99: unidad de control monociclo implementación con funciones lógicas
Crear una función lógica de activación para cada señal de control en base a la tabla de activación
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | XX | 01
ALUI | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 01 | 00
ALU | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 01 | XX
beq | zero | 0 | 01 | 1 | 0 | XX | 10
jal | 1 | 1 | XX | X | 0 | 10 | 11
Tabla de activación de las señales de control
BRwr = lw ∨ ALUI ∨ ALU ∨ jal
OpALU0 = beq
OpALU1 = ALUI ∨ ALU
ALUsrc = ALU ∨ beq
MemWr = sw
ResSrc0 = ALUI ∨ ALU
ResSrc1 = jal
ImmSrc0 = sw ∨ jal
ImmSrc1 = beq ∨ jal
PCsrc =

## Slide 100: unidad de control monociclo implementación con funciones lógicas
Crear una función lógica de activación para cada señal de control en base a la tabla de activación
Instr. | PCsrc | BRwr | OpALU | ALUsrc | MemWr | ResSrc | ImmSrc
lw | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00
sw | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | XX | 01
ALUI | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 01 | 00
ALU | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 01 | XX
beq | zero | 0 | 01 | 1 | 0 | XX | 10
jal | 1 | 1 | XX | X | 0 | 10 | 11
Tabla de activación de las señales de control
BRwr = lw ∨ ALUI ∨ ALU ∨ jal
OpALU0 = beq
OpALU1 = ALUI ∨ ALU
ALUsrc = ALU ∨ beq
MemWr = sw
ResSrc0 = ALUI ∨ ALU
ResSrc1 = jal
ImmSrc0 = sw ∨ jal
ImmSrc1 = beq ∨ jal
PCsrc = jal ∨ (beq ∧ zero)

## Slide 101: unidad de control monociclo implementación con funciones lógicas
Las funciones de activación dependen de los nombres de las funciones que no son entradas a la Unidad de Control
Decodificamos las instrucciones
  Generamos una señal por cada instrucción que se active cuando la entrada op tome el valor del código de dicha instrucción
Instr. | op | Función lógica (decodificación)
lw | 0000011 | lw = op6 ∧ op5 ∧ op4 ∧ op3 ∧ op2 ∧ op1 ∧ op0
sw | 0100011 | sw = op6 ∧ op5 ∧ op4 ∧ op3 ∧ op2 ∧ op1 ∧ op0
ALUI | 0010011 | ALUI = op6 ∧ op5 ∧ op4 ∧ op3 ∧ op2 ∧ op1 ∧ op0
ALU | 0110011 | ALU = op6 ∧ op5 ∧ op4 ∧ op3 ∧ op2 ∧ op1 ∧ op0
beq | 1100011 | beq = op6 ∧ op5 ∧ op4 ∧ op3 ∧ op2 ∧ op1 ∧ op0
jal | 1101111 | jal = op6 ∧ op5 ∧ op4 ∧ op3 ∧ op2 ∧ op1 ∧ op0
___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___
___ ___ ___
___ ___ ___
___

## Slide 102: unidad de control monociclo implementación con funciones lógicas
Unidad de Control
Implementación de las funciones lógicas de la Unidad de Control
BRwr = lw ∨ ALUI ∨ ALU ∨ jal
OpALU0 = beq
OpALU1 = ALUI ∨ ALU
ALUsrc = ALU ∨ beq
MemWr = sw
ResSrc0 = ALUI ∨ ALU
ResSrc1 = jal
ImmSrc0 = sw ∨ jal
ImmSrc1 = beq ∨ jal
PCsrc = jal ∨ (beq ∧ Z)
…
…

## Slide 103: tiempo de ciclo
Tema 3: Implementación del procesador monociclo

## Slide 104: Tiempo de ciclo
Ejecución de instrucciones sincronizada por señal de reloj
Cada instrucción tarda un ciclo de reloj en ejecutarse
El flanco de reloj carga los elementos de memoria:
  PC
  Registros del banco
  Memoria RAM
¿Cuál es la máxima frecuencia a la que puede funcionar el procesador?
  Mínimo T (período)
ciclo
instrucción 1
ciclo
instrucción 3
ciclo
instrucción 6
ciclo
instrucción 2
ciclo
instrucción 4
ciclo
instrucción 5
CLK
0
1
T

## Slide 105: Tiempo de ciclo
T tiene que ser suficiente para que de tiempo a realizar todas las transferencias de cada instrucción
Cada elemento hardware introduce un retardo
  Necesita un tiempo desde que cambian sus entradas hasta que su salida es estable
El tiempo de ciclo (T) será el máximo de los caminos críticos de las transferencias entre registros que se realizan en el procesador
  Camino crítico de una transferencia es el camino de datos de mayor retardo de todos los implicados en dicha transferencia
  En un procesador monociclo, en cada ciclo se ejecuta una instrucción que implica 1 o 2 transferencias: la de actualización del PC y la operativa de la propia instrucción

## Slide 106: Tiempo de ciclo
Unidad de Control
2
Retardo de los distintos elementos hardware del sistema (ps)
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
400
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
31:0

## Slide 107: Tiempo de ciclo
Unidad de Control
400
2
Camino crítico incremento PC: PC  PC + 4
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
31:0

## Slide 108: Tiempo de ciclo
150 + 8500 + 400 + 200 = 9250 ps
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Unidad de Control
2
Camino crítico incremento PC: PC  PC + 4
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
400
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
31:0

## Slide 109: Tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción LW: BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
31:0

## Slide 110: Tiempo de ciclo
150 + 8500 + 400 + 450 + 200 + 8000 + 8500 + 250 + 700 = 27150 ps
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
Unidad de Control
2
Camino crítico instrucción LW: BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
150
8500
450
400
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
7000
200
31:0

## Slide 111: Tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción SW: MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
31:0

## Slide 112: Tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción SW: MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2]
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
150 + 8500 + 400 + 450 + 200 + 8000 + 8500 = 26200 ps
31:0

## Slide 113: Tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción ADDI: BR[rd]  BR[rs1] + sExt(imm)
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
31:0

## Slide 114: Tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción ADDI: BR[rd]  BR[rs1] + sExt(imm)
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
150 + 8500 + 400 + 450 + 200 + 8000 + 250 + 700 = 18650 ps
31:0

## Slide 115: Tiempo de ciclo
Camino crítico instrucciones tipo ADD: BR[rd]  BR[rs1] op BR[rs2]
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
31:0

## Slide 116: Tiempo de ciclo
Camino crítico instrucciones tipo ADD: BR[rd]  BR[rs1] op BR[rs2]
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
150 + 8500 + 750 + 200 + 8000 + 250 + 700 = 18550 ps
31:0

## Slide 117: Tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción BEQ: PC  if(BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm))
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
else (PC + 4)
31:0

## Slide 118: Tiempo de ciclo
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
150 + 8500 + 750 + 200 + 8000 + 400 + 200 = 18200 ps
Camino crítico instrucción BEQ: PC  if(BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm))
else (PC + 4)
31:0

## Slide 119: Tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción JAL: 1. BR[rd]  PC + 4
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
31:0

## Slide 120: Tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción JAL: 1. BR[rd]  PC + 4
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
150 + 8500 + 400 + 250 + 700 = 10000 ps
31:0

## Slide 121: Tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción JAL: 2. PC  PC + sExt(imm)
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
31:0

## Slide 122: Tiempo de ciclo
Camino crítico instrucción JAL: 2. PC  PC + sExt(imm)
Unidad de Control
400
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
200
150
7000
8500
450
200
7000
8000
8500
250
700
750
write
read
150 + 8500 + 400 + 450 + 7000 + 200 = 16700 ps
31:0

## Slide 123: Tiempo de ciclo
Transferencia entre registros | Instrucción | Camino crítico
PC  PC + 4 | varias | 9250 ps
BR[rd]  MEM[BR[rs1] + sExt(imm)] | LW | 27150 ps
MEM[BR[rs1] + sExt(imm)]  BR[rs2] | SW | 26200 ps
BR[rd]  BR[rs1] + sExt(imm) | ADDI | 18650 ps
BR[rd]  BR[rs1] op BR[rs2] | tipo-R (ADD...) | 18550 ps
PC  if (BR[rs1] = BR[rs2]) then (PC + sExt(imm)) else (PC + 4) | BEQ | 18200 ps
BR[rd]  PC + 4 | JAL | 10000 ps
PC  PC + sExt(imm) |  | 16700 ps
 | máximo | 27150 ps
El tiempo de ciclo (T) será el máximo de los caminos críticos de las transferencias entre registros que se realizan en el procesador
T = 27150 ps = 27.15 ns

## Slide 124: Tiempo de ciclo
El tiempo de ciclo (T) viene marcado por la instrucción más lenta
Todas las instrucciones tardan lo mismo  se desperdicia tiempo en las más rápidas
MEMi
sExt
ALU
MEMr
BR
3%
MEMi
sExt
ALU
MEMw
desperdicio (31%)
MEMi
sExt
ALU
BRw
desperdicio (32%)
MEMi
ALU
BRw
BRr
desperdicio (33%)
MEMi
ALU
BRr
desperdicio (38%)
MEMi
sExt
+
T = 27.15 ns
lw
sw
addi
tipo-R
beq
jal
CLK
0
1
T
MEM
sExt
ALU
MEM
BR
MEM
sExt
ALU
MEM
MEM
sExt
+
MEM
ALU
BR
BR
MEM
ALU
BR
BR
MEM
ALU
BR
lw sw jal add sub beq

## Slide 125: procesador monociclo: Ejemplo de ejecución de instrucciones
Tema 3: Implementación del procesador monociclo

## Slide 126: procesador monociclo: simulación
…
L7:
lw x8, -4(x9)
sw x8, 8(x9)
or x7, x7, x8
beq x7, x7, L7
…
ASM
31 | imm11:0 | 20 | 19 | rs1 | 15 | 14 | fun3 | 12 | 11 | rd | 7 | 6 | op | 0
111111111100 |  |  | 01001 |  |  | 010 |  |  | 01000 |  |  | 0000011 |  | 
31 | imm11:5 | 25 | 24 | rs2 | 20 | 19 | rs1 | 15 | 14 | fun3 | 12 | 11 | imm4:0 | 7 | 6 | op | 0
0000000 |  |  | 01000 |  |  | 01001 |  |  | 010 |  |  | 01000 |  |  | 0100011 |  | 
31 | funct7 | 25 | 24 | rs2 | 20 | 19 | rs1 | 15 | 14 | fun3 | 12 | 11 | rd | 7 | 6 | op | 0
0000000 |  |  | 01000 |  |  | 00111 |  |  | 110 |  |  | 00111 |  |  | 0110011 |  | 
31 | imm12,10:5 | 25 | 24 | rs2 | 20 | 19 | rs1 | 15 | 14 | fun3 | 12 | 11 | imm4:1,11 | 7 | 6 | op | 0
1111111 |  |  | 00111 |  |  | 00111 |  |  | 000 |  |  | 10101 |  |  | 1100011 |  | 
Programa
ensamblador
Codificación binaria de las instrucciones
Codificación
hexadecimal
0xFFC4A403
0x0084A423
0x0083E3B3
0xFE738AE3
-12
lw
sw
or
beq
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 
32
32
PC
0x1000
Estado inicial de los elementos de memoria del procesador

## Slide 127: procesador monociclo: simulación
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001000
0x00001000
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 
31:0

## Slide 128: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001000
0x00001004
0xFFC4A403
0x08
0x09
0x1C
0
0x00001000
0x00001004
0x03
0x2
0x7f
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 
31:0

## Slide 129: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001000
0x00001004
0xFFC4A303
0x08
0x09
1
0xFFFFFFFC
0
0x00002004
000
0
00
0x1C
0x00000000
0xFFFFFFFC
0x00001000
0
00
0x00001004
0x03
0x2
0x7f
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 
31:0

## Slide 130: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001000
0x00001004
0xFFC4A303
0x03
0x2
0x08
0x09
1
0xFFFFFFFC
0
0xFFFFFFFC
0x00002004
000
0
00
0x7f
0x1C
0x00000000
0xFFFFFFFC
0x00001000
0x00000FFC
0x00000FFC
0
00
0x00001004
0x00001004
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 
31:0

## Slide 131: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001000
0x00001004
0x00001004
0xFFC4A303
0x03
0x2
0x08
0x09
1
0xFFFFFFFC
0
0xFFFFFFFC
0x00002004
000
0x00002000
0
00
0x7f
0
0x1C
0x00000000
0xFFFFFFFC
0x00001000
0x00000FFC
0x00000FFC
0
00
0x00002000
0x00001004
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 
31:0

## Slide 132: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001000
0x00001004
0x00001004
0xFFC4A303
0x03
0x2
0x08
0x09
1
0xFFFFFFFC
0
0xFFFFFFFC
0x00002004
000
0x00002000
0
0x0000000A
00
0x7f
0
0x1C
0x00000000
0xFFFFFFFC
0x00001000
0x00000FFC
0x00000FFC
0
00
0x00002000
0x00001004
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 
31:0

## Slide 133: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001000
0x00001004
0x00001004
0xFFC4A303
0x03
0x2
0x08
0x09
1
0xFFFFFFFC
0
0xFFFFFFFC
0x00002004
000
0x00002000
0
0x0000000A
00
0x0000000A
0x7f
0
0x1C
0x00000000
0xFFFFFFFC
0x00001000
0x00000FFC
0x00000FFC
0
00
0x00002000
0x00001004
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x00000000
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 
31:0

## Slide 134: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001004
0x00001004
0x00001004
0xFFC4A303
0x03
0x2
0x08
0x09
1
0xFFFFFFFC
0
0xFFFFFFFC
0x00002004
000
0x00002000
0
0x0000000A
00
0x0000000A
0x7f
0
0x1C
0x00000000
0xFFFFFFFC
0x00001000
0x00000FFC
0x00000FFC
0
00
0x00002000
0x00001004
lw x8, -4(x9)
BR[8]  MEM[BR[9] + sExt(-4)],
PC  PC + 4
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x0000000A
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 
0xffffffff | 
31:0

## Slide 135: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001008
0x00001008
0x0084A423
0x23
0x2
0x08
0x09
0
0x00000008
0
0x00000008
0x00002004
000
0x0000200C
1
0xXXXXXXXX
00
0xXXXXXXXX
0x00
0
0x08
0x0000000A
0x00000008
0x00001004
0x0000100C
0x0000100C
0
01
0x0000200C
0x00001008
sw x8, 8(x9)
MEM[BR[9] + sExt(-4)]  BR[8],
PC  PC + 4
0x00001004
0x0000000A
x0 | 0x00000000
x7 | 0x00000006
x8 | 0x0000000A
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 0x0000000A
0xffffffff | 
31:0

## Slide 136: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x0000100C
0x0000100C
0x0083E3B3
0x33
0x6
0x07
0x07
1
0x00000007
1
0x0000000A
0x00000006
011
0x0000000E
0
0xXXXXXXXX
01
0x0000000E
0x00
0
0x08
0x0000000A
0x00000007
0x00001004
0x0000100B
0x0000100B
0
00
0x0000000E
0x0000100C
or x7, x7, x8
BR[7]  BR[7] | BR[8],
PC  PC + 4
0x00001008
0x0000000A
x0 | 0x00000000
x7 | 0x0000000E
x8 | 0x0000000A
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 0x0000000A
0xffffffff | 
…00110 (6)
OR …01010 (A)
…01110 (E)
31:0

## Slide 137: procesador monociclo: simulación
Unidad de Control
2
32
5
32
5
32
5
DB
A
Write
B
DA
DC
C
Banco de
Registros
32
32
32
Dir.
Dato R
Memoria
Datos
Write
Dato W
32
32
32
ALU
1
Z
A
B
3
OP
32
32
Ext. signo
19:15
11:7
24:20
32
32
32
1
0
32
32
32
+
32
32
PC
32
32
32
+
4
32
32
Dir.
Instr
Memoria
Instrucciones
32
32
32
0
1
32
32
32
0
32
1
2
2
ImmSrc
2
funct3
op
funct7
6:0
14:12
31:25
zero
3
PCsrc
BRwr
ALUctr
MemWr
ResSrc
ALUsrc
2
7
3
7
Mem. instrucciones Banco de registros Memoria de datos
0x00001010
0x00001000
0xFE738AE3
0x63
0x0
0x15
0x07
0
0xFFFFFFF4
1
0x0000000E
0x0000000E
001
0x00000000
0
0xXXXXXXXX
00
0xXXXXXXXX
0x7F
1
0x07
0x0000000E
0xFFFFFFF4
0x0000100C
0x00001000
0x00001000
1
10
0x00000000
0x00001010
beq x7, x7, -12
PC  if (BR[7] = BR[7])
then (PC + sExt(-12)) else (PC + 4 )
0x0000100C
0x0000000E
x0 | 0x00000000
x7 | 0x0000000E
x8 | 0x0000000A
x9 | 0x00002004
x31 | 
0x00000000 | 
0x00001000 | 0xFFC4A403
0x00001004 | 0x0084A423
0x00001008 | 0x0083E3B3
0x0000100C | 0xFE738AE3
0xffffffff | 
0x00000000 | 
0x00002000 | 0x0000000A
0x00002004 | 
0x00002008 | 
0x0000200C | 0x0000000A
0xffffffff | 
31:0