## Slide 1: Tema 2
Representación de la Información

## Slide 2: Contenido
Introducción
Clasificación
Datos numéricos
  Naturales
  Corrección de errores
  Enteros
  Flotantes
Datos Alfanuméricos
Instrucciones y direcciones
  Modos de direccionamiento
  Formato de instrucciones
  Juego de instrucciones

## Slide 3: 2. 1 Representación de la Información
¿Qué es información?
  Instrucciones: Lo que hay que hacer
  Datos (sobre los que actúan las instrucciones)
Representación: Traducción a un lenguaje específico
  ...que la máquina pueda “entender” y “manipular”.
  (Se utilizará este símbolo para indicar la operación de representar)
¿Cómo se representan instrucciones y datos?
  Utiliza un “lenguaje” con sólo dos “letras”: 0 , 1
  (cada letra está asociada a un potencial eléctrico)
  Las palabras son cadenas binarias: 00001010101

## Slide 4: ¿Qué tipos de instrucciones?
Muy simples. Ejemplo:
  Almacenar ciertos datos en registros
  Almacenar ciertos datos en alguna posición de memoria
  Realizar una operación elemental con los datos y guardar el resultado en algún sitio (memoria o registro)
    sumas, restas, and, or
    opuesto, inverso, not, etc...
Se representan en binario: NOT Reg3 01001 00011

## Slide 5: ¿Qué tipo de datos?
Letras del alfabeto y otros símbolos
  “alfanuméricos”: a, B, ñ, ), ?, +, 3, $, ~, , 
  Cadenas de alfanuméricos: “pepe”, “xDD”
Números
  Naturales: 1, 25
  Enteros: -12, +48
  Racionales y reales
    Algunos no son representables: 
    11.0010010101000101010100100101010101010100100.....
01010000 01000101 01010000 01000101
00001101
00110000

## Slide 6: Dos tipos de problemas
Problemas directos: ¿Cómo representamos X?
Problemas inversos ¿Qué representa 0010100?
X 00100100
00100100 X

## Slide 7: Inconvenientes:
Símbolos iguales para instrucciones y datos
0010100101 ?
El “contexto” es siempre necesario:
  donde debe haber instrucciones, habrá instrucciones
  donde se espera un dato de cierto tipo, allí debe estar
  en caso contrario:
    “El programa ha efectuado una operación no valida”

## Slide 8: Ejemplo de problema inverso
¿Qué representa 01000101?
  No hay respuesta valida
¿Qué representa 01000101...
  ... si identifica un símbolo alfabético utilizando el formato de representación “ASCII”
  01000101 : “E”

## Slide 9: 2.2 Clasificación de la información
Datos
  Numéricos
    Naturales (sin signo)
      No posicionales
      Posicionales
    Enteros (con signo)
      Signo-Magnitud
      Negativos en complemento a 1, a 2
      En exceso
    Punto flotante (subconjunto de los reales) IEEE-754
  Alfanuméricos
      ASCII
      Unicode
Instrucciones

## Slide 10: 2.3 Representación de datos numéricos

## Slide 11: Números Naturales
Arbitrarios:
  Ejemplo:
      1 010001
      2 001010
      3 100101
No arbitrarios
      Responden a una ciertas reglas
      1 000001
      2 000010
      3 000100

## Slide 12: Naturales
Posicionales
  El valor de un dígito (0 o 1) depende de la posición:
        a b
    0 00
    1 01
    2 10
    3 11
  ( el dígito a tiene peso 2, el dígito b, peso 1)
Similar a la numeración indoarábiga: binario natural

## Slide 13: Cuenta en binario
0
1
10
11
100
101
110
111
1000

## Slide 14: Cuenta en binario
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
Ojo!!!
La longitud de la secuencia es muy importante!

## Slide 15: Binario Natural
El peso de cada dígito depende de su valor d (0, 1) y su posición i
      dígito 0 1 0 1 0 1
      posición 5 4 3 2 1 0
El peso de cada dígito es di · 2i
El número es 0·32+1·16+0·8+1·4+0·2+1·1 = 21

## Slide 16: Binario natural. Solución de problemas
Imprescindible especificar el número de dígitos en el problema directo
Completar con ceros a la izquierda
Para el problema inverso:  (di · 2i)
Problema directo: 23: 2 = 11, resto 1
11: 2 = 5, resto 1
5 : 2 = 2, resto 1
2 : 2 = 1, resto 0
1 : 2 = 0, resto 1
se repite 0 : 2 = 0, resto 0 cuanto sea necesario
solución: 00010111

## Slide 17: Binario Natural. Trucos imprescindibles
Los ceros a la izquierda no cuentan: 001100 equivale a 1100
Cualquier número en la forma 100000 es una potencia de 2
  en base 10 sería una potencia de 10 (evidente, ¿no?)
Cualquier número en la forma 111111 es una potencia de 2, menos 1
  en base 10, ¿existe una norma equivalente?
Del 0 al 15 deben memorizarse (0000 a 1111)
1K= 1024 = 210 =10000000000 (1 seguido de 10 ceros)
1Mega= 1048576 = 220 =100000000000000000000 (20 ceros)
1Giga= 1024 = 230 =10000000000000000....000000 (30 ceros)
Todos los impares terminan en 1, y en cero los pares
Si A=00010101 termina en 01, entonces A módulo 4 es 1 (01)
Si A=00010101 termina en 101, entonces A módulo 8 es 5 (101)

## Slide 18: Problema
En un torneo de tenis, por el sistema de eliminatorias, participan 1024 jugadores. ¿Cuántos partidos hay que programar, incluida la final?
Solución:
512 partidos en primera ronda + 256 partidos en segunda ronda + 128 en tercera ronda + 64 partidos en la cuarta + 32 partidos + 16 + 8 de partidos de octavos + 4 cuartos de final + 2 semifinales + final

## Slide 19: Otra solución
Si en cada partido se elimina un jugador, y tras la final, hay 1023 eliminados y un solo ganador:
      1023 partidos jugados

## Slide 20: Binarios naturales. Regla
2n – 1 = 2n-1 + 2n-2 + 2n-3 + ... + 4 +2 + 1
Ejemplo: 1+2+4+8 = 15 = (16 – 1)
1111 = 10000 - 1

## Slide 21: Binario natural. Otras bases posicionales
En otras bases, la cuenta es similar
  base cuatro: 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20
  base ocho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11
Agrupaciones de bits:
  00 00 11 10 en binario natural es 0 0 3 2 en base cuatro
  Se agrupan los bits de dos en dos y se convierten los grupos
  00 001 110 es 0 1 6 en base ocho

## Slide 22: Hexadecimal, o base 16
Se necesitan 16 símbolos
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
0110 1000 en binario natural es 68 en base 16
1·26+1·25+1·23 = (0·23+1·22+1·21+0·20)·24
+ (1·23+0·22+0·21+0·20)· 20
= 6·161+8·160
Se puede deducir una regla general de agrupación de bits
E incluso extrapolar a base 100:
4 = 69042299

## Slide 23: Otras representaciones de N
Exceso a X (caso particular X=3): N+X en bn
Complemento a X (caso, X=2n-1): X-N en bn
Binario natural con bit de paridad: 1 bit adicional, xor
Códigos Hamming (SEC y DEC): más bits.
BCD: cada digito decimal es convertido a bn de 4 bits
Gray, reflejo: 000 001 011 010 110 111 101 100
Problema: ¿Cuáles son posicionales y cuáles no?

## Slide 24: Binario natural con bit de paridad
Paridad de una cadena binaria:
Paridad del número de “unos” contenidos en la cadena.
Ejemplo: A=100011101 tiene 5 “unos”; 5 es impar, luego A tiene paridad impar
Bit de paridad: 0 para cadenas pares, 1 para las impares (el bit de paridad de A es 1)
Ejemplo: Representación de 23 (10111 en bn ) con bit de paridad a la derecha. Solución: 10111 0

## Slide 25: Representación de datos numéricos enteros (números con signo)

## Slide 26: Representaciones elementales (1)
Signo – Magnitud
  1 bit representa el signo (siempre se usa el de la izquierda)
    0 es positivo
    1 es negativo
  n-1 bits representan la magnitud (en binario natural)
  Doble representación para el cero. Ejemplo de 8 bits:
    00000000
    10000000
    Notación:
    n  es el número de bits, incluyendo siempre el signo
    N es el número que se quiere representar

## Slide 27: Representaciones (n=4)
base 10 | signo magnitud |  |  |  | 
+7 | 0 111 |  |  |  | 
+6 | 0 110 |  |  |  | 
+5 | 0 101 |  |  |  | 
+4 | 0 100 |  |  |  | 
+3 | 0 011 |  |  |  | 
+2 | 0 010 |  |  |  | 
+1 | 0 001 |  |  |  | 
+0 | 0 000 |  |  |  | 
-0 | 1 000 |  |  |  | 
-1 | 1 001 |  |  |  | 
-2 | 1 010 |  |  |  | 
-3 | 1 011 |  |  |  | 
-4 | 1 100 |  |  |  | 
-5 | 1 101 |  |  |  | 
-6 | 1 110 |  |  |  | 
-7 | 1 111 |  |  |  | 
-8 |  |  |  |  | 

## Slide 28: Representaciones elementales (2)
Representaciones en exceso
  Una representación en exceso a X de n bits permite representar números desde –X hasta 2n-X
Ejemplo: exceso a 127 con 8 bits
  -127 00000000 (-127 +127 en bn)
  0 01111111 (0 +127 en bn)
  11111111 (128 +127 en bn)
El bit más significativo indica el signo, pero 1 es +
El cero tiene representación única

## Slide 29: Representaciones
base 10 | signo magnitud | exceso a 8 | exceso a 7 |  | 
+7 | 0 111 | 1111 | 1110  |  | 
+6 | 0 110 | 1110 | 1 101 |  | 
+5 | 0 101 | 1 101 | 1100 |  | 
+4 | 0 100 | 1100 | 1 011 |  | 
+3 | 0 011 | 1 011 | 1 010 |  | 
+2 | 0 010 | 1 010 | 1 001 |  | 
+1 | 0 001 | 1 001 | 1 000 |  | 
+0 | 0 000 | 1 000 | 0 111 |  | 
-0 | 1 000 |  |  |  | 
-1 | 1 001 | 0 111 | 0 110 |  | 
-2 | 1 010 | 0 110 | 0 101 |  | 
-3 | 1 011 | 0 101 | 0 100 |  | 
-4 | 1 100 | 0 100 | 0 011 |  | 
-5 | 1 101 | 0 011 | 0 010 |  | 
-6 | 1 110 | 0 010 | 0 001 |  | 
-7 | 1 111 | 0 001 | 0 000 |  | 
-8 |  | 0 000 |  |  | 

## Slide 30: Representación de negativos en complemento a 2
Es la representación estándar para números enteros
El bit de signo es el más significativo:
  01010101  Este número de n=8 bits es positivo
  1001  Este número de n=4 bits es negativo
Si el número es positivo, se representa en binario natural
  De 0 a 2n-1
Si el número es negativo…
  La representación no es muy poco intuitiva
  Los negativos se representan en complemento a 2n del valor absoluto:
          BinarioNatural(2n – abs(N))
La denominación auténtica es Negativos en complemento a 2n

## Slide 31: Representaciones
base 10 | signo magnitud | exceso a 8 | exceso a 7 |  | negativos C–2
+7 | 0 111 | 1111 | 1110  |  | 0 111
+6 | 0 110 | 1110 | 1 101 |  | 0 110
+5 | 0 101 | 1 101 | 1100 |  | 0 101
+4 | 0 100 | 1100 | 1 011 |  | 0 100
+3 | 0 011 | 1 011 | 1 010 |  | 0 011
+2 | 0 010 | 1 010 | 1 001 |  | 0 010
+1 | 0 001 | 1 001 | 1 000 |  | 0 001
+0 | 0 000 | 1 000 | 0 111 |  | 0 000
-0 | 1 000 |  |  |  | 
-1 | 1 001 | 0 111 | 0 110 |  | 1 111
-2 | 1 010 | 0 110 | 0 101 |  | 1 110
-3 | 1 011 | 0 101 | 0 100 |  | 1101
-4 | 1 100 | 0 100 | 0 011 |  | 1 100
-5 | 1 101 | 0 011 | 0 010 |  | 1 011
-6 | 1 110 | 0 010 | 0 001 |  | 1 010
-7 | 1 111 | 0 001 | 0 000 |  | 1 001
-8 |  | 0 000 |  |  | 1 000
Complemento a 16 de 6
Complemento a 16 de 8
Complemento a 16 de 2

## Slide 32: Negativos en complemento a 2
¿Porqué un formato tan poco intuitivo?
Motivo nº 1: aritmética mucho más sencilla.
Veamos ejemplos equivalentes en base 10, con n=2, y negativos en complemento a 100 (y utilizo colores en lugar de signos)
Tengo 23 euros, y como es positivo lo represento 23 euros
Gasto 12 euros en mascarillas.
Lo represento en complemento a 100: 88 euros
¿Cuánto suman las dos cantidades? 23
+88
111 (n es 2)

## Slide 33: Negativos en complemento a 2
¿Porqué un formato tan poco intuitivo?
Motivo nº 1: aritmética mucho más sencilla.
Veamos ejemplos equivalentes en base 10, con n=2, y negativos en complemento a 100 (y utilizo colores en lugar de signos)
Debo 44 euros, y como es negativo lo represento 56 euros
.
Me tocan 16 euros en la primitiva 16 euros
¿Cuánto suman las dos cantidades? 56
+16
72 (Mi deuda es 28)

## Slide 34: Negativos en complemento a 2
¿Porqué un formato tan poco intuitivo?
Motivo nº 1: aritmética mucho más sencilla.
Veamos ejemplos equivalentes en base 10, con n=2, y negativos en complemento a 100 (y utilizo colores en lugar de signos)
Debo 44 euros, y como es negativo lo represento 56 euros
.
Ahora me llega otra factura de 23 euros 77 euros
¿Cuánto suman las dos cantidades? 56
+77
133 (Mi deuda es 67)

## Slide 35: Negativos en complemento a 2
¿Porqué un formato tan poco intuitivo?
Motivo nº 2: ¡Es muy fácil calcular el complemento!.
Veamos ejemplos equivalentes en base 10, con n=2, y negativos en complemento a 100
Pregunta: ¿Cuál es el complemento a 10000 del número 1327?
Respuesta rápida: Uno más el complemento a 9999 del número 1327
Vaya, pues me he quedado igual
No te creas: El complemento a 9999 es el complemento a 9 de cada dígito separado:
9 – 1 = 8
9 – 3 = 6
9 – 2 = 7
9 – 7 = 2 Respuesta final: 8673

## Slide 36: Representaciones
base 10 | signo magnitud | exceso a 8 | exceso a 7 |  | negativos C–2
+7 | 0 111 | 1111 | 1110  |  | 0 111
+6 | 0 110 | 1110 | 1 101 |  | 0 110
+5 | 0 101 | 1 101 | 1100 |  | 0 101
+4 | 0 100 | 1100 | 1 011 |  | 0 100
+3 | 0 011 | 1 011 | 1 010 |  | 0 011
+2 | 0 010 | 1 010 | 1 001 |  | 0 010
+1 | 0 001 | 1 001 | 1 000 |  | 0 001
+0 | 0 000 | 1 000 | 0 111 |  | 0 000
-0 | 1 000 |  |  |  | 
-1 | 1 001 | 0 111 | 0 110 |  | 1 111
-2 | 1 010 | 0 110 | 0 101 |  | 1 110
-3 | 1 011 | 0 101 | 0 100 |  | 1101
-4 | 1 100 | 0 100 | 0 011 |  | 1 100
-5 | 1 101 | 0 011 | 0 010 |  | 1 011
-6 | 1 110 | 0 010 | 0 001 |  | 1 010
-7 | 1 111 | 0 001 | 0 000 |  | 1 001
-8 |  | 0 000 |  |  | 1 000
Complemento a 16 de 6
Complemento a 16 de 8
Complemento a 16 de 2

## Slide 37: Antes de seguir…
¿Sabemos sumar uno, a un número binario?
¿Qué es el acarreo/carry?
¿Y el desbordamiento/overflow?

## Slide 38: Representaciones
base 10 | signo magnitud | exceso a 8 | exceso a 7 | negativos C –1 | 
+7 | 0 111 | 1111 | 1110  | 0 111 | 
+6 | 0 110 | 1110 | 1 101 | 0 110 | 
+5 | 0 101 | 1 101 | 1100 | 0 101 | 
+4 | 0 100 | 1100 | 1 011 | 0 100 | 
+3 | 0 011 | 1 011 | 1 010 | 0 011 | 
+2 | 0 010 | 1 010 | 1 001 | 0 010 | 
+1 | 0 001 | 1 001 | 1 000 | 0 001 | 
+0 | 0 000 | 1 000 | 0 111 | 0 000 | 
-0 | 1 000 |  |  | 1 111 | 
-1 | 1 001 | 0 111 | 0 110 | 1 110 | 
-2 | 1 010 | 0 110 | 0 101 | 1101 | 
-3 | 1 011 | 0 101 | 0 100 | 1 100 | 
-4 | 1 100 | 0 100 | 0 011 | 1 011 | 
-5 | 1 101 | 0 011 | 0 010 | 1 010 | 
-6 | 1 110 | 0 010 | 0 001 | 1 001 | 
-7 | 1 111 | 0 001 | 0 000 | 1 000 | 
-8 |  | 0 000 |  |  | 

## Slide 39
Negativos: complemento a 1, más uno
Ejemplo: -23 con 6 bits
    (recordemos bn(23)=10111)
    Signo: 1
    C-1(23)= 01000  C-2(23)= 01000+1= 01001
    Resultado: 1 01001
Representación “negativos en complemento a 2”

## Slide 40: ¡ Aviso Importante !
¡Sólo los negativos invierten los bits!

## Slide 41
Problema: ¿Qué representa 010111, si está en formato N-2?
Respuesta: +23 (¡no invertimos bits, porque es positivo!)
Problema: ¿Qué representa 100111, si está en formato N-2?
Representación “negativos en complemento a 2”

## Slide 42
Representación “negativos en complemento a 2”
¿Qué representa 100111, si está en formato N-2?
  Identificar signo: es negativo
  Si es negativo: Por definición 00111 (7) es el complemento a 32 de 25; la solución es -25
  Alternativa más fácil: si es negativo, al resto de la cadena:
    a) Restar 1 00110
    b) Invertir bits 11001
    c) Convertir de bn a base-10 25. La solución es -25
  Otra más fácil aún: si es negativo , al resto de la cadena :
    a) Invertir bits 11000
    b) Sumar 1 11001
    c) Convertir de bn a base-10 25. La solución es -25

## Slide 43: Extensión de números y extensión del signo
Dada una representación con n bits de un cierto número ¿cómo se representaría con n+m bits?
s-m: Insertar m ceros entre el signo y la magnitud
exceso: Insertar m ceros a la izquierda
c-1 y c-2: Repetir el signo m veces a la izquierda
“Extensión del signo”

## Slide 44: Números en punto fijo
Naturales y enteros se conocen como
  “Números en punto fijo, o coma fija”
La coma de fracción está fija en el extremo derecho de los registros de almacenamiento:
Se puede, no obstante, fijar en otra posición:
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
,

## Slide 45: Números en punto fijo
Posiciones de los dígitos: i= -2..3
Pesos a la derecha de la coma: di·2i (igual)
En el ejemplo, los pesos son 0.5 y 0.25
Para ejercicios sobre complemento a 2, se suma 1 al dígito más a la derecha.
El problema directo es diferente para las partes entera y fracción:
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
,

## Slide 46: Convertir 2.5625 a bn de 4,4 bits
Parte entera:
2:2=1 resto 0
1:2=0 resto 1
0:2=0 resto 0
0:2=0 resto 0
Parte fracción:
0.5625*2= 1 . 125
0.125 *2= 0 . 25
0.25 *2= 0 . 5
0.5 *2= 1 . 0
0 | 0 | 1 | 0 , | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 47: Extensión de números por la derecha
A la derecha de la coma, la extensión con m bits es:
  s-m y n-2: añadir m “ceros”
  n-1:
    añadir m “ceros” si es positivo,
    m “unos” si es negativo

## Slide 48: Ejemplos (de 8 a 16 bits)
Sin fracción:
Consideremos el 23 y el -23
Formato | 8 bits | 16 bits | 
Binario natural | 00010111. | 0000000000010111. | 0’s a izqda
S-M | 00010111. | 0000000000010111. | 0’s a izqda. magnitud
N-1 | 00010111. | 0000000000010111. | Ext. de signo
N-2 | 00010111. | 0000000000010111. | Ext. de signo
Formato | 8 bits | 16 bits | 
Binario natural | No valido | No valido | 
S-M | 10010111. | 1000000000010111. | 0’s a izqda. magnitud
N-1 | 11101000. | 1111111111101000. | Ext. de signo
N-2 | 11101001. | 1111111111101001. | Ext. de signo

## Slide 49: Ejemplos (de 8 a 16 bits)
Con fracción: 6.2  10.6
Consideremos el 23.25 y el -23.25
Formato | 8 bits | 16 bits | 
Binario natural | 010111.01 | 0000010111.010000 | 0’s a izqda., 0’s a dcha
S-M | 010111.01 | 0000010111.010000 | 0’s a izqda. Magnitud, 0’s dcha
N-1 | 010111.01 | 0000010111.010000 | Ext. de signo, 0’s a dcha
N-2 | 010111.01 | 0000010111.010000 | Ext. de signo, 0’s a dcha
Formato | 8 bits | 16 bits | 
Binario natural | No valido | No valido | 
S-M | 110111.01 | 1000010111.010000 | 0’s a izqda. Magnitud, 0’s dcha
N-1 | 101000.10 | 1111101000.101111 | Ext. de signo, 1’s a dcha!!!
N-2 | 101000.11 | 1111101000.110000 | Ext. de signo, 0’s a dcha

## Slide 50: Representación de datos numéricos reales (números en punto flotante)

## Slide 51: Coma flotante
La representación en punto fijo no es apropiada para ciertos números:
  6.023 ·1023 , 1.6·10-19, etc...
Es preferible usar la forma: mantisa, base, exponente
El exponente hace “flotar la coma” de la mantisa

## Slide 52: Coma flotante
Si la mantisa está representada en una base B (p.e. B=2), entonces la base en punto flotante debe ser una potencia de B:
1.011· 2 12 = 10.11·211
1.011· 4 6 = 101.1·4 5
Incrementos y Decrementos de exponente implican desplazamientos a Izquierda y Derecha de la coma un número entero de posiciones

## Slide 53: Coma flotante
Fijada la base, un número en coma flotante es una pareja de números en punto fijo: Mantisa-Exponente
Ejemplo:
  Base 2
  3 bits de mantisa bn, en la forma m,mm
  2 bits exponentes (representados en C-2)
1,00 e 11 1.0·2-1 = 0.5
1.10 e 01 1.5·21 = 3

## Slide 54: Coma Flotante, Nº representables
000e01 001e01 010e01 011e01 100e01 101e01 110e01 111e01
000e00 001e00 010e00 011e00 100e00 101e00 110e00 111e00
000e11 001e11 010e11 011e11 100e11 101e11 110e11 111e11
000e11 001e11 010e11 011e11 100e11 101e11 110e11 111e11
000e10 001e10 010e10 011e10 100e10 101e10 110e10 111e10
090790689068906890789078907890789078907890789008
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5

## Slide 55: Coma Flotante. Bases superiores. Ej. 4
000e01 001e01 010e01 011e01 100e01 101e01 110e01 111e01
000e00 001e00 010e00 011e00 100e00 101e00 110e00 111e00
000e11 001e11 010e11 011e11 100e11 101e11 110e11 111e11
090790689068906890789078907890789078907890789008
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 7
Mayor rango de representación. Menor precisión
(misma cantidad de números representables, pero más dispersos)

## Slide 56: Coma Flotante. Aumento del exponente
000e01 001e01 010e01 011e01 100e01 101e01 110e01 111e01
000e00 001e00 010e00 011e00 100e00 101e00 110e00 111e00
000e11 001e11 010e11 011e11 100e11 101e11 110e11 111e11
090790689068906890789078907890789078907890789008
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5
Mayor rango de representación. Mayor proximidad al cero. Misma precisión

## Slide 57: Coma Flotante. Aumento de mantisa
000e01 001e01 010e01 011e01 100e01 101e01 110e01 111e01
000e00 001e00 010e00 011e00 100e00 101e00 110e00 111e00
000e11 001e11 010e11 011e11 100e11 101e11 110e11 111e11
090790689068906890789078907890789078907890789008
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5
Mismo rango de representación. Mayor precisión

## Slide 58: Normalización de mantisas
6,023e23 60,23e22 602,3e21 varias formas de representar un mismo número
Ejemplo: 5 bits  32 combinaciones; pero sólo 20 números representables (redundancia)
Solución: Fijar la coma respecto al dígito más significativo (DMS): Normalización.
Ej.: Sólo la forma 6.023e23 es válida
El cero es un caso especial (no tiene DMS)

## Slide 59: Normalización de mantisas. Bit implícito
Sólo las combinaciones: 1MM-EE son válidas
“Gastamos” un biestable para guardar siempre un 1
Solución: Al representar, no guardar ese 1
  Bit implícito: 1.011e 11 se guarda como 011e11
  (aumentamos la precisión sin coste, al evitar la redundancia)
  ¡Al operar con el número, hay que recuperar el bit implícito!

## Slide 60: IEEE-754 de 32 bits
Exponente E en exceso a 127 con 8 bits
Mantisa en formato signo S (1 bit) - magnitud M
La magnitud M tiene 24 bits, pero está normalizada con BMS a la izquierda de la coma, y el BMS se hace implícito (23 bits)
(-1)S· 1.M · 2 (E-127)
S | EEEEEEEE | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

## Slide 61: IEEE–754 de 32 bits
8 bits para exponentes (rangos de 1038)
23 bits para mantisa (precisión equivalente a 7 dígitos en base 10)
  float a=3.14159263523452345;
  main()
  {
  printf("%22.20f\n",a);
  }
  3.14159274101257324219

## Slide 62: Conversión de N a IEEE-754
Paso 1. Identificar el signo S
Paso 2. Expresar el número en formato mantisa· 2 exponente
  Ya está así! (vete al paso 3)
  Si es entero y relativamente pequeño, exprésalo como mantisa· 20
  Igual si es entero y fracción, o fracción grande
  Lo siguiente no es frecuente, y mucho menos en exámenes de esta asignatura:
    Si es un entero relativamente grande, divídelo sucesivamente por 2
    Si es fracción y relativamente pequeña, multiplica sucesivamente por 2
    Si es entero y muy grande, o fracción muy pequeña, expresado como m·10 exp
        La forma más rápida suele consiste en determinar un valor aproximado para x en esta fórmula
          2 x 10 exponente y a partir de ahí, calcular el coeficiente que permita la conversión

## Slide 63: Conversión de N a IEEE-754 (2)
Paso 3. (Innecesario) Intenta facilitar el paso 4
  Si la parte fracción de la mantisa es 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 o alguna de sus sumas combinadas, lo más probable es que se pueda convertir a un entero. (Prueba a multiplicar la mantisa por 2 sucesivamente, a ver si se simplifica)
      Ejemplo 2.875 = 23·2-3
Paso 4. Convierte la mantisa a binario, usando el procedimiento ya conocido
Paso 5. Normaliza, flotando la coma y cambiando el exponente
Paso 6. Suma 127 al exponente y representa en bn con 8 bits!

## Slide 64: Conversión desde IEEE754
Simplemente, Convierte el exponente a decimal y aplica la expresión
(-1)S· 1.M · 2 (E-127)
Y si es necesario, convierte la mantisa a base 10

## Slide 65: Casos especiales
E=255 (11111111)
  M=0
    S=0  + 
    S=1  - 
  M0  NaN (Not A Number)
E=0 (00000000)
  M=0  0
  M0  (-1)s· 0.M · 2-126 (no está normalizado)

## Slide 66: IEEE–754 de 64 bits
11 bits para exponentes (rangos de 10308 !)
52 bits para mantisa (precisión equivalente a 15 dígitos en base 10)
double a=3.14159263523452345;
main()
{
printf("%22.20f\n",a);
}
3.14159263523452336742

## Slide 67: Representación de datos alfanuméricos

## Slide 68: ASCII

## Slide 69: UNICODE
Lista ordenada de todos los caracteres conocidos
  Universal Character Set
  Code Point (¿por qué no llamarlo identificador de carácter?)
¿8bit, 16bit, 32bit?
  Opc. A: Compromiso entre eficiencia y universalidad
  Opc. B: UTF-8 
    Utilizar 1 (ascii), 2 o 4 bytes (n ascii)
    1 byte, a menos que sea 11XXXXXX (multibyte char)
    10XXXXXX (continuation chars)
UNICODE también define UTF-16 y UTF-32
  necesitan especificar endianismo
  Byte Ordering Mask: FEFF (big), FFFE (little)
Hola este es un ejemplo:
وسایل

## Slide 70
Instrucciones y Direcciones

## Slide 71: Arquitectura del Juego de Instrucciones
puertas lógicas
transistores, circuitos
00101011100111010100100110
bloques lógicos
bloques funcionales
ensamblador
lenguaje alto nivel

Notes: Un computador es una máquina formada por millones de transistores y puertas lógicas interconectados de alguna forma entre sí, y que tiene la capacidad de realizar operaciones de una tremenda complejidad. En gran parte, toda esta potencia de cálculo se debe a la capacidad que tenemos de programas el funcionamiento de todas y cada una de las puertas y transistores.
Y la herramienta de la que disponemos para realizar esta tarea es la instrucción en lenguaje máquina, una cadena de ceros y unos almacenada en algún lugar del computador, y que tiene la propiedad de ser inteligible tanto para el hardware como para el programador
El conjunto de instrucciones que un procesador es capaz de entender se conoce como juego de instrucciones. Y la especificación de las características del juego de instrucciones es la arquitectura del juego de instrucciones, o ISA, que es su acrónimo en inglés. A veces también se le conoce como arquitectura del computador, pues el juego de instrucciones es ya en sí una especificación formal del procesador, de su relación con la memoria y la entrada y salida desde el punto de vista del programador.
De hecho, se puede decir que es lo que el programador ve de la máquina, mientras que el proceso por el que se traducen esas instrucciones al hardware se conoce como implementación.

## Slide 72: Arquitectura del Juego de Instrucciones

puertas lógicas
transistores, circuitos
lenguajes de alto nivel
nivel ISA: Instruction Set Architecture:
La barrera entre el hardware y el software
Inteligible para nosotros, también para los circuitos
traducción software
traducción hardware
00101011100111010100100110
Notes: Un computador es una máquina formada por millones de transistores y puertas lógicas interconectados de alguna forma entre sí, y que tiene la capacidad de realizar operaciones de una tremenda complejidad. En gran parte, toda esta potencia de cálculo se debe a la capacidad que tenemos de programas el funcionamiento de todas y cada una de las puertas y transistores.
Y la herramienta de la que disponemos para realizar esta tarea es la instrucción en lenguaje máquina, una cadena de ceros y unos almacenada en algún lugar del computador, y que tiene la propiedad de ser inteligible tanto para el hardware como para el programador
El conjunto de instrucciones que un procesador es capaz de entender se conoce como juego de instrucciones. Y la especificación de las características del juego de instrucciones es la arquitectura del juego de instrucciones, o ISA, que es su acrónimo en inglés. A veces también se le conoce como arquitectura del computador, pues el juego de instrucciones es ya en sí una especificación formal del procesador, de su relación con la memoria y la entrada y salida desde el punto de vista del programador.
De hecho, se puede decir que es lo que el programador ve de la máquina, mientras que el proceso por el que se traducen esas instrucciones al hardware se conoce como implementación.

## Slide 73: Las operaciones del hardware
Operaciones que el computador realiza en el nivel que estudiamos:
  Ej.: Sumar, Mover , Saltar
Instrucción: Secuencia binaria donde se indica:
    La operación a realizar (Código de Operación)
    Con qué datos la va a realizar
Efectos laterales (PC, SR, índices)
Lenguaje ensamblador:representación intermedia formada por:
  Mnemónico. Ej.: ADD, MOVE, JUMP
  Operandos - El nombre de un registro, un dato, una dirección
  ADD REG1, REG2, REG3
Traducción simple
  Ej.: ADD  0010.
Notes: Sabemos, que cualquier computador es capaz de realizar ciertas operaciones muy elementales, por ejemplo, sumar, mover un dato de un lugar a otro, saltar, etc.. Son operaciones básicas que están disponibles en prácticamente todos los procesadores.
Pues bien, una instrucción no es más que una cadena binaria donde se indica: la operación a realizar, con qué datos la va a realizar, y qué condición tiene que cumplirse para que se lleve a cabo. Cuando el procesador recibe una de estas instrucciones, la ejecuta.
Además, suele realizar operaciones adicionales conocidas como efectos laterales. Uno de los efectos laterales más conocidos es el incremento del contador de programa, preparando de esta forma a la máquina para la siguiente instrucción.
Como dije anteriormente, esta cadena binaria es inteligible para nosotros, sin embargo, para poder movernos con mayor comodidad con el juego de instrucciones, hemos inventado un lenguaje de representación intermedia conocido como ensamblador. Una instrucción en lenguaje ensamblador está formada por un mnemónico y una secuencia de operandos. El mnemónico se utiliza para representar la operación a realizar, que en su versión binaria se conoce como código de operación .
(*) El puntero a la siguiente instrucción era necesario en las memorias de acceso secuencial

## Slide 74: Operandos y direcciones
Las operaciones requieren operandos
    add destino, dato1 (“fuente 1”), dato2 (“fuente 2”)
    jump destino
    mov destino, dato fuente x=y , a=17
Constantes o variables
  operandos  direcciones
    mov dirección_destino, dirección_fuente
    Posibles direcciones: Registros y Memoria
Modos de direccionamiento
Operandos implícitos y explícitos: Ej.: INCR X
Notes: Pero además del código de operación, las operaciones requieren operandos, donde se digan con que datos se va a trabajar y donde hay que guardar los resultados. Por ejemplo, cuando movamos un dato hay que decir de dónde lo sacamos y en qué lugar lo almacenamos. Recuerdo, que siempre que mencione un movimiento de datos, me refiero a la realización de una copia de un lugar del computador a otro. Equivale a la típica instrucción x=y en los lenguajes de alto nivel que copia el valor actual de la variable y en la variable x.
En el nivel ISA, una variable se considera como un espacio físico donde se guarda un dato, y al que le asignaremos el nombre de dirección, de la misma forma que usamos direcciones para referirnos a los lugares donde residimos.
Con la misma frecuencia que utilizamos variables en lugar de constantes, utilizaremos direcciones en las instrucciones máquinas, por lo que, es frecuente llamar a los operandos de una instrucción con el nombre de direcciones.
A las diferentes formas de suministrar una dirección las conocemos como modos de direccionamiento.
Por otro lado, puede ocurrir que una instrucción no necesite especificar perfectamente todas las direcciones sino que algunas de ellas pueden estar implícitas en la propia instrucción. Distinguiremos así entre los operandos o direcciones implícitas, que no aparecen en la instrucción, y las explícitas.

## Slide 75: Número de operandos explícitos
Depende de la operación a realizar
  Operaciones unarias, binarias, etc.
  Las binarias (dos operandos, un resultado) se usan de referencia
a) Máquinas de 3 direcciones
  ADD Destino, Fuente, Fuente
b) Máquinas de 2 direcciones
  ADD Fuente, Destino (Destino  Fuente + Destino)
Notes: Pero, ¿Cuántos operandos explícitos debe tener una instrucción? Bueno, eso dependerá de varios factores, por ejemplo, de la operación a realizar. Habrá operaciones unarias, como la negación, que al menos necesitan una fuente y un destino. Pero centremos nuestra discusión en las binarias. Lo normal debería ser que se especifiquen tres direcciones, dos fuentes y un destino. Hay muchas arquitecturas que operan así, y se conocen como máquinas de tres operandos.
Pero prácticamente desde los inicios, las limitaciones de memoria de los computadores han sido un serio obstáculo que se ha salvado normalmente reduciendo los programas, a costa en muchos casos de reducir las instrucciones
Y una forma de hacer las instrucciones más cortas consiste en utilizar una de las direcciones a la vez como fuente y como destino. Por un lado, conseguimos reducir las instrucciones, pero por otro lado perdemos flexibilidad, pues uno de los operandos sería reemplazado por el resultado. Las instrucciones de alto nivel del tipo a=a+b serían traducidas sin problemas al lenguaje de la máquina, pero sin embargo, instrucciones como a=b+c deberían traducirse por a=c; a=a+b

## Slide 76: Número de operandos explícitos
c) Máquinas de 1 dirección
  Ej.: ADD dato (A  A + dato)
  Registro acumulador A
d) Máquinas de 0 direcciones
  Ej.: ADD
Notes: Existen también máquinas que requieren un operando explícito. Este tipo de arquitecturas, están basadas en el uso de un registro especial, el acumulador, que sirve implícitamente como una de las direcciones fuentes y también como destino. Aunque las arquitecturas de acumulador han desaparecido prácticamente, aún quedan algunos vestigios.
Finalmente encontramos máquinas de cero operandos en las que, tanto las fuentes como el destino, están implícitos. Para ello, suelen utilizar como direcciones un lugar especial de la máquina conocido como la pila.

## Slide 77: Cero direcciones: La Pila
11
INTRODUCIR Y (PUSH Y)
23
42
Y
3
11
puntero
11
42
EXTRAER R (POP R)
23
34
puntero
42
23
ADD
5
1
11
INTRODUCIR X (PUSH X)
23
X
2
4
puntero
23
puntero
42
puntero
42
R
Notes: La pila no es más que un conjunto de direcciones organizadas de forma que solo se puede introducir un nuevo dato, colocándolo justo encima del último que se guardó previamente, (fwd)
y del cuál solo se pueden extraer los datos que están justo en lo alto (rew).
El computador registra en un lugar denominado PP la dirección del último elemento guardado, para saber donde debe poner el dato o de donde lo tiene que quitar
(fwd), (rew)
A la operación de introducir un dato en la pila se le conoce como PUSH y la extracción se conoce como POP
La operación de suma se realizaría en una máquina de cero operandos extrayendo como fuentes (fwd) los dos últimos elementos de la pila (fwd), y guardando el resultado (fwd) en lo alto de ésta.

## Slide 78: Clasificación de las arquitecturas
Arquitecturas de pila
    2 instrucciones usan un operando, el resto, como ADD, ninguno.
      PUSH fuente, POP destino, ADD, MUL, SUB, NEG
    Ej.: TI1000, HP 3000, B5500, B6500, 80x87
    Notación polaca inversa (o postfija) es útil
Arquitectura de acumulador
    Casi todas las instrucciones utilizan 1 operando
    Presente en las arquitecturas primitivas: IAS, EDSAC, IBM701, 6800, 8008
Arquitecturas de registro de propósito general
    De 2 y 3 direcciones.
Notes: En resumen, hemos visto máquinas de cero, uno, dos o tres operandos para las operaciones binarias, Aunque es más frecuente clasificar las arquitecturas por los nombres que aquí se presentan:
En orden creciente de longitud encontraremos
las AP, en las que la mayoría de las instrucciones no tienen ningún operando explícito, salvo las instrucciones PUSH y POP que deben indicar las direcciones ...
AA cuando utilizan un operando explícito y el registro A,
Finalmente, las arquitecturas de 2 o 3 direcciones explícitas se conocen a menudo como ARPG en contraposición a las arquitecturas de RPE como el acumulador
TI1000 vendió 20 millones de unidades en 1979

## Slide 79
Modos de
direccionamiento

## Slide 80: Direcciones de memoria
La memoria es una estructura ordenada de los datos
Un dato puede ocupar más de una posición
  La dirección del dato es la de la posición más baja
Los datos deben estar alineados en memoria
  Datos de tamaño n en direcciones múltiplo de n
Situación del dato en múltiples posiciones
  Big “endian”  dirección (dato) = dirección (palabra más significativa)
  Little “endian”  dirección (dato) = dirección(palabra menos significativa)
0
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Notes: Antes de seguir avanzando con los MD, recordemos algunos aspectos importantes del acceso a memoria.
Sabemos que la memoria es una estructura ordenada de datos, en la que la dirección de cada uno de los datos es precisamente su número de orden.
Si un dato ocupara más de una posición, lo cuál es bastante frecuente, consideraremos que la posición del dato es la dirección más baja de las que ocupa
En muchos casos los datos deberán estar alineados en memoria, lo cual significa que los datos de tamaño n deben ocupar las posiciones múltiplo de n.
Cuando un dato ocupa varias posiciones de memoria, ¿dónde debemos almacenar la parte más significativa, y dónde la menos significativa? En principio, cualquier opción sería válida y no hay grandes diferencias entre una opción u otra. Si decidimos que la dirección del dato es la de la parte más significativa, es decir, la dirección del dato es la de su extremo más grande, diremos que hemos utilizado un almacenamiento big-endian; en caso contrario, el almacenamiento se conoce como little-endian.
CDC direcciona 60 bits
burroughs direcciona bits

## Slide 81: Direcciones de memoria
La memoria es una estructura ordenada de los datos
Un dato puede ocupar más de una posición
  La dirección del dato es la de la posición más baja
Los datos deben estar alineados en memoria
  Datos de tamaño n en direcciones múltiplo de n
Situación del dato en múltiples posiciones
  Big “endian”  dirección (dato) = dirección (palabra más significativa)
  Little “endian”  dirección (dato) = dirección(palabra menos significativa)
0
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Slide 82: Modos directos, Ejemplo
ADD R1,R2,1021
memoria
registros
memoria
1021
1022
rg1
rg2
rg0
1020
1.5 + 3.3
1.5
3.3
rg3
4.8

## Slide 83: MD indirectos
La instrucción indica el lugar donde se encuentra la dirección del dato (“indirecciones”)
    un registro que guarda la dirección en memoria de un dato (MD indirecto por registro, indirecto)
    una posición de memoria que guarda la dirección en memoria de un dato (MD indirecto por memoria)
En los MD indirectos, el dato casi siempre se encuentra en la memoria.
Puede haber varios grados de indirección
Notes: En otros casos, nos encontraremos que en la instrucción lo que aparece es el lugar donde se guarda la dirección de un dato. Es lo que se denomina como indirección.
Es algo parecido a lo que ocurre con las direcciones de las personas y los apartado de correos. explicar
Desde el punto de vista del computador, la indirección puede ser:
    un registro que guarda la posición en memoria de un dato (MD indirecto por registro, indirecto)
    una posición de memoria que guarda la posición en memoria de un dato (MD indirecto por memoria)

## Slide 84: Modos de direccionamiento directos
Almacén del computador: registros y memoria.
Una dirección puede indicar “directamente”
    el nombre de un registro (MD directo por registro)
    la posición en la memoria (MD directo por memoria)
Utilizado para el acceso a variables escalares
MD directo por registro se usa en el 50% de instrucciones
Notes: Modos de Direccionamiento.
Hemos mencionado que en la mayoría de los casos, los operandos no son incluidos en la instrucción, sino que se suele especificar el lugar donde se almacenan.
Como en un computador solo hay dos lugares posibles para los datos: los registros y la memoria, en principio, una dirección debe indicar directamente el nombre de un registro o la dirección de memoria. Pues bien, estas serán las dos primeras formas o modos de direccionar los operandos que conozcamos: MDDR o MR y MDDM o MA

## Slide 85: Modos indirectos, ejemplo
ADD R1, (R2),(1021)
registros
memoria
1021
1022
rg1
rg2
rg0
1020
1026
1017
rg3
1026
1017
1.5
3.3
1.5 + 3.3
4.8
Notes: En este ejemplo vemos como una instrucción usa el MDIR para un operando fuente, y el MDIM para el otro.
En ambos casos, tanto el RG2 como la dirección 1021 contienen los punteros o las direcciones de los datos que van a ser operados.
De hecho, estos modos indirectos equivalen a las variables punteros en los lenguajes de alto nivel.

## Slide 86: Otros modos de direccionamiento
  Direccionamiento implícito .El operando no aparece en la instrucción
  MD inmediato, o literal. Las instrucciones incluyen el propio dato
    Ej.: ADD “dirección destino”, # 1.5 , # 3.3
  MD relativos. La posición del dato en memoria se obtiene
      Sumando,
      Encadenando,
      o realizando otra operación elemental (a + shift(b) )
    entre dos (o más) direcciones.
base
desplazamiento
Notes:     Pero existen otros MD, que se resumen aquí.
    El primero, que ya conocemos, es el modo de “direccionamiento implícito o inherente” presente cuando en la instrucción no aparece explícitamente ninguna referencia al operando
    Uno de los modos más frecuentes es el MDI, que ocurre cuando las instrucciones incluyen el propio dato y no su dirección
      Finalmente, en el modo relativo, La posición del dato en memoria se obtiene normalmente sumando dos números, uno que se considera la base o punto de referencia de la memoria y el otro es el desplazamiento.

## Slide 87: Direccionamiento relativos: muchos sabores, pero…
Notes: Existen varias formas para los modos relativos, aunque quizá la más frecuente es aquella en la que un registro guarda la dirección de referencia, y un (relativamente) pequeño dato numérico positivo o negativo selecciona una posición de memoria cercana a esa referencia. Es el MDRB.
También muy frecuente es aquella en la que el dato numérico representa una dirección de memoria de referencia, mientras que el registro guarda el desplazamiento en el entorno de la referencia. Es el MDRI
que se suele utilizar para acceder a los elementos de un vector, siendo el dato numérico la dirección del vector, mientras que el índice del elemento del vector se guarda en el registro.

## Slide 88: Especificación del modo de direccionamiento
En lenguaje ensamblador, existe una simbología especial para diferenciar los modos de direccionamiento:
  LD RG3, #23
  ADD RG5, 28(RG4)
El uso de etiquetas para las direcciones absolutas permite la reubicación del código
  LD R2, edad
Diferentes ensambladores, distintos símbolos
Un estándar: IEEE-694

## Slide 89: Especificación del modo de direccionamiento

## Slide 90: Juntándolo todo: La instrucción
Código Operación
dirección_op_1
dirección_op_2
dirección_op_3
000101
Ej.:
01110101
000101101
000111011
Modo Dir.
Reg. Id.
Dato numérico
Una dirección
Un valor constante
Un desplazamiento
Notes: Terminaremos este primer apartado, juntando todos los conceptos que hemos presentado, en lo que es el núcleo de esta lección: la instrucción:
La instrucción, repito, no es más que una cadena binaria formada por:
Un código de operación, representado en binario,
y una secuencia de 0,1,2 o 3 operandos, cada uno con su correspondiente representaciones en binario.
Y en los que cada operando debería indicar:
El modo de Direccionamiento que se está utilizando
El nombre del registro que se utiliza, si fuera necesario
Y también si fuera necesario, un dato numérico que indique bien una dirección, un valor constante o un desplazamiento

## Slide 91
Formato de las Instrucciones

## Slide 92: Longitud de la instrucción
Fija:
  Múltiplo de 8 bits. Frecuentemente 32 bits.
  8 bits en el procesador de la primera lección
Variable:
  Sólo en procesadores antiguos
  Mejor aprovechamiento:
    Más bits en instrucciones con más operandos

## Slide 93: El campo código de operación
Indica la operación a realizar en el ciclo de instrucción actual
Longitud de la secuencia binaria
  log2(nº de instrucciones)  Si es un campo de longitud fija
  Unos 6 bits en procesadores modernos (64 instrucciones)
  Más de 8 bits en procesadores CISC (+256)
Codificación arbitraria. Ejemplos:
  ADD : 010000
  NOP: 000 (instrucción que no hace nada; frecuentemente, 000..0)
  En caso de longitud variable, se reservan opcodes cortos a instrucciones con más argumentos (operandos), para disponer de más bits
A veces, extensible con subcódigos de operación
  La macroinstrucción 000000 en MIPS se extiende con 6 bits adicionales

## Slide 94: Los campos de operandos
Tantos como requiera la instrucción
Normalmente de 0 a 3 campos
Cada campo podría precisar de:
  Bits que indiquen el modo de direccionamiento
  En algunos casos, bits para nombrar un registro:
    Si es modo directo por registro
    Si es modo indirecto por registro
    Si es modo relativo
  En algunos casos, un dato (numérico) adicional
    Si es directo por memoria (un número natural)
    Si es modo relativo (un desplazamiento: un entero)
    Si es inmediato (normalmente un número entero)

## Slide 95: 1. El modo de direccionamiento
Cada operando puede usar un modo diferente
Antiguamente:
  Se permitían varios modos por operando
  Normalmente 1 a 3 bits (2 a 8 modos)
Actualmente
  En cada operando, un sólo modo es posible
    ADD Reg Reg Reg
    ADDI Reg Reg Inm
    LW Reg Rel
  No es necesario este campo en ningún operando
    0 bits  log2(1)

## Slide 96: 2. Campo Registro
Nombre del registro utilizado:
  Si es directo por registro
  Si es indirecto por registro
  Si es relativo (a registro)
Tamaño: de 2 a 6 bits
  2 bit(procesador 8086, con registros AX, BC, CX, DX)
  5 bit En MIPS y DLX con 32 registros

## Slide 97: 3. Campo numérico
En modos relativo  Desplazamiento
En modos inmediatos  Valor
En modo directo a memoria Dirección (en desuso)
Casi siempre un natural o entero
En MIPS16 bit en Compl-2

## Slide 98: Ejemplo: ADDI en MIPS
ADDI Rgdestino, Rgfuente, Inmediato
6 bits de opcode
Operando 1: sólo es válido directo x registro
  Sin campo MD
  Sin campo numérico
  Campo nombre del registro: 5 bit
Operando 2igual
Operando 3Sólo es válido modo inmediato
  Entero de 16 bits
OOOOOO RRRRR RRRRR IIIIIIIIIIIIIIII
001000 01001 10111 1111111111111100
ADDI R23, R9, #-4 ¿¿!!!!????

## Slide 99: Ensamblador Binario
Traducción simple, aunque...
A veces, distinto orden en los operandos
A veces, usan macros:
  Una instrucción asm: 2 instrucciones binarias
Uso de símbolos: etiquetas que representan valores binarios
...

## Slide 100
de CISC
Computador de Conjunto de Instrucciones Complejo
(Complex Instruction Set Computer)
a RISC
Computador de Conjunto de Instrucciones Simple
(Reduced Instruction Set Computer)

## Slide 101
El repertorio de Instrucciones
Notes: Pausa
Bien, pasamos a continuación a exponer el conjunto de instrucciones, es decir a elegir las instrucciones que deben aparecer en un buen repertorio y a indicar los criterios considerados en la elección.

## Slide 102: Tipos de Operación
Movimiento de datos Registro-memoria, registro-registro
      Acceso a pila
      Entrada/Salida
Aritméticas Entero
      Flotante
      Desplazamientos aritméticos
      Decimal (BCD, Exceso-3, etc.)
Lógicas Operaciones lógicas, AND, OR, XOR, NOT
      Desplazamientos lógicos y rotaciones
      Test, Set, Reset, Conteo de bits, etc.
Control Saltos incondicionales
      Saltos condicionales o bifurcaciones
      Rutinas e interrupciones software
      No clasificadas: NOP, HALT, etc.
Notes: Comenzaremos con una clasificación de las operaciones que deberíamos poder realizar.

## Slide 103: Instrucciones de movimiento de datos
Movimiento de datos (genérica) MOVE, MOVB, MOVI
Si la fuente/destino es la memoria principal: LOAD/STORE ( LD / ST )
Otras: EXCHANGE, Extracción de bits , etc.
Acceso a la pila PUSH,POP, SWAP

## Slide 104: Instrucciones aritméticas
Aritmética de punto fijo o punto flotante
En binario o decimal (BCD, Ex3)
Operaciones básicas: Suma, resta, multiplicación y división
Desplazamientos aritméticos
Trigonométricas, logaritmos, exponenciales, a·b+c
Instrucciones de conversión de datos (BCD, enteros, flotantes)

## Slide 105: Instrucciones lógicas
Instrucciones binarias: Operación bit a bit
  Or, Nor, And, Nand, Xor, Xnor, etc.
Instrucciones unarias:
  Bit a bit: Not
  Sobre los bits: AND, OR, Conteo, Primer_1, etc.
  Desplazamientos lógicos y rotaciones, etc...
Instrucciones SET, RESET, etc..

## Slide 106: Instrucciones de control
JUMP
BRANCH
  Dependen de condiciones establecidas por instrucciones anteriores (flags) BNZ destino
  Dependen de condiciones establecidas por instrucciones actuales
  BEQZ reg, destino
  BEQ rg1, rg2, destino
CALL y RET
INT e IRET
HALT, SU/US, NOP, etc.

## Slide 107: MIPS y su formato de instrucción
Características del computador
  32 bits (tamaño típico de sus estructuras)
  64 instrucciones (6 bits OpCode). Número elevado de subinstrucciones
La instrucción preestablece los MD de sus operandos
  0 bits para Modos de Direccionamiento
3 Modos posibles
  Inmediato
  Directo a registro
  Relativo a registro (único modo que accede a memoria)
3 formatos, a los que se deben ajustar las instrucciones
  Opcode 0  Formato R (tres campos registros)
  Opcodes 2 y 3  Formato J (1 dato numérico de 26 bits)
  Resto  Formato I (2 campos registros + 1 dato numérico)
  (Opcodes 0100XX reservados para el futuro)

## Slide 108: Formatos del MIPS
El resto de instrucciones de ajustan a los 3formatos:
  Ejemplos: Tipo I
    load R1, 1024(R2)
    store R2, 1023(R1)
    addi R1,R2,#500 (suma R2 con valor inmediato)
    beqz R1, 200 (salta a PC+200 si R1 es cero)
Load / Store
Reg / Reg
Jump
tipo R
tipo I
tipo J
Formato | Bits |  |  |  |  | 
 | 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 11 | 10 6 | 5 0
tipo-R | 000000 | Rs1 | Rs2 | Rd | no usado | subcode
tipo-I | opcode | Rs1 | Rd | immediato |  | 
tipo-J | opcode | valor |  |  |  | 

## Slide 109
Instr. | Descripción | Formato | Opcode/Subcode | Operación (estilo-C)
ADD | add | R | 0x20 | Rd = Rs1 + Rs2
ADDI | add immediate | I | 0x08 | Rd = Rs1 + extend(immediate)
AND | and | R | 0x24 | Rd = Rs1 & Rs2
ANDI | and immediate | I | 0x0c | Rd = Rs1 & immediate
BEQZ | branch if equal to zero | I | 0x04 | PC += (Rs1 == 0 ? extend(immediate) : 0)
BNEZ | branch if not equal to zero | I | 0x05 | PC += (Rs1 != 0 ? extend(immediate) : 0)
J | jump | J | 0x02 | PC += extend(value)
JAL | jump and link | J | 0x03 | R31 = PC + 4 ; PC += extend(value)
JALR | jump and link register | I | 0x13 | R31 = PC + 4 ; PC = Rs1
JR | jump register | I | 0x12 | PC = Rs1
LHI | load high bits | I | 0x0f | Rd = immediate << 16
LW | load woRd | I | 0x23 | Rd = MEM[Rs1 + extend(immediate)]
OR | or | R | 0x25 | Rd = Rs1 ¦ Rs2
ORI | or immediate | I | 0x0d | Rd = Rs1 ¦ immediate
SEQ | set if equal | R | 0x28 | Rd = (Rs1 == Rs2 ? 1 : 0)
SEQI | set if equal to immediate | I | 0x18 | Rd = (Rs1 == extend(immediate) ? 1 : 0)
SLE | set if less than or equal | R | 0x2c | Rd = (Rs1 <= Rs2 ? 1 : 0)
SLEI | set if less than or equal to immediate | I | 0x1c | Rd = (Rs1 <= extend(immediate) ? 1 : 0)
SLL | shift left logical | R | 0x04 | Rd = Rs1 << (Rs2 % 8)
SLLI | shift left logical immediate | I | 0x14 | Rd = Rs1 << (immediate % 8)
SLT | set if less than | R | 0x2a | Rd = (Rs1 < Rs2 ? 1 : 0)
SLTI | set if less than immediate | I | 0x1a | Rd = (Rs1 < extend(immediate) ? 1 : 0)
SNE | set if not equal | R | 0x29 | Rd = (Rs1 != Rs2 ? 1 : 0)
SNEI | set if not equal to immediate | I | 0x19 | Rd = (Rs1 != extend(immediate) ? 1 : 0)
SRA | shift right arithmetic | R | 0x07 | as SRL & see below
SRAI | shift right arithmetic immediate | I | 0x17 | as SRLI & see below
SRL | shift right logical | R | 0x06 | Rd = Rs1 >> (Rs2 % 8)
SRLI | shift right logical immediate | I | 0x16 | Rd = Rs1 >> (immediate % 8)
SUB | subtract | R | 0x22 | Rd = Rs1 - Rs2
SUBI | subtract immediate | I | 0x0a | Rd = Rs1 - extend(immediate)
SW | store woRd | I | 0x2b | MEM[Rs1 + extend(immediate)] = Rd
XOR | exclusive or | R | 0x26 | Rd = Rs1 ^ Rs2
XORI | exclusive or immediate | I | 0x0e | Rd = Rs1 ^ immediate